Upřesnění zadání pro aktivní prvky datové sítě - rekonstrukce pavilonů FAPPZ

Technické požadavky na přístupové přepínače

Požadavky na funkcionalitu společné pro všechny typy přepínačů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Individulání požadavky vztahující se pouze ke konkrétnímu typu jsou uvedeny zvlášť v tabulce č. 2.

Počet požadovaných typů přístupových přepínačů:

- typ A - 2ks

- typ B - 10ks

- typ C - 10ks

| Tabulka č. 1 |
| --- |
| Požadavek na funkcionalitu všech typů přepínačů | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, stohovatelný, 1RU |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 48×10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit/s SFP | 4xSFP |  |
| Počet portů 10 Gbit/s | 2x SFP+ |  |
| Počet stohovacích rozhraní | 2x 10Gbit interface nezávislé |  |
| Redundantní napájecí zdroj | ano, možno externě |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému | 176 Gb/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 130 milionu paketů/vteřinu |  |
| Wirespeed (neblokující) na všech portech | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Stohovatelný | ano |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 4 |  |
| Stohování zařízení přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Virtuální zařízení podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano |  |
| Virtuální zařízení podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Virtuální chassis se musí chovat jako jedno L3 zařízení | ano |  |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 40km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | alespoň 20 Gbit/s |  |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| Podpora "jumbo rámců" do velikosti 9k | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin | 128 |  |
| Minimální počet linek v jedné LACP skupině | 8 |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 |  |
| Počet záznamů v MAC adres tabulce | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| Podpora Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet front | 8 |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení, např. LLDP | ano |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Podpora CDP | ano |  |
| Podpora 802.1ad QinQ | ano |  |
| Implementace OAM na Ethernetu dle (802.3ah, 802.1ag,ITU-T Y.1731) | 802.3ah, 802.1ag |  |
| Servisní protokoly |  |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP | ano |  |
| Směrování unicast a jeho podpora |  |  |
| Minimální počet VLAN IP interface | 8 |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4/IPv6 | 60/60 |  |
| Multicast a jeho podpora |  |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Bezpečnost |  |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| IPv4 DHCP snooping | ano |  |
| IPv6 DHCP snooping | ano |  |
| Podpora ochrany proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm control) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | minimálně 1000 ověřených uživatelů na systém |  |
| Podpora ověřování MAC adres | minimálně 1000 ověřených MAC addres na systém |  |
| Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření | ano |  |
| Ověřování přístupu do sítě s podporou odlišných Guest VLAN (nedojde k pokusu o přihlášení), Fail VLAN (přihlášení selže) a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS serveru) | ano |  |
| Podpora IP source Guard pro IPv4 | ano |  |
| Podpora IP source Guard pro IPv6 | ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| Podpora bezpečnostního standardu FIPS 140-2 úroveň 2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| Management |  |  |
| Sériová nebo USB konzolová linka | ano |  |
| CLI | ano |  |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Hierarchický management | ano |  |
| AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Podpora Radius pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) a vzdáleného zrcadlení portů (RSPAN) | ano |  |
| Podpora zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora více monitorujících portů současně, minimálně čtyř - pro připojení rozdílných analyzačních nástrojů | ano |  |
| Podpora IP-SLA nebo alternativního způsobu monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb, zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora technologie monitoringu provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Nástroj pro ACL selektivní odchytávání datového provozu na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |

| Tabulka č. 2 |
| --- |
| Požadavek na funkcionalitu podle typu přepínače | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Vlastnosti pro typ A |  |  |
| Počet portů 10 Gbit/s | 2xCX4 |  |
| RJ-45 porty podporují PoE+ podle IEEE 802.3at | ano, power budget přes všechny RJ-45 porty – minimálně 15,4W na jeden port - celkem minimálně 740W |  |
| Vlastnosti pro typ B |  |  |
| Počet portů 10 Gbit/s | 2xCX4 |  |
| Vlastnosti pro typ C |  |  |
| Rozšiřitelnost o další 10Gbit/s interface | 2x SFP+ |  |

SFP Transceivery:

24x 10G SFP+ transceiver

16x kabel pro stohování - 1m

6x kabel pro stohování - 2m

1x SFP+ to SFP+ 10G DAC kabel – minimálně 0,65m

Technické požadavky na přístupové body (AccessPoint) bezdrátové sítě

Počet požadovaných přístupových bodů: 50ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | Bezdrátový přístupový bod |  |
| Podporované standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11bg a IEEE 802.11n | Ano |  |
| Certifikace Wi-Fi Aliance pro IEEE 802.11a/b/g/n | Ano |  |
| 2x rádio s interní všesměrovou anténou | Ano |  |
| Typ rádia | Duální (a/n + b/g/n) |  |
| Současná podpora frekvečních pásem 2,4GHz i 5GHz | Ano |  |
| Podpora 2x2 MIMO, 2 spatial stream, 300 Mbps PHY rate na jednu radiovou část | Ano |  |
| Počet portů eth RJ45 | 1x10/100/1000 RJ45 + 1 console port |  |
| AP musi být kompatibilní s bezdrátovým kontrolérem | Ano |  |
| PoE napájení podle IEEE 802.3af | Ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Vysílací výkon | 2x 4 dBi 2.4GHz 2x 5 dBi 5 GHz |  |
| Ostatní parametry |  |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci vysílání signálu směrem k bezdrátovým klientům pro 802.11n (např. BeamForming) | Ano |  |
| Podpora funkce Band Navigace či obdobné, pro bezdrátové klienty kteří současně podporují frekvenční pásma 2,4GHz a 5GHz | Ano |  |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | min. 10 |  |
| Podpora mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN | Ano |  |
| Spektrální analýza, tj. detekce a analýza rušení nepocházejícího z 802.11abgn sítí | Ano |  |
| Podpora bezdrátových MESH sítí | Ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | Ano |  |

Ostatní požadavky pro přístupové body

Zadavatel provozuje systém řízení a správy bezdrátové sítě technologií HP WX5004 a HP IMC. V rámci zachování stávajících investic musí být nabízené přístupové body plně řiditelné a spravovatelné pomocí těchto technologií.

Ostatní společné požadavky

- Prokázat před uzavřením smlouvy potvrzením výrobce, že řádným způsobem uzavře platnou dohodu o podpoře s výrobcem zboží tak, aby v případě závady zboží, kterou prodávající není schopen vyřešit sám, bylo možné vyřešit závadu přímo s výrobcem zboží. Zároveň je prodávající povinen zajistit po celou dobu trvání záruky přístup k dokumentaci výrobce zboží a znalostní databázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje (včetně dokumentace v českém jazyce, je-li k dispozici).

- Záruka na hardware garantovaná výrobcem zařízení v trvání min. 96 měsíců.

- Nové verze programového vybavení v trvání minimálně po dobu záruky na hadware.

- Z důvodu zajištění kompatibility a případné detekce vad zařízení musí být všechny síťové komponenty od jednoho výrobce.

- Doložení písemného potvrzení od výrobce, že zařízení splňuje požadované parametry.

- Doložení oficiálního potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka.

- Technická podpora výrobce a možnost nahlášení záručního incidentu výrobci 24h denně 7 dní v týdnu minimálně po dobu 12 měsíců.

- Součástí dodávky musí být i všechny potřebné software licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.