| Příloha č. 1 Technická specifikace ČELNÍ KLOUBOVÝ NAKLADAČ PRO MANIPULACI S KULATINOVÝMI VÝŘEZY |
| --- |
| Výrobní značka a typ stroje: _____________________________________ | Identifikační údaje uchazeče: _______________________________________ |
| PARAMETR | POŽADOVANÝ PARAMETR | PARAMETR NABÍZENÉHO PLNĚNÍ |
| PROVOZNÍ HMOTNOST STROJE | 11 500 – 12 500 kg |  |
| MOTOR |
| diesel | ano |  |
| Počet válců | 6 |  |
| Obsah motoru | 5,5 – 6,5 l |  |
| Výkon motoru dle SAE | 115 – 130 kW |  |
| Točivý moment | 800 – 900 Nm |  |
| Filtr pevných částic na výfuku | ano |  |
| PŘEVODOVKA |
| Automatická POWER SHIFT | ano |  |
| Převodové stupně | 4 vpřed + 4 vzad |  |
| Hydrodynamický měnič | ano |  |
| MAX. RYCHLOST | min. 46 km/hod. |  |
| VNĚJŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ | max. 5370 mm |  |
| OVLÁDÁNÍ KINEMATIKY PÁČKAMI | ano |  |
| ŘÍZENÍ |
| Sloupek řízení stavitelný 2xosa – vzhůru a podélně | ano |  |
| POHON 4X4 | ano |  |
| NÁPRAVY |
| Počet 2 | ano |  |
| Přední náprava 100% uzávěrka, mechanická | ano |  |
| Výkyv zadní nápravy | min. 13° |  |
| KABINA |
| ROPS/FOPS | ano |  |
| Sedadlo obsluhy odpružené, seřiditelné | ano |  |
| klimatizace | ano |  |
| topení | ano |  |
| rádio | ano |  |
| couvací kamera s displejem | ano |  |
| EXTERIÉR |
| Pracovní světla vpředu i vzadu | ano |  |
| Silniční světla včetně směrových světel (pro provoz na pozemních komunikacích) | ano |  |
| Maják | ano |  |
| Rychloupínání pracovního nářadí | ano |  |
| Přídavný hydraulický okruh pro nářadí (př. drapák na kulatinu, vysoko výklopná lopata) | ano |  |
| PŘEKLOPNÝ MOMENT SE STANDARDNÍ LOPADOU O OBJEMU min. 1,9 m3: |  |  |
| v přímém směru | min. 8100 kg |  |
| při plném zatočení | min. 7000 kg |  |
| VÝŠKA ČEPU LOPATY OD ZEMĚ | min. 3850 mm |  |
| ODPRUŽENÝ VÝLOŽNÍK | ano |  |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |
| Velký technický průkaz | ano |  |

Uchazeč vyplňuje pouze pole označená žlutou barvou. Uchazeč není oprávněn pozměňovat obsah ostatních polí tabulky, odstraňovat text či jinak manipulovat s tabulkou.

Všechna pole označená žlutou barvou musí být vyplněna!

V _________________ , dne __.__.2014

……………………………..

podpis statutárního zástupce

funkce ve společnosti