Technická specifikace

„Dron pro dálkový průzkum včetně příslušenství”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Dodávka dronu pro dálkový průzkum a kompatibilního příslušenství musí obsahovat: |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| Dron pro dálkový průzkum s min. parametry |  |  |
| Max. možné užitečné zatížení | ≥ 2,5 kg |  |
| Systém umožňující výměnu kamer |  |  |
| Max. letová doba bez zátěže | ≥ 50 minut |  |
| Odolnost proti větru v průběhu letu | ≥15 m/s |  |
| Min. stupeň ochrany krytím | IP 45 |  |
| Minimální provozní teplota | ≤ -20°C |  |
| Maximální provozní teplota | ≥ 50°C |  |
| RTK GPS přijímač |  |  |
| Multispektrální kamera s min. Parametry |  |  |
| Min. počet samostatně snímaných pásem | 5 |  |
| Snímaná pásma v rozsahu: Red – od 650 ± 10 nm do 680 ± 10 nm Blue – od 440 ± 10 nm do 500 ± 10 nm Green – od 530 ± 10 nm do 590 ± 10 nm Rededge – od 705 ± 10 nm do 730 ± 10 nm Nir – od 780 ± 20 nm do 900 ± 20 nm |  |  |
| Integrovaná termální kamera s rozlišením | min. 320 px x 256 px |  |
| Možnost uživatelské kalibrace kamery na místě měření |  |  |
| RGB fotoaparát s min. Parametry |  |  |
| Velikost čipu | min. 35,9 x 24 mm |  |
| Rozlišení | min. 45 Mpx |  |
| Hmotnost | ≤ 800 g |  |
| Základní objektiv - ohnisková vzdálenost | min. 35 mm |  |
| Výměnné objektivy | 1 ks min. 24mm; 1 ks min. 50mm |  |
| Laserový skener s min. Parametry |  |  |
| Min. počet sledovaných zpětných odrazů | 3 |  |
| Počet sledovaných bodů za sekundu | ≥240 000 |  |
| Integrovaná RGB kamera |  |  |
| Min. stupeň ochrany krytím | IP 44 |  |
| Detekční vzdálenost při 80% odrazivosti | ≥ 450 m |  |
| Horizontální přesnost v 50 metrech letové výšky | min. 10 cm |  |
| Vertikální přesnost v 50 metrech letové výšky | min. 5 cm |  |
| RGB termokamera s min. Parametry |  |  |
| Rozlišení termokamery | min. 640 px x 512 px |  |
| Ohnisková vzdálenost termo objektivu | min. 13 mm |  |
| Minimální měřená zdánlivá teplota | ≤ -40°C |  |
| Maximální měřená zdánlivá teplota | ≥ 550°C |  |
| Rozlišení RGB kamery | min. 20 MPx |  |
| Max. přiblížení zoom RGB kamery | min.200x |  |
| Odjímatelná kamera |  |  |