Příloha č. 3 - Specifikace předmětu zakázky

Záměrem je modernizace a posílení kapacit výpočetní infrastruktury dle schváleného návrhu projektu se změnami, které byly povoleny řídicím orgánem (OP JAK).

V rámci veřejné zakázky bude realizován nový specializovaný výpočetní systém určený pro provádění výpočetních úloh v oblasti explicitních výpočtů, zejména metodou diskrétních prvků a objemových prvků. Výpočetní systém navazuje na pořízenou infrastrukturu OP VVV v roce 2017 včetně softwarového produktu Ansys a ESSS RockyDEM, dnes známé jako Ansys Rocky. Tento SW produkt je každoročně aktualizován a využíván studenty PhD, přičemž efektivní výpočty v oblasti zemědělství je možné provádět pouze na grafických kartách s velkou pamětí.

Nedílnou součástí jsou servery s dedikovanou GPU pro pre a postprocessing již provozovaných Ansys produktů, které budou na serverech provozovány a jsou v seznamu hardware oficiálně podporovaných a doporučovaných Ansys software.

Motivací pro pořízení výpočetního uzlu s 4 grafickými kartami pro HPC výpočty (dále jen „GPUs“) spojených technologií pro kombinaci výkonu a paměti, je exponenciální nárůst aplikací s využitím této technologie. Komplementárně je pro systém s GPUs pořizována licence Rocky HPC32 umožňující výpočet na 4 GPU zároveň, v tzv. multiGPU módu. Výpočetní síť technologie vysokorychlostního spojení GPUs zajišťuje přímé vzájemné neblokující propojení procesorů GPUs. Toto propojení umožňuje v režimu sjednoceného virtuálního adresního prostoru (Unified Virtual Address Space) přímý přístup procesoru GPUs do vysokorychlostní paměti (HBM) jiného procesoru GPUs, rychlostí vyšší než propojení pomocí rozšířené technologie PCI Express. Přístup do pamětí vzdálených procesorů je důležitý pro překonání omezení vyplývajících z nedostatku paměti, využití této technologie zpřístupňuje aplikacím 320GB HBM paměti. Zároveň, rychlost přístupu do paměti je limitujícím faktorem pro všechny výpočty High Performance Computing. Vysokorychlostní propojení, které zajištuje síť vysokorychlostního spojeni GPUs je proto nevyhnutelné pro efektivní využití procesorů GPUs pro všechny aplikace, které dominují vědeckým výpočtům obecně.

Předmětem dodávky jsou servery následující položky:

1x Server grafický

1x Server pro výpočty typ I

1x Server pro výpočty typ II

2x Server pro výpočty typ III

Zařízení musí být chlazené vzduchem, prostory zadavatele nedisponují možností chlazení vodou.

Grafický server

| Typ | POČET | PODROBNÝ POPIS PRODUKTU | Nabízené zboží - výrobce a typ | Nabízené zboží - PN | Podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server | 1 | Grafický server 2x socket pro procesor 5x PCIe Gen 5.0 iLO 6 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) |  |  |  |
| Procesor | 2 | 32-jádrový min 3,25GHz |  |  |  |
| Pamět | 24 | min. 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 min DDR5-4800 Registered Standard Memory Kit |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 1.92TB NVMe Read Intensive SFF SSD HW RAID1 |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 7.68TB NVMe Read Intensive SFF SSD |  |  |  |
| Ethernet | 1 | Ethernet 10/25GbE 2-portový SFP28 MCX512F-ACHT adaptér |  |  |  |
| Video | 1 | 4x Grafická karta SXM5 pro grafické výpočty, každá o min. výkonu FP64 32 teraFLOPS, každá karta min. 80GB memory |  |  |  |
| Management | 1 | Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence |  |  |  |
| Příslušenství | 1 | Rack mount kit |  |  |  |
| Podpora | 1 | 5-letá servisní podpora, zásah NBD. Odezva do 2 hodin 9x5. Počátek hardwarové opravy NBD. Přístup k produktovým specialistům - telefon, chat. Přístup do znalostní báze - dokumenty, videa, fóra. Průběžná péče o zařízení. iLO Advanced Non Blade Support |  |  |  |
| OS | 1 | Red Hat Enterprise Linux Academic Server, Self-support (16 sockets) (Up to 1 guest) with Satellite |  |  |  |

Server pro výpočty Typ I

| Typ | POČET | PODROBNÝ POPIS PRODUKTU | Nabízené zboží - výrobce a typ | Nabízené zboží - PN | Podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server | 1 | 1x socket pro procesor min 12x DIMM slot 1x PCIe x16 Primary Riser 5x USB 3,2 port (1x přední, 2x interní, 2x zadní ) iLO 6 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) |  |  |  |
| Procesor | 1 | 32-jádrový min 3,25GHz |  |  |  |
| Pamět | 12 | min. 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 Registered paměťový kit |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 7.68TB NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 480 GB NVMe M.2 SSD, HW RAID1 |  |  |  |
| Ethernet | 1 | Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér |  |  |  |
| Video | 1 | Podpora Ansys 24 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 |  |  |  |
| Management | 1 | Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence 3-letá telefonická servisní podpora software s pokrytím 24x7 a právem na nové verze |  |  |  |
| Příslušenství | 1 | Rack mount kit |  |  |  |
| Podpora | 1 | 5-letá servisní podpora, zásah NBD. Odezva do 2 hodin 9x5. Počátek hardwarové opravy NBD. Přístup k produktovým specialistům – telefon, chat. Přístup do znalostní báze – dokumenty, videa, fóra. Průběžná péče o zařízení. Ilo Advanced Non Blade Support |  |  |  |

Server pro výpočty Typ II

| Typ | POČET | PODROBNÝ POPIS PRODUKTU | Nabízené zboží – výrobce a typ | Nabízené zboží – PN | Podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server | 1 | 1x socket pro procesor min 12x DIMM slot 1x PCIe x16 Primary Riser 5x USB 3,2 port (1x přední, 2x interní, 2x zadní ) Ilo 6 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) |  |  |  |
| Procesor | 1 | 16-jádrový min 3,0GHz |  |  |  |
| Pamět | 12 | min. 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 Registered paměťový kit |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 7.68T NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 480 GB NVMe M.2 SSD, HW RAID1 |  |  |  |
| Ethernet | 1 | Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér |  |  |  |
| Video | 1 | Podpora Ansys 24 GB GDDR6 – PCIe 4.0 x16 |  |  |  |
| Management | 1 | Integrated Lights-Out (Ilo) Advanced licence |  |  |  |
| Příslušenství | 1 | Rack mount kit |  |  |  |
| Podpora | 1 | 5-letá servisní podpora, zásah NBD. Odezva do 2 hodin 9x5. Počátek hardwarové opravy NBD. Přístup k produktovým specialistům - telefon, chat. Přístup do znalostní báze - dokumenty, videa, fóra. Průběžná péče o zařízení. iLO Advanced Non Blade Support |  |  |  |

Server pro výpočty Typ III

| Typ | POČET | PODROBNÝ POPIS PRODUKTU | Nabízené zboží - výrobce a typ | Nabízené zboží - PN | Podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server | 2 | 1x socket pro procesor min 12x DIMM slot 1x PCIe x16 Primary Riser 5x USB 3,2 port (1x přední, 2x interní, 2x zadní ) iLO 6 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) |  |  |  |
| Procesor | 2 | 16-jádrový min 3,0GHz |  |  |  |
| Pamět | 24 | min. 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 Registered paměťový kit |  |  |  |
| Disky | 4 | min. 7.68T NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD |  |  |  |
| Disky | 2 | min. 480 GB NVMe M.2 SSD, HW RAID1 |  |  |  |
| Ethernet | 2 | Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér |  |  |  |
| Video | 2 | Podpora Ansys 24 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 |  |  |  |
| Management | 2 | Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence |  |  |  |
| Příslušenství | 2 | Rack mount kit |  |  |  |
| Podpora | 2 | 5-letá servisní podpora, zásah NBD. Odezva do 2 hodin 9x5. Počátek hardwarové opravy NBD. Přístup k produktovým specialistům - telefon, chat. Přístup do znalostní báze - dokumenty, videa, fóra. Průběžná péče o zařízení. iLO Advanced Non Blade Support |  |  |  |