Technická specifikace

Část b) Dodání kolorimetru pro měření barvy

| Technické a jiné požadavky |  |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| Přenosný spektrofotometr pro měření barvy s min. parametry |  |
| Kapacita paměti alespoň 5000 vzorků |  |
| Barevný displej přístroje |  |
| Software součástí přístroje, musí být přenosná licence pomocí USB HW klíče |  |
| USB rozhraní |  |
| Akumulátor součástí přístroje, možnost nabíjení přes USB kabel |  |
| Rozsah teplot měření alespoň 10 - 35°C ± 5% |  |
| Přístroj musí mít závit pro uchycení do stativu |  |
| Petriho miska z borosilikátového skla pro měření sypkých materiálů |  |
| Měření včetně spekulární komponenty i s vyloučenou spekulární komponentou. Metoda bez spekulární komponenty musí mýt řešena reálnou světelnou pastí. |  |
| Měření barvy - min. parametry |  |
| Geometrie osvětlení/snímání difúzní/ max 8° |  |
| Integrační sféra o průměru alespoň 52 mm |  |
| Detektory ve formě 2 řad alespoň 30 fotodiod |  |
| Rozklad paprsku na planární mřížce |  |
| Rozsah vlnových délek alespoň 400 – 700 nm |  |
| Šíře pásma 10 nm ± 5% |  |
| Půlvlna 10 nm ± 5% |  |
| Rozsah měření 0 - 175% ± 5% |  |
| Rozlišení min. 0,01% |  |
| Zdroj osvětlení xenonová výbojka |  |
| Osvětlená plocha vzorku alespoň Ø 12 mm |  |
| Pozorovatelné úhly min. 2° a 10° |  |
| Zobrazená data: alespoň spektrální data/graf, kolorimetrické hodnoty, hodnoty barevných diferencí, posouzení správnosti, zdánlivá barva, makro s fotografiemi měřených dílů |  |
| Kolorimetrická data: alespoň L*a*b*, L*C*h°, |  |

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů