Technická specifikace požadovaného plnění

| Funkční modul (2x multifunkční odparka, 1 x laboratorní odstředivka) Požadovaný modul se skládá ze dvou multifunkčních odparek a chlazené laboratorní odstředivky. Jedná se o přístroje pro přípravu vzorků pro následnou analýzu. Je proto požadováno, aby odparky zahušťovali na přesný objem, a to i více kyvet nebo zkumavek najednou, což minimalizuje spotřebu rozpouštědel. Laboratorní chlazená odstředivka musí být univerzální, s držáky na různé kyvety (50 ml, 15 ml, Eppendorf 2 ml, zkumavky extrakce na pevné fázi) pro co nejširší využití. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem |
| Součásti funkčního modulu: |
| Centrifuga |  |
| Stolní centrifuga s chlazením a vyhříváním v rozsahu min. -20 až +40 °C |  |
| Vlastnosti: |  |
| možnosti použití centrifugační síly 24 000 g s úhlovým rotorem na mikrozkumavky 1,5 ml |  |
| automatické zamykání a odemykání víka |  |
| paměť pro min. 90 programů |  |
| bezúdržbový motor |  |
| výměnné rotory s automatickou identifikací |  |
| automatický přepočet RCF na g |  |
| Schopnost pojmout až 20 kusů zkumavek 50 ml typu falcon nebo 50 kusů zkumavek 15 ml typu falcon nebo 4 kusy baněk 750 ml |  |
| Příslušenství k centrifuze |  |
| 1. závěsný rotor pro min. 5 000 RCF včetně: |  |
| a) závěsu na minimálně 4 kulaté výkyvné kontejnery a vlastních výkyvných kontejnerů na zkumavky, s víčkem, včetně adaptérů na následující typy zkumavek: |  |
| 14 x 100 mm |  |
| 17 x 100 mm |  |
| zkumavky typu Falcon s kónickým dnem 15 ml |  |
| zkumavky typu Falcon s kónickým dnem 50 ml |  |
| b) závěsu a výkyvných kontejnerů na mikrotitrační destičky o výšce min. 5cm |  |
| 2. úhlový rotor na zkumavky typu Eppendorf 1,5 ml pro RCF min. 24 000. |  |
| 3. úhlový rotor na zkumavky upevnitelné s pomocí adaptéru nebo více jednoúčelových úhlových rotorů pro RCF min. 17 000 pro tyto typy zkumavek: |  |
| 14 x 100 mm |  |
| zkumavky typu Falcon s kónickým dnem 15 ml |  |
| zkumavky typu Falcon s kónickým dnem 50 ml |  |
| 4. Tyčový mlýn na přípravu vzorků s výkonem min. 300 W a jedním nerezovým nástrojem typu "dispersing element" pro velké objemy |  |
| Instalace a školení pro 2 osoby v místě instalace |  |
| Centrifugační koncentrátory |  |
| 2 ks centrifugačních vakuových koncentrátorů s následujícími vlastnostmi: |  |
| 1. Koncentrátor typ I |  |
| s rotorem na zkumavky na min. 40 zkumavek 1,5 ml typu Eppendorf |  |
| s rotorem na 15 ml zkumavky s kónickým dnem typu Falcon |  |
| s regulátorem tlaku a možností programovat pokles tlaku v čase |  |
| se suchou vývěvou schopnou vyvinout podtlak min. 10 mbar |  |
| s jímáním kondenzátu v kondenzoru v tekuté formě do zásobníku |  |
| se zobrazováním skutečné teploty komory |  |
| 2. Koncentrátor typ II |  |
| S výkyvným 2-místným rotorem pro široké příslušenství včetně možnosti upgrade na kontejnery umožňující koncentrovat větší objemy přímo do malých vialek (např. 100 ml do malé GC vialky) |  |
| V PTFE úpravě na agresivní rozpouštědla |  |
| S příslušenstvím rotoru: |  |
| Nosič na min. 24 zkumavek o průměru 16 mm |  |
| Nosič na 48 zkumavek o průměru 12 mm |  |
| S vývěvou schopnou vyvinout podtlak min. 2 mbar |  |
| S kontrolou tlaku, otáček a ohřevu se schopností předvídat neřízený var vzorků i při odpařování látek s velmi rozdílným bodem varu |  |
| S automatickou detekcí suchosti vzorků nebo ukončení procesu po daném časovém úseku a ohřevem spodku kontejnerů na zkumavky. |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________

# Footnotes

Dodavatel doplní název a typ zařízení, u ostatních parametrů dodavatel doplní ano/ne podle toho, zda je daný požadavek zadavatele splněn či nikoli. Pokud zadavatel požaduje, aby zařízení/příslušenství splňovalo určitý rozsah, nebo bylo dodáno v určitém počtu kusů, uvede dodavatel přesné parametry nabízeného plnění včetně odpovídajících měrných jednotek, nebo dodávaný počet kusů, podle toho, co je v daném případě relevantní. V případě, že zadavatel připouští variantní řešení, uvede dodavatel přesnou specifikaci nabízeného plnění.