4 - Viskozimetr vibrační

Použití přístroje:

Vibrační viskozimetr pro měření a vyhodnocování kapalin, gelů, koloidních roztoků, pěnivých a pěnových roztoků.

Obecné požadavky:

Technická specifikace laboratorního vibračního viskozimetru musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- měření viskozity a teploty kapalin, gelů, koloidních roztoků, pěnivých a pěnových roztoků,

- metoda měření je vibrační,

- displej pro zobrazení naměřených hodnot,

- komunikační rozhraní pro přenos dat

- software pro sběr dat do PC a jejich grafické zobrazení v reálném čase a provedení analýzy měření

Požadavky na technické provedení:

Laboratorní vibrační viskozimetr

- požadován minimální rozsah měření 1 Pa.s – 100 Pa.s,

- maximální požadované rozměry hlavní jednotky jsou 1000x600x600 mm (výška x šířka x délka),

- maximální hmotnost 15 kg,

- množství měřeného vzorku min. v rozmezí od 1 do 60 ml

- minimální požadované rozmezí provozní teploty +10o až +35oC,

- přístroj musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR,

Příslušenství:

- nezbytné příslušenství pro provoz vibračního viskozimetru (adaptér a kabel pro připojení k elektrické rozvodné síti, příslušný software, nádobky pro měřené kapaliny atd.).

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení