7 - Vodní lázeň s termostatem

Použití přístroje:

Pro laboratorní testy vzorků desek na bázi dřeva dle EN 317, EN 321 a EN 1087.

Obecné požadavky:

Kompaktní laboratorní přístroj pro zjišťování bobtnání dle EN 317 a přípravu těles dle EN 321 a EN 1087. Zařízení musí umožnit plynulou regulaci teploty lázně min. v intervalu 
20-150 °C. Součástí dodávky musí být minimálně dva přípravky pro uchycení minimálně čtyř zkušebních těles.

Požadavky na technické provedení:

Vodní lázeň pro varný test a zkoušku bobtnání:

- rozsah teplot vodní lázně min. v intervalu 20 – 150 °C

- teplotní stabilita vodní lázně ±0,2 °C

- rozlišení teploměru min. po 0,5 °C

- Přístroj musí být konstruován na napájení 230 V / 50 Hz

- Zařízení musí umožňovat měření vzorků o min. rozměru 50 x 50 mm

- minimálně 2 ks přípravků na uchycení min. 4 ks vzorků zkušebních těles

Příslušenství

- termostat pro udržení teploty lázně

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení