12 - Vybavení pro PCR analýzu

12.1 - Vakuová centrifuga (koncentrování roztoků nukleových kyselin)

Použití přístroje:

Vakuová centrifuga slouží ke koncentrování roztoků nukleových kyselin.

Obecné požadavky:

- schopnost koncentrace DNA/RNA, proteinů a jiných roztoků

- mechanismus evaporačního procesu zamezující vzájemné kontaminaci vzorků

Požadavky na technické provedení:

- tichý provoz do 50 dB

- chemická odolnost výrobku

- volba různých teplotních režimů min. v rozsahu pokojová teplota, 30°C, 45°C, 60°C

- rotor pro min. 12 ks standardních 1,5 a 2,0 ml zkumavek

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

12.2 - Centrifuga pro PCR destičky

Použití přístroje:

Přístroj slouží ke kondenzaci kapek / kapalné složky v mikrozkumavkách PCR destičky

Obecné požadavky:

Požadavky na technické provedení:

- zpracování 2 PCR plat současně

- vhodný pro všechny typy PCR víček

- rychlost otáček min. 2500 rpm

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

12.3 - Termocykler (PCR analýza)

Použití přístroje:

Termocykler je přístroj umožňující amplifikaci segmentů nukleových kyselin pomocí polymerázové řetězové reakce

Obecné požadavky:

- termocykler s univerzálním kovovým termoblokem na 0,2 ml a 0,5 ml PCR zkumavky a PCR plata (96 pozic)

Požadavky na technické provedení:

- min. rozsah teploty od 4 do 99 °C

- odchylka teploty termobloku max. 0,2 °C

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

12.4 - Pipeta (opakovací pipeta pro real-time PCR analýzu)

Použití přístroje:

Pipetování roztoků v real-time PCR analýze

Obecné požadavky:

Požadavky na technické provedení:

- opakovatelný digitální dávkovač s variabilními objemy v minimálním rozsahu
1 µl – 50 ml

- počet dávek pipetování 0 – 100

- s baterií a adaptérem pro opakovatelné nabití

- tři operační režimy: dávkování, automatické dávkování, pipetování

- kompatibilní s běžně používanými výměnnými laboratorními špičkami

- certifikace CE/IVD

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

12.5 - Chlazená centrifuga, rotor (2x)

Použití přístroje:

Centrifuga je jedním z elementárních přístrojů molekulárně-genetické laboratoře, využívá odstředivé síly pro separaci jednotlivých frakcí kapalné či emulzní směsi. Řízená teplota centrifugace (chlazená centrifuga) zvyšuje univerzálnost využití při všech laboratorních postupech. Rotor je nezbytnou součástí přístroje, bez něhož je jako celek nefunkční.

Obecné požadavky:

- chlazená centrifuga, minimální rozsah teploty – 8°C až + 40°C

- rotory s 24 pozicemi

a, centrifuga 1

Požadavky na technické provedení:

- hlučnost přístroje max. 55 dB

- RPM (Revolutions per minute = úhlová rychlost) minimálně 14 600 rpm

- čas akcelerace do maximální rychlosti max. 20 s

- čas zastavení z maximální rychlosti max. 20 s

- minimální rozsah teploty – 8°C až + 40°C

- rozsah nastavení délky cyklu centrifugace minimálně 30 s – 5 hod.

- režim SHORT - SPIN

- standardní rotor pro 24 pozic zkumavek 1,5/2,0 ml (objemové standardní zkumavky)

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

b, centrifuga 2

Požadavky na technické provedení:

- hlučnost přístroje max. 55 dB

- RPM (Revolutions per minute = úhlová rychlost) minimálně 14 600 rpm

- čas akcelerace do maximální rychlosti max. 20 s

- čas zastavení z maximální rychlosti max. 20 s

- minimální rozsah teploty – 8°C až + 40°C

- rozsah nastavení délky cyklu centrifugace minimálně 30 s – 5 hod.

- režim SHORT - SPIN

- rotor uzpůsoben k centrifugaci zkumavek s otevřeným víčkem (vyšší kryt rotoru), minimum 18 pozic zkumavek 1,5/2,0 ml (objemové standardní zkumavky)

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

12.6 - Gradientový termocykler (gradientová PCR analýza)

Použití přístroje:

Termocykler je přístroj umožňující amplifikaci segmentů nukleových kyselin pomocí polymerázové řetězové reakce. Gradientový termocykler je zařízení umožňující efektivní amplifikaci a optimalizaci amplifikačního protokolu, umožňuje nastavení různých reakčních teplot pro jednotlivé sekce PCR plata.

Obecné požadavky:

- termocykler s univerzálním kovovým termoblokem na 0,2 ml a 0,5 ml PCR zkumavky a PCR plata (96 pozic)

Požadavky na technické provedení:

- min. gradientový rozsah teploty 4 – 99 °C

- min. 10 teplotně nastavitelných frakcí termobloku

- nastavitelná teplota víka termocykleru v min. intervalu 37 – 110 °C

- odchylka teploty termobloku max. 0,2 °C

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení