16 - Vybavení pro elektroforézu

16.1 - Zdroje napětí pro elektroforézy (2x)

Použití přístroje:

Napájení pro elektroforetické přístroje

A, Zdroj 1

Obecné požadavky

- Zdroj musí udržovat konstantní napětí nebo konstantní proud

- Připojení pro 4 vany

- LCD display a časovač, možnost programovaní a úpravy hodnot

- napětí, proudu a výkonu

- Minimální technické požadavky: 300V ,700mA, 150W

- Izolované kontakty zalité v izolační hmotě

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

B, Zdroj 2

Obecné požadavky pro elektroforetický zdroj:

- Zdroj musí udržovat konstantní napětí nebo konstantní proud

- Připojení pro 4 vany

- LCD display a časovač, možnost programovaní a úpravy hodnot napětí, proudu a výkonu

- Minimální technické požadavky: 300V ,3000mA, 200W

- Izolované kontakty zalité v izolační hmotě

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

16.2 - Termomixer s pohyblivým blokem (2x)

Použití přístroje:

Příprava vzorků, u kterých v postupech doporučena stabilní teplota vyšší než laboratorní. Inkubační procesy za zvýšené teploty. Lyzační reakce vzorků.

Obecné požadavky 2x termomixer:

- Rychlost mixování min. v rozsahu 300 – 1400 RPM

- Schopnost zahřátí na min. 90 °C

- Regulace teploty volitelně; změna min. po 1°C

- Nástavec pro 24 x 1,5ml zkumavek

- Digitální display

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

16.3 - Stolní termostat (kultivace např. bakteriálních kultur)

Obecné požadavky pro stolní termostat blokový:

- schopnost nastavení teploty do min. 150°C,

- blok z nerezové oceli pro rovnoměrný přenos teploty

- kompatibilní pro 1,5 ml a 2 ml mikrozkumavky

- dvoublokové provedení termostatu

- regulace teploty

- držák pro vytažení horkých bloků

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

16.4 - Scan gelů High Resolution (detekční systém pro gelovou elektroforézu)

Použití přístroje:

Přístroj určený k zobrazení a pořízení záznamu gelů (DNA, proteiny)

Obecné požadavky:

- ovládání přes dotykovou obrazovku velikost min. 10“

- transport záznamů do elektronické formy přes výstup USB nebo bezdrátově

- interní paměť přístroje pro uložení měřených dat

- elektronický záznamu fluorescenčních, kolorimetrických a multiplexových gelů

- samostatná jednotka – bez nutnosti připojení k počítači

- připojení do elektrické sítě 230V 50Hz

Požadavky na technické provedení:

- CCD kamera s min. 1600 x 1200 rozlišením

- multispektrální zdroj světla

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- ochrana proti ozáření obsluhy

Příslušenství:

- emisní filtr a transiluminator

- analyzační software nainstalovaný v přístroji

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

16.5 - Horizontální elektroforézy (2x) (separace DNA a RNA molekul)

Použití přístroje:

Rozdělení směsi vzorků podle hmotnosti, popř. délky díky elektrické síle. Identifikace proteinů, RNA a DNA. Polyakrylamidové gely, agarozové gely.

A, horizontální elektroforéza 1

Obecné požadavky:

- horizontální provedení pro agarosové gely

- elektroforetická vana pro malé gely normy mini tj. min. 8 cm max. 12 cm

- Platinové drátky

- 16-jamkové provedení

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

B, horizontální elektroforéza 2

Obecné požadavky:

- horizontální provedení pro agarosové gely

- elektroforetická vana pro malé gely normy midi tj. min. 16 cm max. 20 cm

- Platinové drátky

- 28-jamkové provedení

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení