20 - Spektrofotometr s technologií RFID

Použití přístroje:

Spektrofotometr VIS (visible) s technologií RFID (Radio-frequency identification) pro spolehlivé a zpětně sledovatelné výsledky měření při rutinních analýzách a v uživatelských aplikacích, včetně sady pro identifikaci vzorku.

Spektrofotometr VIS s technologií referenčního paprsku. Vzorky lze zpětně sledovat až k místu odběru pomocí technologie RFID.

technické požadavky:

- Režim výsledku: Transmitance (%), Absorbance a Koncentrace

- Automatická kalibrace vlnové délky

- Rozsah vlnových délek min. v intervalu: 190 až 1100 nm

- Přesnost vlnové délky: ± 1,0 nm

- Rozlišení vlnové délky:0, 1 nm

- Spektrální šířka pásma: 2 nm

- Rozsah měření absorbance: ±  3 Abs

- Fotometrická přesnost: 5 mAbs v min. v intervalu 0,0 – 0,5 Abs, 1% v rozsahu 0,5 – 2,0 Abs

- Dlouhodobá stabilita: nulový bod při 546 nm po dobu 10 hodin ≤ 0,0034 Abs

- Technologie referenčního paprsku pro eliminaci stárnutí lampy a výkyvů napětí v síti.

- Zdroj světla: wolframová lampa, deuteriová lampa

- Automatické rozpoznání kyvetového testu s 2D kódem integrovanou kamerou, automatická volba vlnové délky a kalibrační křivky.

- 10-násobné proměření kyvety s vyloučením odlehlých hodnot pro eliminaci optických nedokonalostí kyvety a nečistot.

- Barevný dotykový displej min. 7” s rozlišením min. 800 x 480 pixelů.

- Ovládání v češtině a podsvícení.

- Programování 200 uživatelských metod s grafickým znázorněním kalibrace přímo v spektrofotometru min. 240 předinstalovaných metod pro reagenční sety.

- Paměť na min. 5000 naměřených hodnot, kompletní GLP podpora (ID opearátora, místa a času odběru vzorku, data a času analýzy, koncentrace, absorbance, expirace chemikálií, šarže chemikálií). Možnost filtrovat naměřená data podle času, parametru, ID vzorky a ID operátora.

- Zabudované funkce AQA: regulační diagramy, sledování trendů, výpočet poměrů, kontrola interferencí.

- Rozhraní: 2 x USB A, 1 x USB B, ethernet, RFID modul. Načítání identifikace vzorků z RFID čipů, načítání a zápis z/na RFID čipy odběrových míst a operátorů. Export dat ve formátu xml nebo csv.

Připojení tiskárny, USB klíče, PC, USB skeneru, klávesnice, možnost integrace do lokální sítě, LIMS.

Příslušenství:

- Kompatibilní kyvety: 13 mm kulaté kyvety, 10/20/50 mm hranaté kyvety, 1-palcové kulaté a hranaté kyvety.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení