10.1 -Výrobník ledu

Použití přístroje:

Výrobník ledu pro laboratorní účely

Požadavky na technické provedení:

- prostor pro uchování vyrobeného ledu – zásobník o velikosti min. 30 kg

- výkon min. 80 kg / 24 hodin

- automatické řízení – ukončení výroby při plné kapacitě zásobníku

- provedení odolné proti korozi

- nerezový plášť

Příslušenství:

- nádoba pro uchovávání a transport ledu a suchého ledu (ultra cool box) o kapacitě min. 67 l.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.2 - Vortex

Použití přístroje:

Přístroj umožňující míchání (vortex) a odstřeďování vzorků (minicentrifuga).

Obecné požadavky:

- Možnost míchání či odstřeďování vzorků s využitím jednoho přístroje.

Požadavky na technické provedení:

- Minimální otáčky 2500 ot./min.

- Plynulá regulace otáček

- Volba průběžného či pulzního módu

- Úhlové rotory pro zkumavky od velikosti 1,5 ml s min. 6 pozicemi

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.3 - Vodní lázeň

Použití přístroje:

Použití na udržení konstantní teploty zkoumaného vzorku.

Obecné požadavky:

Vodní lázeň s regulací teploty a nuceným oběhem kapaliny.

Požadavky na technické provedení:

- min. rozsah teploty +5°C nad teplotu okolí až do +95°C

- tělo, víko a vnitřní části přístroje jsou vyrobeny z korozi vzdorného kovového materiálu

- zalomení víka proti odkapávání kondenzátu

- objem min. 10 l max. 20 l

- nucený oběh kapaliny v lázni pomocí magnetického míchadla

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.4 - Třepací inkubátor + nástavce

Použití přístroje:

Inkubátor se zabudovanou třepačkou s kruhovým pohybem bude použit pro kultivaci a třepání biologických kultur.

Obecné požadavky:

- Minimální rozsah teplot: +5°C nad teplotu okolí až +60°C

- Přesnost: ± 0,1°C

- Homogenita: alespoň ± 0,5°C

- Frekvence kmitů: nejméně v rozsahu 30 – 250 rpm

- Nastavení času: 0 až min. 99 hodin

- Výkon topení min. 550 W

- Připojení do elektrické sítě 230V 50Hz

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- Proti přehřátí stroje

- Alarm při chybovém hlášení

Příslušenství:

- Platformy pro uchycení držáků Ehrlenmeyerových lahví 100 ml až 500 ml

- Klipy k uchycení Ehrlenmeyerových lahví 100 – 500 ml

- Univerzální stojan pro třepání falkon a zkumavek o objemu 10 – 50 ml

- Platforma s lepící podložkou

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.5 - Termokamera s příslušenstvím

Použití přístroje:

Termokamera s možností laserového označení místa měření pro usnadnění samotného snímání objektu. Zobrazení oblastí se stejnou teplotou (izoterm) přímo v přístroji.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- typ detektoru min. 320 x 240 pixelů

- otočný, vyklápěcí a dotykový displej

- min. 3,5" display s 320 x 240 pixely

- objektiv min. 32° x 23°

- Teleobjektiv min. 11° x 9°

- vestavěný digitální fotoaparát

- osvětlovací LED diody

- laserové označení místa měření

- automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

- zobrazení izoterm v přístroji

- zobrazení rozložení povrchové vlhkosti

- motorické zaostřování

- měřící teplotní rozsah min. v intervalu od - 20 do  +350 °C

- měření vysokých teplot od . max. + 350 °C (maximálně přípustná hodnota počátku) do min. + 1 200 °C

- spektrální rozsah min. 8 až 14 mikrometrů

Požadavky na technické provedení:

Infračervený snímek

- ostření manuální a motorické

Displej termokamery

- otočný display

- zobrazení snímku min. 4,3" display

- rozlišení min. 470 x 260 pcx

- Digitální zoom min. 1 – 3x násobně

- Možnosti zobrazení:	pouze IR snímek, pouze reálný snímek a IR a reálný snímek

- Možnost kombinovaného snímku

- Video výstup 	USB

Měření

- Přepínatelné teplotní rozsahy

- Měření vysokých teplot

- Manuální kompenzace odraženého tepla

- Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti

- Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní sondou

- Rozeznání místa měření se správou snímků

Funkce měření

- Jednobodové a dvoubodové měření

- Rozpoznání horkého/studeného bodu

- Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti

- Zobrazení izoterm v přístroji

- Výpočet min. / max. na požadované oblasti

Ukládání snímku

- Standartní formáty souboru

- Externí paměť SD nebo MicroSD karta

- Kapacita paměti: min. 4 GB

Obecná specifikace

- hmotnost do 1750g

- provozní teplota -15 až +40 °C

- Li-Ion nebo podobný akumulátor

- životnost baterií min. 4 hodiny

Další požadavky:

- servis a technická podpora v ČR,

- manuál přístroje v českém jazyce

- zajištění technického a odborného poradenství pro provoz přístroje

- záruka na zařízení minimálně 3 roky

Příslušenství:

- 1 x výměnný teleobjektiv 11° x 9°

- 1 x USB kabel

- 1 x síťový zdroj 230V

- 1 x SD nebo MicroSD karta min. 4 GB

- 1 x Li-Ion akumulátor

- 1 x rychlonabíječka akumulátorů

- 1 x software PC (pro Windows 7 / 8)

- 1 x ochranné sklo objektivu

- 1 x filtr (sonda) pro měření vysokých teplot do 1200 °C

- souprava sluchátka a mikrofonu s kabelem

- pouzdro

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.6 - Digitální svinovací metr

Technická specifikace digitálního svinovacího metru

Měřicí pomůcka pro měření vzdálenosti digitálně zobrazující vzdálenost v milimetrech

- Obecné požadavky

- Přesnost měření minimálně 1 mm/m

- Délka pásma minimálně 5 m

- Vestavěný označovač naměřené délky

- Vestavěná vodováha

- Aretace naměřené délky

- Softwarově otočný displej

- Požadavky na technické provedení

- Kompaktní provedení bez přídavných prvků

- Další požadavky

- Dodávka včetně baterií

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.7 - Sušárna laboratorní

Použití přístroje

Teplotní příprava nevýbušných vzorků, temperace laboratorního vybavení,

Obecné požadavky:

- Objem min. 100 l a max. 150 l

- Ventilátor pro zajištění vnitřního proudění vzduchu

- Teplotní rozmezí min. +5°C nad laboratorní teplotu až min. +230 °C

- Teplotní čidlo

- Regulace teploty a času trvání procesu včetně opožděného startu

- digitální display

- napájení 230V 50Hz

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.8 - Sady pipet (5x)

Použití přístroje:

Dávkování vzorků a kapalných roztoků

Obecné požadavky pro sadu pipet:

1 sada pipet obsahuje minimálně:

- 1ks pipeta o rozsahu 0,1 – 2 µ l

- 1ks pipeta o rozsahu 1 – 10 µ l

- 1ks pipeta o rozsahu 10 – 100 µ l

- 1ks pipeta o rozsahu 100 – 1000 µ l

Další požadavky:

- autoklávovatelné

- chemicky odolné

- jednoručně ovladatelné pro následující operace: nabrání roztoku, vytlačení roztoku, vystřelení špičky

- číselníková stupnice

Specifikace výše uvedená platí pro všech pět sad

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.9 pH metr (2x)

Použití přístroje:

Zařízení umožňující měření pH a teploty roztoku v terénu.

Obecné požadavky:

- Současné měření pH a teploty

- Automatická kalibrace

- zobrazení měřených parametrů na displeji

- možnost ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje, export dat pomocí USB

- Rozsah pH jednotek/ rozlišení pH jednotek (-2,0; +19,9) / ± 0,1.

- Rozsah pH jednotek/ rozlišení pH jednotek (-2,0; +19,9) / ±0,01.

- Rozsah pH jednotek/ rozlišení pH jednotek (-2,0; +19,9) / ±0,005.

- Rozsah mV/ rozlišení mV min. ± 1200,0 / ± 0,3.

- Rozsah mV/ rozlišení mV min. ± 2000,0 / ± 1.

- Rozsah teploty °C / rozlišení °C min. v intervalu (-5; +105) / ± 0,1.

- Trvalý provoz min. 1000 hodin

- Interní úložiště pro min. 4500 naměřených hodnot

- vodotěsné USB rozhraní pro připojení s PC

Požadavky na technické provedení:

- kalibrace s využitím min. 5 bufferů

- přesnost měření pH +- 0,01

Příslušenství:

- včetně sady pH elektrod a kalibračních bufferů

- kufříkový stativ

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.10 - Mrazák pro laboratorní účely (2x)

Použití přístroje:

Mrazák pro skladování chemikálií a vzorků.

Obecné požadavky:

Skříňový mrazák s výškově stavitelnými policemi.

Požadavky na technické provedení:

- teplotní rozsah od – 10°C do min. – 30°C

- napájení 230V 50Hz

- objem minimálně 500 l

- optická a zvuková signalizace v případě poruchy

- automatické odmrazování

- hlučnost max. 60 dB

- vnější ukazatel teploty mrazicí části

- možnost manipulace – kolečka pro snadný přesun

- samozavíratelné dveře

- zaměnitelné umístění dveří (vlevo x vpravo)

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.11 - Mrazák (- 80 °C)

Použití přístroje:

Mrazák pro skladování chemikálií a vzorků při teplotě cca – 80°C.

Obecné požadavky:

Skříňový mrazák s výškově stavitelnými policemi.

Požadavky na technické provedení:

- teplotní rozsah do min. – 80 °C

- napájení 230V 50 Hz

- skříňové provedení

- bezúdržbový chladicí systém

- nerezový vnitřní prostor

- objem chladicího prostoru minimálně 300 l

- optická a zvuková signalizace v případě poruchy, upozornění na výpadek napájení pomocí sms či obdobně

- hlučnost max. 60 dB

- vnější ukazatel teploty mrazicí části

- možnost manipulace – kolečka pro snadný přesun

- záložní zdroj - baterie

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- optická a zvuková signalizace v případě poruchy

- upozornění na výpadek napájení pomocí sms na min. dvě zvolená čísla

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.12 - Monitorovací systém (monitorovací systém prostředí v laboratoři)

Použití přístroje:

Přístroj slouží k monitorování teploty, vlhkosti a rosného bodu v prostředí (konstrukce dřevostaveb vč. otvorů uvnitř prostředí, laboratoře, formaldehydová komora, termokomora apod.).

Obecné požadavky:

Monitorovací systém obsahuje:

- báze:

  - grafický displej pro zobrazení systémových dat a alarmů

  - paměť min. 4 GB

  - vysílání alarmu pomocí LED-diod/relé

  - integrované nouzové akumulátory

  - připojení různých sond

  - připojení přes USB nebo Ethernet

- sondy:

  - vlhkostní rádiová sonda

- měřicí rozsah přístroje min. v intervalu -20 až +50 °C, vlhkost 2 - 98 % RV

- přesnost ±0.5 °C

- rozlišení 0.1 °C

- display

- dosah signálu min. 300 m

  - sonda s externím senzorem

- měřicí rozsah min. v intervalu -35 až +50 °C

- přesnost ±0.4 °C

- rozlišení 0.1 °C

- display

- dosah signálu min. 300 m

  - sonda s konektorem pro externí sondu

- měřicí rozsah min. v intervalu -100 až +750 °C

- přesnost ±0.5 °C

- rozlišení 0.1 °C

- displej

- dosah signálu min. 300 m

  - tenká termočlánková sonda pro měření teploty uvnitř konstrukce dřevostavby

- měřicí rozsah min. v intervalu -20 až +40 °C, vlhkost 2 - 98 % RV

- přesnost ±0.5 °C

- rozlišení 0.1 °C

  - vlhkostně-teplotní sonda

- měřicí rozsah min. v intervalu -20 až +70 °C, vlhkost 2 - 98 % RV

- přesnost ±0.3 °C, ±2 % RV

- řídící software, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a počítačem

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.13 - Mikrovlnná trouba

Použití přístroje:

Zařízení umožňující zahřívání / rozmrazování / rozpouštění působením tepla

Obecné požadavky:

Požadavky na technické provedení:

- display zobrazující nastavené parametry ohřevu včetně časových údajů

- otočný talíř

- výkon min. 900 W

- vnitřní objem min. 20 l

- v provedení z nerezového materiálu

- pro připojení do elektrické sítě 230V/50Hz

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.14 - Měřič teploty s příslušenstvím (bezkontaktní měřič teploty)

Použití přístroje:

Rychlý bezdotykový měřič teploty s možností přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost od měřené plochy.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- přepínatelná optika,

- laserový kříž pro přesné měření,

- minimálně třířádkový podsvícený displej,

- akustický a optický alarm při překročení hraničních hodnot,

- připojení externí sondy,

- paměť přístroje pro min. 50-100 protokolů měření

Požadavky na technické provedení:

Sonda typu K

- měřící rozsah min. v intervalu -35 °C až 950 °C

Sonda infra-teploměru

- měřící rozsah min. v intervalu -35 °C až 950 °C

Obecná specifikace

- hmotnost max. 500g

- skladovací teplota min. v intervalu -40 až +70 °C

- provozní teplota min. v intervalu -20 až +50 °C

- napájení AA bateriemi nebo 9V

- rozměry max. 165 x 65 x 210 mm

Příslušenství:

- 1 x USB kabel

- 1 x síťový zdroj 230V

- 1 x sonda měření teploty okolního vzduchu

- 1 x vodotěsná ponorná/vpichovací sonda

- 1 x trubková sonda s vyměnitelnou špičkou

- 1 x povrchová sonda s rychlou odezvou

- 1 x plastový nebo hliníkový kufr

- 1 x PC software

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.15 - Magnetické míchadlo s ohřevem

Použití přístroje:

Přístroj slouží k míchání roztoků / rozpouštění složek roztoků

Požadavky na technické provedení:

- Kontinuálně nastavitelná teplota ohřevu od 0 do minimálně + 150°C

- Rozsah nastavitelných otáček v minimálním rozsahu 100 – 1500 /min.

- Velikost pracovní plochy přístroje min. 100 cm2

- Zobrazení nastavených parametrů na displeji

- Integrovaný držák na teploměr a laboratorní aparaturu

- Povrchová úprava přístroje odolávající působení kapalin

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- Automatické vypnutí ohřevu v případě poruchy míchání

Příslušenství:

- Magnetická míchací tyčka pro vyjmutí míchacích tyčinek

- Min. 10 kusů míchacích tyčinek

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.16 - Lednička + 4 °C (2x)

Použití přístroje:

Lednice pro skladování chemikálií a vzorků.

Lednička 1 – s plnými dveřmi

Lednička 2 – s prosklenými dveřmi

Obecné požadavky:

Požadavky na technické provedení:

- teplotní rozsah od + 3°C do min. + 7°C

- napájení 220 – 230 V

- objem brutto minimálně 350 l

- optická a zvuková signalizace v případě poruchy

- automatické odmrazování

- hlučnost max. 60 dB

- vnější ukazatel teploty mrazicí části

- počet poliček: 5, výškově stavitelné

- osvětlení chladicí části samostatně vypínatelné

- samozavíratelné dveře

- zaměnitelné umístění dveří (vlevo x vpravo)

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.17 - Laboratorní váhy velmi přesné

Použití přístroje:

Analytické váhy budou použity pro laboratorní měření.

Obecné požadavky:

- dílek skutečný (d): 0,01 mg

- interní kalibrace

- váživost: min. 200 g a max. 230 g

- přípustný rozsah teploty prostředí +10°C -  +30°C

- display LCD

- možnost připojení externí tiskárny

- napájení 230V

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.18 - Laboratorní váhy přesné

Použití přístroje:

Analytické váhy budou použity pro laboratorní měření.

Obecné požadavky:

- dílek skutečný (d): 0,1 mg

- interní kalibrace

- váživost: min. 150 g a max. 200 g

- přípustný rozsah teploty prostředí +10°C -  +30°C

- display LCD

- možnost připojení externí tiskárny

- napájení 230V

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.19 - Laboratorní předvážky (vybavení pro přípravu roztoků a směsí)

Použití přístroje:

Laboratorní předvážky pro stanovování hmotností připravovaných roztoků.

Obecné požadavky:

Technická specifikace laboratorních předvážek musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- displej pro zobrazení naměřených hodnot,

- funkční systém interní automatické kalibrace reagující na změnu teploty i uplynutí časového intervalu,

- miska váhy musí být vyrobena z nerezové ocele,

- komunikační rozhraní RS232 anebo USB

Požadavky na technické provedení:

Laboratorní předvážky

- maximální požadované rozměry jsou 400x500x600 mm (výška x šířka x délka),

- minimální rozměr vážící misky je požadován o průměru 140 mm anebo rozměru 140x140mm,

- požadovaná maximální kapacita váživosti v rozmezí min. 4000 g, max. 20000 g,

- požadovaná minimální odečitatelnost (přesnost) v rozmezí min. 0,01 g, max. 0,1.

- minimální požadované rozmezí pracovní teploty +10o až +50oC,

- čas stabilizace musí být maximálně do 10 s,

- maximální hmotnost laboratorních vah nesmí přesáhnout 40 kg,

- přístroj musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.20 - Laboratorní mrazící box

Použití přístroje:

Pro laboratorní uchovávání materiálů a zkušebních vzorků při nižší teplotě pod bodem mrazu a pro skladování těkavých nebo hořlavých materiálů.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- stabilní teplota skladování

- digitální displej teploty

- uzamykatelné víko

- obsluhou řízené odmrazování

Požadavky na technické provedení:

- truhlicové provedení bez vnitřních předělů

- objem: minimálně 300 litrů

- teplotní rozsah: min. -20 až -45 °C

- pevné dveře

- zámek na klíč s 5 klíči teplotní displej

- alarm vysoké/nízké teploty

- alarm výpadku napájení

- vnitřní osvětlení

- minimální vnitřní výška x šířka x hloubka (mm): 750 x 1300 x 700

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.21 - Laboratorní kádinky a běžně používané laboratorní sklo

Použití laboratorního skla:

Laboratorní kádinky a běžně používané laboratorní sklo pro realizaci pokusů při výuce a pro přípravu roztoků přírodních a syntetických polymerů.

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Počet kusů |
| --- | --- |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 50 ml | 10 |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 150 ml | 10 |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 250 ml | 10 |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 600 ml | 10 |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 1000 ml | 5 |
| Kádinka nízká z čirého borosilikátového skla s výlevkou o objemu 2000 ml | 5 |
| Reagenční láhev z čirého borosilikátového skla se šroubovacím uzávěrem, odolnost min. do 120°C o objemu 1000 ml | 6 |
| Reagenční láhev z čirého borosilikátového skla se šroubovacím uzávěrem, odolnost min. do 120°C o objemu 2000 ml | 6 |
| Erlenmeyerovy baňky z čirého borosilikátového skla se šroubovacím uzávěrem s orientační stupnicí, o objemu 1000 ml | 4 |
| Pipety skleněné dělené s přesností A o objemu 10 ml | 2 |
| Nálevka z borosilikátového skla s vnitřním žebrováním pro urychlení filtrace o průměru horního ústí 150 mm | 2 |
| Univerzální nálevka ze skla o průměru horního ústí 120 mm | 2 |

Dodané laboratorních kádinky a sklo musí být nové.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.22 - Konduktometr

Použití přístroje:

Digitální měřicí přístroj (konduktometr) pro měření vodivosti, teploty, odporu, salinity a TDS.

Obecné požadavky:

Technická specifikace digitálního konduktometru musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- musí obsahovat displej pro zobrazení skutečných měřených hodnot vodivosti, teploty, odporu, salinity a TDS (total dissolved solids - množství rozpuštěných pevných látek),

- součástí dodávky přístroje je požadován i senzor (elektroda) pro měření hodnot vodivosti, teploty, odporu, salinity a TDS,

- požadavek na možnost napájení přístroje prostřednictvím baterií bez připojení na rozvodnou síť el. energie, nebo i připojením na rozvodnou síť el. energie,

- dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze.

Požadavky na technické provedení:

Digitální měřicí přístroj (konduktometr) pro měření vodivosti, teploty, odporu, salinity a TDS

- maximální hmotnost přístroje nesmí přesáhnout 5 kg

- zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR

- dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze

Rozsah měření:

- minimální měřící rozsahy měrné vodivosti: od 0,0 do 200,0 µS/cm; od 0 do 2000 µS/cm; od 0,00 do 20,00 mS/cm; od 0,0 do 200,0 mS/cm

- minimální měřící rozsah teploty: -5,0 až +100,0 °C

- minimální měřící rozsah odporu: od 0,005 do 100,0 kOhm

- minimální měřící rozsah salinity: od 0,0 do 70,0

- minimální měřící rozsah TDS: od 0 do 1999 mg/l

Rozlišení:

- minimální rozlišení měrné vodivosti: 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 10 µS/cm; 0,1mS/cm

- minimální rozlišení teploty: 0,1 oC

- minimální rozlišení odporu: 0,001 kOhm; 0,01 kOhm; 0,1 kOhm

- minimální rozlišení salinity: 0,1

- minimální rozlišení TDS: 1 mg/l

Přesnost:

- minimální přesnost přístroje ±1 číslice při jmenovité teplotě = 25°C

- minimální přesnost při měření měrné vodivosti: ±1% MH ±0,5% FS

- teplota: ±0,5% MH ±0,5K

- manuál přístroje v českém anebo anglickém jazyce,

- záruka na přístroj minimálně 24 měsíců.

Příslušenství:

- baterie pro možnost napájení přístroje bez připojení na rozvodnou síť el. energie (případně i nabíječka baterií),

- nezbytné příslušenství pro provoz přístroje (např. kabel pro připojení k elektrické rozvodné síti, zdroj napájení při zapojení přístroje do elektrické rozvodné sítě atd.).

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.23 - Klimatizační komora

Použití přístroje:

Jedná se o zařízení umožňující testování a hodnocení vlastností dřeva i materiálů na bázi dřeva za různých klimatických podmínek. Klimatické podmínky jsou definovány přesným nastavením teploty při požadované vlhkosti prostředí v komoře.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- minimální objem komory 680 litrů;

- minimální vnitřní rozměry komory 970 x 1200 x 570 mm;

- minimálně dvě police se zatížením alespoň 40 kg;

- teplotní rozsah 0°C až 70 °C s přesností 0,2 °C nebo nižší;

- rozsah vlhkosti min. v intervalu 10 až 70 % s citlivostí 2 % nebo menší;

- možnost připojení k PC;

- příkon min. 3000W

- display

Požadavky na technické provedení:

- zvlhčování probíhá mimo klimatizovanou část;

- do vnitřního prostoru se nevstřikuje voda

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.24 - Digitální přístroj pro měření vlhkosti a teploty vzduchu

Použití přístroje:

Digitální přístroj pro měření vlhkosti a teploty vzduchu s příslušenstvím pro definování klimatických podmínek v laboratoři.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje pro měření vlhkosti a teploty vzduchu musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- displej pro zobrazení skutečných měřených hodnot vlhkosti a teploty vzduchu,

- senzor (sonda) pro měření hodnot vlhkosti a teploty vzduchu,

- napájení přístroje prostřednictvím baterií bez připojení na rozvodnou síť el. energie anebo připojením na rozvodnou síť el. energie.

Požadavky na technické provedení:

Přístroj pro měření vlhkosti a teploty vzduchu

- maximální hmotnost přístroje nesmí přesáhnout 5 kg,

- minimální měřící rozsah relativní vlhkosti vzduchu: 0,0 až 100,0 % relativní vlhkosti,

- minimální měřící rozsah prostorové teploty: -35,0 až +110,0 °C,

- minimální měřící rozsah povrchové teploty: -75,0 až +250,0 °C,

- minimální přesnost přístroje při měření teploty ±1 číslice při jmenovité teplotě = +25 °C,

- minimální přesnost přístroje při měření relativní vlhkosti vzduchu ±1 %,

- přístroj musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR,

- dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.25 - Digestoř

Použití přístroje:

Digestoř umožňuje odsávání nežádoucích plynných látek a par

Obecné požadavky:

- univerzální bezodtahová digestoř

- splňující normu AFNOR NF X 15-21:2009

Požadavky na technické provedení:

- min. 3 hlavní filtry tj. HEPA (high efficiency particulate arrestance -zachytávání mikročástic s vysokou účinností) a uhlíkové filtry

- hlučnost do 50 dB

- chemicky odolná pracovní plocha

- osvětlení pracovní plochy; zdroj světla min 60 W

- minimální vnitřní rozměry pracovní plochy [š x h x v] 1700x650x1000 mm

- monitorovací systém kontroly funkčnosti včetně indikace rychlosti proudění

- provedení oken a boků průhledné

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- bez specifických bezpečnostních požadavků

Příslušenství:

- stojan digestoře

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.26 - Přístroje na výrobu čisté vody a přístroje na výrobu ultra čisté vody

Použití přístroje:

Výroba demineralizované a ultra čisté vody pro laboratorní účely.

Obecné požadavky pro přístroj na demineralizovanou vodu:

- ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody

- Pracovní vodovodní tlak 0,3 – 0,8 MPa, možnost zvýšení vstupního tlaku přídavným čerpadlem

- Filtrační stupně min. 5 - 7

- Mechanické filtr, aktivní uhlí, membrána RO, iontoměnič,

- UV lampa a mikrobiální filtr,

- Digitální konduktometr

- Výsledná vodivost pod 1 S/cm

- Výkon – produkce min. 25 litrů denně.

- Možnost zásobního tanku a připojení pro přístroje typu autokláv

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

Obecné požadavky pro přístroj na ultra čistou vodu:

- Výsledná konduktivita pod 0,05 S/cm

- Možnost UV lampy 185/254nm

- Faktor TOC (celkové organické látky) menší než 10 ppb

- Produkce od 8 do 15 l/denně

- Zásobní tank

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.27 - Autokláv vertikal a horizont + příslušenství (sterilizace)

Použití přístroje:

Využití autoklávů pro sterilizaci balených a nebalených laboratorních nástrojů, kapalných roztoků, tekutých medií (agary, živná média) v lahvích s paropropustnou zátkou.

Obecné požadavky pro autokláv s vertikální komorou (horní plnění):

- s připojením na elektrickou energii 230V 50ZHz, možností připojení na externí medium – vodu, bez nutnosti připojení na odpad

- komora sterilizátoru kovová, omyvatelná, použité materiály doložitelné příslušným certifikátem kvality

- vnitřní povrch komory parní sterilizátor s vertikální komorou, topná tělesa pro tvorbu páry integrovaná ve dně komory

- tělesa pro tvorbu páry nesmí zasahovat do vnitřního prostoru komory

- Objem min. 60 l do max.75 l

- sterilizační teplota min. 121 - 132°C,

- regulace teploty, času, sterilizace

- min. 5 sterilizačních programů

- pojistka proti otevření víka v průběhu sterilizace

- digitální LCD display

- zabezpečení proti otevření obsluhou při přetlaku

- v případě přerušení programu automatický přechod do bezpečného stavu

- bezpečnostní pojistný ventil zajišťující překročení maximálního pracovního přetlaku a tepelná pojistka zajišťující překročení maximální teploty a proti nedovolenému provozu vyvíjení páry bez vody

Obecné požadavky pro stolní autokláv s horizontální komorou:

- s připojením na elektrickou energii 230V 50ZHz, možností doplňování externího média – voda, bez nutnosti připojení na odpad

- komora sterilizátoru kovová, omyvatelná, použité materiály doložitelné příslušným certifikátem kvality

- vnitřní povrch komory parní sterilizátor s vertikální komorou, snadno čistitelný, topná tělesa pro tvorbu páry integrovaná ve dně komory, nijak se neobjevují a nezasahují do vnitřního prostoru komory

- objem min. 19 l,  max. 28l

- sterilizační teplota min. 121 - 132°C,

- pojistka proti otevření víka v průběhu sterilizace

- regulace teploty, času, sterilizace

- min. 5 sterilizačních programů

- zabezpečení proti otevření obsluhou při přetlaku

- v případě přerušení programu automatický přechod do bezpečného stavu

- bezpečnostní pojistný ventil zajišťující překročení maximálního pracovního přetlaku a tepelná pojistka zajišťující překročení maximální teploty a proti nedovolenému provozu vyvíjení páry bez vody

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.28 - Analytické váhy s interní automatickou kalibrací

Použití přístroje:

Analytické váhy pro přípravu roztoků a směsí.

Obecné požadavky:

Technická specifikace laboratorních analytických vah musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- musí obsahovat displej pro zobrazení naměřených hodnot,

- váhy musí obsahovat funkční systém interní automatické kalibrace reagující na změnu teploty i uplynutí časového intervalu,

- tělo váhy musí být vyrobeno z pevného materiálu, např. hliníku,

- váhy musí obsahovat komunikační rozhraní port RS 232,

- vlastní paměť pro uchování naměřených dat.

Požadavky na technické provedení:

Laboratorní analytické váhy

- maximální požadované rozměry jsou 700x500x600 mm (výška x šířka x délka),

- požadovaná maximální kapacita váživosti min. 120 g,

- požadovaná minimální odečitatelnost (přesnost) 0, 1 mg,

- minimální požadované rozmezí pracovní teploty +10o až +35oC,

- požadované rozmezí pracovní vzdušné vlhkosti 40% až 80%,

- minimální rozměr vážící misky je požadován o průměru 70 mm anebo rozměru 70x70mm,

- čas stabilizace musí být maximálně do 10 s,

- maximální hmotnost laboratorních vah nesmí přesáhnout 25 kg,

- zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR,

- dodané zařízení musí být nové, nikoliv prototyp nebo demo verze.

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- ochrana proti potřísnění obsluhy – prostor misky vah uzavíratelný průhledným ochranným sklem či plastem.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.29 - Analytické váhy (2x)

Použití přístroje:

Analytické váhy budou použity pro laboratorní měření.

Obecné požadavky:

-  dílek skutečný (d): 0,01 mg

-  interní kalibrace

-  váživost: min. 200 g a max. 250 g

-  přípustný rozsah teploty prostředí +10°C -  +30°C

- display LCD

- možnost připojení externí tiskárny

- napájení 230V

- ochranný kryt misky vah

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

10.30 - Laboratorní analytické váhy nanovlákno + příslušenství

Použití přístroje:

Analytické váhy pro stanovování hmotností nanovláken a nanovlákenných vrstev.

Obecné požadavky:

Technická specifikace laboratorních analytických vah musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- musí obsahovat displej pro zobrazení naměřených hodnot,

- váhy musí obsahovat funkční systém interní automatické kalibrace reagující na změnu teploty i uplynutí časového intervalu,

- tělo váhy musí být vyrobeno z pevného kovového materiálu

- miska váhy musí být vyrobena z nerezové ocele,

- váhy musí obsahovat komunikační rozhraní RS232, USB typu A, USB typu B, volitelně WiFi,

- vlastní paměť pro uchování naměřených dat

Požadavky na technické provedení:

Laboratorní analytické váhy

- maximální požadované rozměry jsou 700x500x600 mm (výška x šířka x délka),

- požadovaná maximální kapacita váživosti min. 200 g,

- požadovaná minimální odečitatelnost (přesnost) 0, 01 mg,

- minimální požadované rozmezí pracovní teploty +10o až +35oC,

- požadované rozmezí pracovní vzdušné vlhkosti 40% až 80%,

- minimální rozměr vážící misky je požadován o průměru 80 mm anebo rozměru 80x80mm,

- čas stabilizace musí být maximálně do 10 s,

- maximální hmotnost laboratorních vah nesmí přesáhnout 25 kg,

- zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR,

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- ochrana proti potřísnění obsluhy – prostor misky vah uzavíratelný průhledným ochranným sklem či plastem.

Příslušenství:

- nezbytné příslušenství pro provoz laboratorních analytických vah (kalibrační závaží,

kabel pro připojení k elektrické rozvodné síti atd.).

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení