15.1 - Kompatibilní systémy pro vertikální elektroforézu a následný přenos vzorků na membránu

Použití přístrojů:

Systém pro vertikální elektroforézu bude použit pro analýzu vzorků pomocí PAGE/SDS-PAGE, následně budou vzorky přenášeny na membránu pomocí kompatibilního systému. Hlavní použití bude Western blotting.

Obecné požadavky:

2x Vertikální elektroforéza:

- pro analýzu nejméně 2 gelů souběžně

- použití i pro precast gely

- použití pro typ gelů: MIDI

- vertikální provedení SDS PAGE

- průhledná elektroforetická vana pro puštění dvou gelů zároveň

- bezpečně izolované kontakty

- platinové drátky

- velikost gelu min. 8x13 cm, 10ti a 15ti jamkové provedení

Blotovací systém:

- kompatibilní s vertikální elektroforézou

- možnost rychlého i overnight přenosu

- možnost chlazení během rychlého přenosu

- vana a příslušenství pro blotování

Oba systémy budou součástí jednoho zařízení.

Příslušenství:

- příslušenství pro výrobu handcast gelů (stojany, rámy, těsnění, hřebínky, gelové kazety)

příslušenství pro blotting (kazeta, podložky, chladící jednotka)

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

15.2 - Izoelektrický fokusátor

Použití přístroje:

Fokusátor bude použit pro separaci proteinů v elektrickém poli podle jejich pI. Tato metoda je prvním krokem v 2D elektroforéze.

Obecné požadavky:

- Fokusace na IPG proužcích (immobilized pH gradient strips)

- Kapacita: 1 – 12 drážek, kde každá drážka je nezávisle programovatelná

- Připojení k elektrické síti na 230V 50Hz

- Vestavěný zdroj napětí:

  - Napětí: 0,5 – 10000 V

  - Proud: 0 – 100 μA, nastavení po 1 μA

  - Výkon: 0 – 1 W

Dotykový displej

Příslušenství:

  - Min. 2x sada fokusačních elektrod kompatibilních s dodávaným přístrojem

  - Min. 2x sada fokusačních misek kompatibilních s dodávaným přístrojem

  - IPG stripy: dle fokusačního držáku

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení