| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vzpřímený výzkumný fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem s možností rozšíření o citlivý detektor. | ANO |  |
| Motorizovaný vzpřímený badatelský mikroskop včetně motorizovaného posunu v ose Z, motorizovaného stolku (posun v ose XY) a manuálního karuselu fluorescenčních filtrů (min. 5 pozic). | ANO |  |
| Manuální kondensor pro změnu kontrastních metod. Možnost změny polní clony, aperturní clony a intenzity osvětlení při změně kontrastní metody. | ANO |  |
| Možnost ovládání motorizovaných částí mikroskopu přímo na mikroskopu pomocí tlačítek nebo přes softwarové rozhraní z počítače nebo pomocí dálkového ovládání umístněného u počítače. | ANO |  |
| Procházející světlo pomocí výkonného LED zdroje nebo ekvivalentního halogenového zdroje. | ANO |  |
| Externí zdroj fluorescence LED diody nebo pomocí metalhalidového zdroje světla s podobnou vlnovou délkou jako jsou lasery. | ANO |  |
| Fluorescenční filtry pro DAPI, GFP a TRITC. | ANO |  |
| Informační display na mikroskopu nebo na dálkovém ovládání (popř. na mikroskopu i na dálkovém ovládání) pro sledování všech důležitých parametrů mikroskopu. | ANO |  |
| Monochromatická chlazená kamera integrována v software s rozlišením minimálně 1,4 MPix. | ANO |  |
| Pasivní antivibrační stůl pro sestavu mikroskopu. | ANO |  |
| Objektivový revolver s místem min. pro 6 objektivů. | ANO |  |
| Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii: Planapochromatický objektiv 10x suchý objektiv s minimální N.A. 0,40 s pracovní vzdáleností alespoň 2 mm přizpůsobený pro konfokální mikroskopii Planapochromatický objektiv 20x suchý objektiv s minimální N.A. 0,50 s pracovní vzdáleností alespoň 0,5 mm přizpůsobený pro konfokální mikroskopii Planapochromatický 40x olejový objektiv s minimální N.A. 1,30 s pracovní vzdáleností alespoň 0,2 mm přizpůsobený pro konfokální mikroskopii Planapochromatický 60x nebo 63x olejový objektiv s minimální N.A. 1,40 s pracovní vzdáleností alespoň 0,14 mm přizpůsobený pro konfokální mikroskopii | ANO |  |
| Imerzní olej. | ANO |  |
| Konfokální nástavec – parametry |  |  |
| Laserový zdroj min. 405 nm. | ANO |  |
| Laserové zdroje pokrývající vlnové délky 488, 552, 638 nm (hodnoty s tolerancí ± 10 nm) a přizpůsobené optické prvky pro tyto lasery. | ANO |  |
| Možnost navázat tyto lasery do optické cesty pomocí dichroických zrcadel a kontrola laserů pomocí laditelného optického prvku AOTF. | ANO |  |
| Rychlost skenování vzorků při rozlišení 512x512px. | min. 5 obrázků za sekundu |  |
| Velikost zorného pole při skenování vzorků při rozlišení 512x512px při rychlosti min. 5 obrázků za sekundu. | minimálně 17 mm alespoň ve dvou kanálech současně |  |
| Zoom v rozsahu | min. ≤1x až max. ≥ 40x |  |
| Minimální rozlišení | 4096 x 4096px. |  |
| Skenovací mody xy, xyz, xyt, xyzt, xz, xzt, spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny. | ANO |  |
| Minimálně 2 citlivé detektory, s možností libovolného rozdělení emisního spektra mezi tyto dva detektory včetně možnosti regulace detekčních pásem, s možností rozšíření o 3 interní detektory nebo jeden vícekanálový detektor. | ANO |  |
| 1x detektor pro pozorování v procházejícím světle (T-PMT) včetně motorizovaného přepínání mezi T-PMT a procházejícím světlem. | ANO |  |
| Sofware, PC – parametry |  |  |
| Vysoce výkonný počítač s 2x LCD min. 30” IPS display, s profesionální grafickou kartou, DVD-R mechanikou, klávesnice, myš, připojení k LAN rychlostí 1000 MBit/s, 64-bit operační systém kompatibilní s dodávaným software k mikroskopu. | RAM min. 16 GB počet fyzických jader CPU min. 4 min. 2x Displayport min. 1 SSD s min. 250 GB min. 1 HDD s min. 3 TB |  |
| Software pro ovládání celého mikroskopu, možnost úprav obrázků. | ANO |  |
| Software pro pokročilé 3D zobrazování. | ANO |  |
| Software pro snímání mozaik a více pozic. | ANO |  |
| Možnost rozšíření o další metody FRET, FRAP. | ANO |  |
| Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly. | ANO |  |
| Výkonný počítač (pro další zpracování dat ze snímání obrazu) s offline licencí a min. 30" monitoru pro zpracování obrázků. | ANO |  |
| Bezplatný upgrade na software | min. 2 roky od instalace |  |