| Vzpřímený metalografický mikroskop | požadovaná hodnota | nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vzpřímený metalografický mikroskop umožňující pozorování ve světlém (BF) a tmavém poli (DF), polarizaci (Pol) a cirkulární diferenciální interferenční kontrast (C-DIC). Robustní konstrukce s plnou motorizací, hrubé i jemné ostření po obou stranách mikroskopu, s připojením na PC | Ano |  |
| Možnost ovládání motorizovaných částí mikroskopu přímo na mikroskopu pomocí tlačítek nebo přes softwarové rozhraní z počítače nebo pomocí dálkového ovládání umístněného u počítače. | Ano |  |
| motorizovaný pohyb v ose X, Y s vysokým rozlišením | 100 nm ≤ |  |
| motorizovaný pohyb v ose Z s krokem | 10 nm ≤ |  |
| motorizovaný revolver pro objektivy | Ano |  |
| motorizovaný karusel kostek pro dopadající světlo | Ano, min. 6 pozic |  |
| motorizovaný karusel pro DIC kontrast | Ano |  |
| motorizovaná aperturní clona | Ano |  |
| motorizovaný karusel densitních filtrů | Ano |  |
| manuální polní clona | Ano |  |
| tubus s výstupem na kameru a binokulár v poměru 100:0 a 0:100 % (okulár/kamera) | Ano |  |
| držák stolku pro dopadající světlo | Ano |  |
| manuální stolek otočný alespoň o 240° | Ano |  |
| motorizovaný stolek | Ano |  |
| plocha pro vzorek min. 75 mm x 50 mm | Ano |  |
| držáky preparátů pro dopadající světlo | Ano |  |
| LED dopadající světlo o ekvivalentu min. 100 W halogenové žárovky | Ano |  |
| objektivy |  |  |
| Planapochromatický objektiv suchý 5x s numerickou aperturou 0,13 s pracovní vzdáleností alespoň 14,5 mm | Ano |  |
| Planapochromatický objektiv suchý 10x s numerickou aperturou 0,25 s pracovní vzdáleností alespoň 9,0 mm | Ano |  |
| Planapochromatický objektiv suchý 20x s numerickou aperturou 0,50 s pracovní vzdáleností alespoň 2,2 mm | Ano |  |
| Planapochromatický objektiv suchý 50x s numerickou aperturou 0,80 s pracovní vzdáleností alespoň 0,60 mm | Ano |  |
| Planapochromatický objektiv suchý 100x s numerickou aperturou 0,90 s pracovní vzdáleností alespoň 0,28 mm | Ano |  |
| cirkulární diferenciální interferenční kontrast pro objektivy 5x - 100x (pro všechny objektivy) | Ano |  |
| polarizace - otočný polarizátor 360°, fixní analyzátor pro všechny objektivy | Ano |  |
| Kamera |  |  |
| velmi citlivá kamera s min. 5MPx s úhlopříčkou senzoru min. 11,1 mm | Ano |  |
| expoziční čas | 0,1 ms ≤ až ≥ 2s |  |
| video sekvence alespoň 36 snímků za sekundu při plném rozlišení | Ano |  |
| připojení k PC pomocí USB 3.0 | Ano |  |
| Ovladací software |  |  |
| automatické snímání Z-stack (snímání více rovin - snímání 3D obrázku) | Ano |  |
| HDR - High Dynamic Range | Ano |  |
| snímání kombinace BF, DF, C-DIC, Pol | Ano |  |
| snímání více pozic | Ano |  |
| snímání mozaiky | Ano |  |
| softwarový autofokus | Ano |  |
| automatické skládání obrázků se zvýšenou hloubkou ostrosti | Ano |  |
| software pro obrazovou analýzu umožňující: |  |  |
| měření vzdálenosti, úhlu, plochy, kruhu, obdélníku, mnohoúhelníku aj. | Ano |  |
| měření střední hodnoty šedé barvy a její směrodatné odchylky, barevné hodnoty, součet hodnot šedé hodnoty interaktivně vykreslené kontury | Ano |  |
| dostupnost vybraných obrazových značek jako parametrů pro měření jako je relativní čas, název kanálu, poloha zaostření, doba expozice aj. | Ano |  |
| přiřazení specifických tříd k měřeným prvkům | Ano |  |
| Volná konfigurace všech interaktivních nástrojů pro měření, která se zobrazí pouze požadované parametry v překrytí tabulky, listu a zobrazení | Ano |  |
| Vizualizace měření pro 2D a vícerozměrné obrazy | Ano |  |
| Vizualizace měření pro 2D a vícerozměrné obrazy v obraze a v tabulce | Ano |  |
| Export do kompatibilního formátu MS Excel | Ano |  |
| použít předdefinované vrstvy do online obrázku | Ano |  |
| načíst mřížky jako vrstvy | Ano |  |
| zkopírovat použité měřicí nástroje z online obrázku do konečného obrazu | Ano |  |
| export měření z online obrazu do datové tabulky | Ano |  |
| globální nebo místní segmentaci alespoň kliknutím nebo vymezením objektu, specifikace prahových hodnot pomocí histogramu obrázku | Ano |  |
| automatickou segmentaci objektů a interaktivní zpracování pomocí masky | Ano |  |
| segmentaci pomocí prahové hodnoty s podporou histogramu (manuální, automatické, dynamické), identifikace spojených oblastí, detekce hran | Ano |  |
| měření geometrických a denzitometrických vlastností jednotlivých objektů nebo celého obrazu | Ano |  |
| dávkové zpracování pro libovolná počet obrázků | Ano |  |
| aktivaci nebo deaktivaci parametrů měření během zpracování obrazu | Ano |  |
| zpracování binárních obrazů pomocí morfologické změny (eroze, dilatace, otevření a zavření), vyplnění mezer, vymazání binárních objektů) logické oberace AND, OR, XOR, NOT a ztenčení tenkých linek z 1px | Ano |  |
| měření fází | Ano |  |
| měření velikosti zrna automatické, poloautomatické (dle EN ISO 643, ASTM E 112-96, ASTM E 1382 - 97)) a porovnávací metody (ASTM-IA,B,II, III, IV) | Ano |  |
| databázový systém s archivací | Ano |  |
| Bezplatný upgrade na software | min. 2 roky od instalace |  |
| HW |  |  |
| PC kompatibilní k optickému mikroskopu (kameře) s výkonem procesoru min. 10000 bodů dle CPU benchmarku www.passmark.com | Ano |  |
| min. 32 GB RAM ECC DDR 2133 MHz | Ano |  |
| 1x SSD o kapacitě min. 500 GB s rychlostí čtení a zápisu min. 500 MB/s | Ano |  |
| 2x HDD o kapacitě min. 1TB v RAID (zrcadlo) pro režim 24x7 | Ano |  |
| konektivita min. 2xUSB3.0, 1x1Gbit LAN | Ano |  |
| min. 27 palcový monitor min. rozlišení Full HD | Ano |  |
| klávesnice a myš | Ano |  |
| Stůl pod mikroskop |  |  |
| Rozměry stolu umožňují práci na mikroskopu a PC zároveň. Stůl je uzpůsoben umístění v laboratoři TF č.0.19/4 |  |  |
| Příslušenství pro preparaci citlivých vzorků |  |  |
| Zařízení umožňující preparaci citlivých vzorků na plastické zhmoždění umožňující jejich přípravu | Ano |  |
| velikost lešticí vany umožňuje použít průměr disku minimálně | 300 mm |  |
| frekvenční rozsah vibrací | 60 Hz ≤ až ≥ 120 Hz |  |
| umožňuje nastavení frekvence ve výše rozsahu | Ano |  |
| umožňuje nastavení amplitudy vibrací | Ano |  |
| umožňuje manuální i automatické módy | Ano |  |
| Držák vzorků pro pr. 25 mm | Ano |  |
| Držák vzorků pro pr. 30-32 mm | Ano |  |
| Držák vzorků pro pr. 38-40 mm | Ano |  |
| Držák vzorků pro pr. 50 mm | Ano |  |
| Základní příslušenství skládající se z měkkého syntetického netkaného plátna (5ks) pro diamantové broušení, z měkkého syntetického netkaného plátna (5ks) pro oxidické suspenze, z měkkého syntetického netkaného plátna (5ks) pro finální leštění, polykrystalické diamantové suspenzi na vodní bázi a koloidního křemíku pro finální chemomechanické leštění, které lze mísit s leptadly. | Ano |  |