| Induční tavicí laboratorní pec |
| --- |
|  | požadovaná | Nabízená |
| Výrobce, typ |  |  |
| Pracovní teplota | Min. 2000°C |  |
| Kontrola teploty optickým pyrometrem | Ano |  |
| Lití oceli, lity, neželezných kovů | Ano |  |
| Automatický běh pro opakovatelné výsledky | Ano |  |
| Automatické natlakování po odlití | Ano |  |
| Režim tavení ve vakuu | Ano |  |
| Režim tavení v inertním plynu | Ano |  |
| Velikost kyvety průměr x výška | Min. 125 x min. 200 mm |  |
| Hmotnost odlitku – korozivzdorná ocel | Min. 1 kg |  |
| Vibrační technologie při odlévání | Ano |  |
| Indukční generátor - výkon | Min. 13 kW a Max. 15 kW |  |
| Možnost ukládání programů | Ano |  |
| Počet uživatelských programů | alespoň 50 |  |
| Digitální display pro zobrazení nastavení | Ano |  |
| Možnost tisku protokolu servisu a řízených procesů | Ano |  |
| RS232 rozhraní pece | Ano |  |
| Modem GSM na servis | Ano |  |
| Bezplatný servis (přes GSM modem) | Min. 3 roky |  |
| Spotřební materiál potřebný k odlití alespoň | 500 vzorků |  |
| Velikost maximální (šířka, hloubka, výška) | 950x1050x1650 |  |
| Připojení (umožňující zapojení do místa plnění bez dalších úprav) | Max. 400 V / max. 32 A |  |
| Vakuová pumpa pro režim vakuového lití | Ano |  |
| Recirkulační chlazení pece | Ano |  |
| Velikost chladicího zařízení max. rozměry (šířka, hloubka, výška) | 920 x 940 x 1220 |  |
| Napájení chladicího zařízení z indukční pece (není další připojení do rozvodné sítě) | Ano |  |