Příloha č. 4 Technická specifikace

- Přístupové přepínače LAN

Požadované množství

| Model A1 – 48 portů | 58 ks |
| --- | --- |
| Model A2 – 24 portů | 3 ks |
| Model B1 – 24 portů PoE | 1 ks |
| Model B2 – 48 portů PoE | 12 ks |

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů: | Model A2 a B1: 24x10/100/1000Mbit RJ45 Modely A1 a B2: 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | Model A2 a B1: 128 Gbps Modely A1 a B2: 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | Model A2 a B1: 96 mpps Modely A1 a B2: 130 mpps |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | Model A1 a A2: ne Modely B1 a B2: ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | Model A1 a A2: 0 W Modely B1 a B2: 370 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače | Model A2: max. hloubka 16 cm Model B1: max. hloubka 30 cm Modely A1 a B2: max. hloubka 36 cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Ověřování pomocí 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 Source Address Validation s využitim informací obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- SAN switch

Požadované množství

| SAN switch | 4 ks |
| --- | --- |

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| počet portů FC 16 Gb/s | 48 |  |
| počet aktivních a za licencovaných portů | 48 |  |
| plná kompatibilita s technologií Brocade ( dodané zařízení se bude s touto technologií propojovat) | ano |  |
| možnost instalace do standardního 19“ racku | maximální zástavbová výška 1 U |  |
| napájení 230 V | redundandní napájecí zdroje |  |
| možnost řetězení více zařízení | podpora Full Fabric |  |
| podpora řízení kvality služby | QoS, Traffic Isolation Zones, Ingress Rate Limiting |  |
| podpora šifrování provozu | algoritmus s 256b klíčem |  |
| podpora pro virtuální rozdělení provozu (VSAN, Fabric) | ano |  |
| podpora pro vytváření SAN zón | ano |  |
| nástroje pro monitoring a analýzu provozu a výkonu (monitoring specifických aplikační datových toků, jednotlivých FC targets, jednotlivý FC ports, odhalování kritických míst v konfiguraci, podpora nastavení vyvážené konfigurace) | aktivní sw licence součástí dodávky |  |

- Transcievers SFP

| Položka | Množství v ks |
| --- | --- |
| transciever 8 Gb SFP+ short wave | 8 |
| transciever 16 Gb SFP+ long wave 10km XCVR | 8 |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Součástí dodávky je instalace switche do racku, základní oživení a propojení s dalšími zařízeními sítě SAN včetně konfigurace dle požadavků zadavatele

- Doplňkové služby:

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Migrace, montáž a konfigurace stávajícího prostředí na novou technologii SAN a LAN | 80 hodin |  |