Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

část B - UV-VIS Spektrofotometr pro malý objem vzorku

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu UV-VIS Spektrofotometr pro malý objem vzorku, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---UV spectrofotometr--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem# |
| Pro měření koncentrace DNA,RNA a proteinů, dsDNA,ssDNA, Oligo, Cell Density |  |
| Vestavěný třepací modul s rychlostí třepání alespoň 150 – 850 rpm |  |
| Rozsah nejméně 190 - 900 nm |  |
| Rychlost kompletního měření za méně než 5 sekund |  |
| Rozmezí měření vzorku minimálně 0,5 – 2,5 µl |  |
| Bez nebo s použitím kyvet |  |
| Komunikace pomocí software přes USB připojení, Wifi a RS-232 |  |
| Funkce grafické křivky v software |  |
| Vlnová šířka 1 nm, 2 nm, 5 nm a 10 nm |  |
| Software součástí dodávky |  |