Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka fototechniky a drobné optické techniky pro FAPPZ ČZU

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

- Přenosný fotoaparát s DX snímačem

Předmětem je dodávka 1 kusu přenosného fotoaparátu s vysokým rozlišením snímače, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přenosný fotoaparát s vysokým rozlišením snímače |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční bateriově napájený přístroj pro přesné snímky v denních i nočních podmínkách |  |
| Snímač fotoaparátu 21MPx – 22MPx s velikostí min. 23 × 15 mm, frekvence snímání min. 10 snímků/s |  |
| RGB snímač měření expozice 180K |  |
| Integrovaný výklopný a dotykový monitor TFT – min. 3“ |  |
| Možnost výměny objektivů – jednooká zrcadlovka |  |
| Objektiv s ohniskovou vzdáleností min. 16–80 mm, světelnost f min. 2,8 |  |
| Objektiv s min. 5× zoom, optické členy ze skel, hmotnost 450 – 500 g |  |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost min. 0,35 m. |  |
| 4K/UHD videosekvence (snímací frekvence min. 24p) |  |
| HDMI výstup, Bluetooth pro propojeni s mobilním zařízením |  |
| Fotografie v různých nastavitelných kvalitách – min. 2992 × 2000 px – max. 6000 × 4000 px |  |
| Citlivost ISO v rozsahu min. 100 – 51 000 |  |
| Automatické zaostřování s 145 - 155 zaostřovacími poli |  |
| Kompatibilní s paměťovými kartami XQD a SDHC – min. 64 GB, 2 sloty |  |
| XQD karta o velikosti min. 128 GB a SDHC karta o velikosti min. 64 GB součástí dodávky přístroje |  |
| Režim napájení pomocí baterií – 2 ks součástí dodávky přístroje |  |
| Hmotnost těla fotoaparátu bez objektivu maximálně 850 g |  |
| Český návod |  |

- Přenosný fotoaparát s nižším rozlišením snímače

Předmětem je dodávka 4 kusů přenosných fotoaparátů s nižším rozlišením snímače, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přenosný fotoaparát s nižším rozlišením snímače |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční bateriově napájený přístroj pro přesné snímky v denních i nočních podmínkách |  |
| Snímač fotoaparátu 23MPx – 25MPx s velikostí min. 23 × 15 mm |  |
| Integrovaný výklopný a otočný monitor TFT – min. 3“ |  |
| Možnost výměny objektivů – jednooká zrcadlovka |  |
| Objektiv s ohniskovou vzdáleností min. 18–105 mm, světelnost f min. 3,5 |  |
| Objektiv s min. 5,5× zoom, optické členy ze skel |  |
| Full HD videosekvence (snímací frekvence min. 50p) |  |
| HDMI výstup, vestavěné připojení Wi-Fi, vestavěné zařízení GPS |  |
| Fotografie v různých nastavitelných kvalitách – min. 2992 × 2000 px – max. 6000 × 4000 px |  |
| Citlivost ISO v rozsahu min. 100 – max. 13 000 |  |
| Automatické zaostřování s 35 - 40 aktivními body |  |
| Kompatibilní s paměťovými kartami SDHC a SDXC – min. 64 GB |  |
| SDHC/SDXC karta (min. třída 6) o velikosti min. 64 GB - 2 ks součástí dodávky každého kusu přístroje |  |
| Režim napájení pomocí baterií – 2 ks součástí dodávky každého kusu přístroje |  |
| Hmotnost těla fotoaparátu bez objektivu maximálně 550 g |  |
| Český návod |  |

- Teleobjektiv se stabilizátorem

Předmětem je dodávka 1 kusu teleobjektivu se stabilizátorem, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Nutná kompatibilita s bodem e) – tělo zrcadlovky

| Teleobjektiv se stabilizátorem |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Minimální ohnisková vzdálenost 100 |  |
| Maximální ohnisková vzdálenost 400 |  |
| Světelnost f/2 – 5 |  |
| Minimální zaostřovací vzdálenost 120 mm |  |
| Optický stabilizátor – ANO |  |
| Maximální clona - 40 |  |
| Odolnost vůči vodě a prachu |  |
| Min. hodnota clony f/22-40 |  |
| Hmotnost 500 – 2500 g |  |
| Pro formát snímače – Full Frame |  |

- Pevný teleobjektiv

Předmětem je dodávka 1 kusu pevného teleobjektivu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Nutná kompatibilita s bodem e) – tělo zrcadlovky

| Pevný teleobjektiv |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Maximální clona 16 - 22 |  |
| Světelnost f/1,2 - 2,4 |  |
| Ohnisková vzdálenost 35 – 135 mm |  |
| Poměr zobrazení 1 : 4 - 6 |  |
| Pro formát snímače – Full Frame |  |
| Světelnost objektivu na nejkratší ohnisko (F) 1,4 – 1,8 |  |
| Hmotnost 300 – 1300 g |  |

- Digitální zrcadlovka tělo

Předmětem je dodávka 1 kusu Digitální zrcadlovky těla, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce

| Digitální zrcadlovka tělo |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Napájení - akumulátor |  |
| Typ snímače - CMOS |  |
| Rozlišení 20 – 25 Mpix |  |
| Typ hledáčku – optický/elektronický/pentaprismatický |  |
| Full HD video - ANO |  |
| Hmotnost 650 – 910 g |  |
| Materiál těla – kov/slitina |  |
| Formát snímače - APS-C / Full Frame / FX |  |

- Přenosná fotopast i s neviditelným přísvitem

Předmětem je dodávka 4 kusů fotopasti, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Fotopast |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční bateriově napájený přístroj pro přesné snímky v denních i nočních podmínkách |  |
| Snímač fotoaparátu 20MPx – 25MPx |  |
| Integrovaný LCD displej – min. 2“ |  |
| Neviditelný infračervený přísvit s dosvitem 18 – 25 m, 35 – 40 LED diod |  |
| Video mód 16:9 vč. zvuku ve Full HD |  |
| Fotografie v různých nastavitelných kvalitách – min. 1280 x 720px – max. 6080 x 3420px |  |
| Robustní kryt z pevného a voděodolného plastu vč. ok pro externí montáž |  |
| Lankový zámek pro externí montáž |  |
| Kompatibilní s paměťovými kartami SD/SDHC – min. 32 GB |  |
| 2ks SDHC karta (min. třída 4) o velikosti 32 GB |  |
| Režim napájení ze sítě 230V a pomocí baterií AA/AAA |  |
| 16ks AA/AAA baterií - součástí dodávky každého kusu přístroje |  |
| Český návod |  |

- Přenosný výškoměr

Předmětem je dodávka 4 kusů přenosného výškoměru, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přenosný výškoměr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční laserový přístroj pro přesné zachycení výšky dřevin |  |
| Zvětšení 5-8x |  |
| Rozsah měření: 8 - 550 m |  |
| Interní i externí panel LCD |  |
| Funkce tříbodového měření - vodorovná vzdálenost a úhly spodní a vrchní části stromu |  |
| Pogumovaný povrh a vodotěsnost |  |
| Hmotnost 200 – 230 g |  |
| Bateriové napájení – součástí dodávky každého kusu přístroje |  |
| Český návod |  |

- Přenosný dalekohled

Předmětem je dodávka 4 kusů přenosného dalekohledu, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přenosný dalekohled |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční přístroj pro přesné zachycení reality v denních podmínkách vč. světelně zhoršených |  |
| Zvětšení 10× - 15× |  |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost – 2 m |  |
| Otočné a výsuvné gumové očnice |  |
| Pogumovaný povrh a vodotěsnost |  |
| Relativní světelnost 17 m – 20 m |  |
| Průměr zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m: 90 – 100 m |  |
| Hmotnost maximálně 650 g |  |
| Široký odolný popruh |  |
| Český návod |  |
| Tovární záruka minimálně 120 měsíců od dodání |  |

- Termokamera

Předmětem je dodávka 1 kusu termokamery, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Termokamera |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Rozlišení detektoru min. 320 x 240 pixelů. |  |
| Teplotní rozsah -20 až 300 °C. |  |
| Teplotní citlivost < 50 mK. |  |
| Nastavitelná emisivita. |  |
| Možnost připojení na stativ. |  |
| Možnost výměny objektivu. |  |
| Možnost napájení z akumulátoru i ze sítě. |  |
| Zaostřovací vzdálenost 20 cm nebo méně. |  |
| Pevné pouzdro (kufr) pro transport kamery v ceně. |  |
| Digitální kamera s možností záznamu a fotografií. Vnitřní paměť min. 4 GB. |  |
| SD karta min. 16 GB součástí dodávky. |  |