Technická specifikace předmětu plnění

VZ: Dodávka GNSS přijímače v rámci projektu EVA4.0.

Název přístroje: GNSS přijímač

Počet kusů: 4

Použití přístroje:

Přesné zaměřování polohy za pomoci satelitního systému GNSS. Práce s danými daty o poloze v režimu v reálném čase a jejich přenos do zařízení pracujícím s operačním zařízením Windows 10.

Obecné požadavky pro přístroj:

Zařízení pro zaměření polohy pomocí satelitního systému GNSS.

Zařízení musí být lehké (max. váha 0,2 kg) a odolné (odolnost proti prachu, dešti, drobným nárazům, vysokým i nízkým teplotám v rozsahu + 40° až – 10 C°), aby s ním šlo pracovat a snadno jej přenášet v obtížných podmínkách v lese.

Sada musí být navržena tak, aby ji mohl ovládat samostatně jen jeden měřič.

Přístroj musí být schopen komunikovat pomocí „Bluetooth“ technologie s externím zařízením Getac T800 s operačním systémem Windows 10.

Požadavky na technické provedení:

Minimální požadavky na odolnost – IP65.

Max. váha 0,2 kg.

Možnost komunikace pomocí „Bluetooth“ technologie

Přesnost měření polohy SBAS pod 1 m.

Možnost příjmu a zpracování signálů z GNSS systémů – GPS, GLONASS, Galileo, Beidou či QZSS.

Přijímací senzor L1/G1 GNSS.

Možnost využití korekcí signálu – SBAS, ViewPoint RTX, VRS, CZEPOS

Protokol přijímače je NMEA 0183 v 4.00, binární

Možnost užití protokolů korekcí v reálném čase – CMR, CMR+, CMRx

Příslušenství – popis a technické provedení:

K zařízení bude dodán obal, který bude minimalizovat pravděpodobnost poškození při transportu.

Ke každému zařízení budou dodány kompatibilní akumulátory s nabíječkou či kompatibilní „power banka“ na alkalické AA baterie. Daný doplňkový zdroj musí umožnit každému zařízení práci po dobu minimálně 6 dní (6-hodinový provoz) bez možnosti nabíjení v elektrické síti. Tento doplnitelný zdroj energie nesmí přesáhnout hmotnost 0,5 kg na šesti denní provoz.

Doklady, které mají být spolu se zařízením dodány: záruční list, technická specifikace, návod na obsluhu (anglická či česká verze)

Záruka: 2 roky