Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka laboratorního vybavení pro přípravu vzorků pro FAPPZ ČZU v rámci  projektu Rozvoj studijního prostředí na ČZU

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

- Laboratorní lyofilizátor

Předmětem je dodávka 1 kusu stolního lyofilizátoru s příslušenstvím, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Stolní lyofilizátor |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Lyofilizátor s teplotou kondenzoru min. -50°C |  |
| Kapacita kondenzoru min. 2 kg/24h |  |
| Objem kondenzoru min. 3,5 l |  |
| Indikace dosažené teploty |  |
| Transparentní sušící komora o minimální výšce 290 mm kombinovaná s rozbočovačem na min. 6 vývodů osazenýchi gumovými ventily pro připojení dalšího příslušenství |  |
| Stojan s miskami do sušící komory |  |
| Rotační olejová vakuová vývěva se specifikovanou čerpací rchlostí min. 2,2 m3/h, min. mezním celkovým tlakem min. 2 x 10-3 a tolerancí vodní páry min. 40 mbar |  |

- Biologický inkubátor

Předmětem je dodávka 1 kusu Biologického inkubátoru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Biologický inkubátor |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Teplotní rozsah okolí +5°C až +80°C |  |
| Přesnost nastavení 0,1°C |  |
| Kolísání nastavené teploty +/- 0,4°C |  |
| Časový spínač minimálně 1 min. - 99 hodin nebo nepřetržitý čas |  |
| PID mikroprocesorové řízení s LCD displejem |  |
| Vnitřní prostor z nerez oceli |  |
| Vnitřní objem minimálně 50 l |  |
| Optoakustický alarm systém |  |
| Prosklené vnitřní dveře |  |
| 2 nerezové police součástí dodávky; možnost až 5 polic |  |
| Typ proudění přirozená curkulace vzduchu |  |
| Manuální vzduchová klapka s možností uzavření nebo úplného otevření a ovládání po krocích min. 25% |  |
| Funkce opakování až do 99 cyklů nebo nekonečné opakování |  |
| Paměť pro min. 3 programy s min. 6 programovými úseky |  |

- Odstředivky

Předmětem je dodávka 2 kusů stolních odstředivek (1 ks chlazená odstředivka a 1 kus nechlazená odstředivka), které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Odstředivky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| 1. Chlazená stolní odstředivka s regulací teploty v rozsahu -20 až +40 °C (1 ks) s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím |  |
| Objem komory umožňující použití rotoru o kapacitě až 4 x 200 ml |  |
| Automatický zámek víka |  |
| Paměť pro nejměně 9 programů |  |
| Bezúdržbový indukční motor řízený mikroprocesorem |  |
| Výměnné rotory s automatickou identifikací |  |
| Automatický přepočet RPM na RCF |  |
| Příslušenství sestávající ze dvou výměnných rotorů: 1. úhlový rotor na mikrozkumavky 1,5ml/2 mL pro RCF min. 21 000 a 2. úhlový rotor na zkumavky typu Falcon 15 ml s RCF min. 9 000 |  |
| 2. Nechlazená odstředivka (1 kus) s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím |  |
| Objem komory umožňující použití rotoru o kapacitě až 4 x 200 ml |  |
| Automatický zámek víka |  |
| Paměť pro nejméně 9 programů |  |
| Bezúdržbový indukční motor řízený mikroprocesorem |  |
| Výměnné rotory s automatickou identifikací |  |
| Automatický přepočet RPM na RCF |  |
| Příslušenství sestávající ze dvou výměnných rotorů: 1. úhlový rotor na mikrozkumavky 1,5ml/2 mL pro RCF min. 21 000 a 2. úhlový rotor na zkumavky typu Falcon 15 ml s RCF min. 9 000 |  |

- Rotační vakuová odparka

Předmětem je dodávka 1 kusu rotační vakuové odparky s příslušenstvím, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Rotační vakuová odparka |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Elektrická samostojná rotační vakuová odparka s membránovou vývěvou |  |
| Kondenzor s nastavitelným úhlem v rozsahu min. 0–35 stupňů |  |
| Ohřevná lázeň s nastavitelnou teplotou do min. 90°C s min. přesností teploty ± 2 °C |  |
| Nastavení rychlosti rotace v minimálním rozsahu 20–280 rpm |  |
| Kompatibilita s baňkami opatřenými standardním zábrusem 29/32 o objemu až 4l |  |
| Dvoukomorová membránová vývěva s minimálním konečným tlakem 8 mbar a průtokem min. 30 l/min |  |

- Spiral plater

Předmětem je dodávka 1 kusu spirálového očkovače, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Spiral plater |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Spirálový očkovač Petriho misek umožňjící opakované použití komponent, které přijdou do přímého styku se vzorkem při nabírání a nanášení. |  |
| Rozsah počítatelných kolonií 100 až 107 CFU/mL |  |
| Rozsah programovatelného objemu nanášeného objemu vzorku 10 až 1000 µL |  |
| Předdefinované režimy inokulace zahrnující exponenciální a konstantní režim |  |
| Trvání nejkratšího inokulačníhio cyklu méně než 30 s. |  |
| Zařízení bez potřeby externí vakuové pumpy či kompresoru |  |
| Automatická dekontaminace prostřednictvím dezinfekčních roztoků mezi jednotlivými nanášecími cykly |  |
| Možnost používání běžně používaných desinfekčních prostředků |  |
| Objem zásobních lahví dostačující pro více než 500 cyklů |  |
| Autoklávovatelné zásobní lahve na dekontaminační roztoky a rozvody |  |
| Vvýměna součástí nanášecího zařízení při poškození, ucpání, kontaminace a podobně obsluhou bez nutnosti servisního zákroku |  |
| Adaptér pro Petriho misky s průměrem 90 mm a 150 mm |  |
| Adaptér na použití mikrozkumavek 0,5 mL, 1,5 mL a 2 mL jako rezervoárů pro odběr vzorku |  |
| Vybavení pro vyhodnocování nárůstu na miskách |  |
| Možnost připojení k počítači |  |
| Servisní kit obsahující sadu nejvíce namáhaných náhradních dílů, zahrnujících syringe, kapiláry, hadice a propojovací součásti. |  |
| Školení pro detailní seznámení s ovládáním, údržbou zařízení a vyhodnocování dat (v rozsahu 1 dne pro max. 5 osob) |  |
| Preventivní údržba, seřízení a otestování celého systému min. 1 x ročně během záruční doby – termín realizace údržby vždy na základě odsouhlasení zadavatelem – min. 5 pracovních dní před samotnou realizací údržby |  |

- pH metr + ISE elektroda na stanovení dusičnanů

Předmětem je dodávka 2 kusy pH metru + ISE elektroda na stanovení dusičnanů, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| pH / ISE metr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| rozsah měření pH: -2,0 až +20,0 pH |  |
| kalibrace: až 5 bodů; 7 standardních pufrů (1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45) |  |
| rozsah měření ISE: d 1,00 E-1 do 9,99 E10 koncentrace |  |
| přesnost měření: ±0,5 % MH (monovalentní ionty) |  |
| grafický displej se stálým LED osvětlením na zobrazení současné hodnoty pH/mV a teploty |  |
| funkce záznamu dat v intervalech od min. 1 minuty až po min. 1 hodinu |  |
| paměť na min. 5000 sad naměřených dat |  |
| pokročilá funkce autotestu a diagnostiky |  |
| napájení ze sítě i prostřednictvím baterie |  |

- Laboratorní mixer pro homogenizaci vzorků před stanovením

Předmětem je dodávka 1 kusu laboratorního mixeru pro homogenizaci vzorků před stanovením, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní mixer pro homogenizaci vzorků před stanovením |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| variabilní rychlost od 500 do 4000 min-1 s přírůstkem 100 min-1 |  |
| vstupní velikost materiálu: ~ 130 mm |  |
| konečná jemnost: < 300 µm |  |
| možnost uložit až 10 programů |  |
| síla pohonu: nepřetržitě 1.1 kW, krátkodobě 3 kW |  |
| nastavení času drcení min. 5s až 3 min |  |
| velikost kontejneru min. 5 L |  |
| vhodný pro suché i mokré homogenizování vzorků |  |

- Sušárna pro stanovení sušiny sušením

Předmětem je dodávka 1 kusu sušárny pro stanovení sušiny sušením, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---Sušárna--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Tepelné jištění třídy 2 s vizuálním alarmem |  |
| Objem 114 l |  |
| Povolené celkové zatížení 150 kg |  |
| Teplotní rzozsah: od +5 °C nad teplotou okolí do +300 °C |  |
| Přirozená cirkulace vzduchu v komoře |  |
| Dodání minimálně 2 chromovaných polic z 5 možných |  |
| Odchylka teploty (prostorová) max. (°C) ± 1,5 při 150 (°C) |  |
| Výkyvy teploty (čas) max. (°C) ± 0,4 při 150 °C |  |
| Minimální nosnost police 25 kg |  |
| USB port, ethernet rozhraní |  |
| Ovládání LCD displejem |  |
| Maximální doba 45 minut na vyhřátí komory na 150 °C |  |
| Stohovatelné provedení |  |
| Elektromechanické ovládání klapky odpadního vzduchu |  |

- Muflová pec pro stanovení celkového obsahu popela

Předmětem je dodávka 1 kusu Muflové pece pro stanovení celkového obsahu popela, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Muflová pec |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| objem pece min. 15L, odolné proti korozi, tvarovaný nerezový exteriér, maximální teplota (tmax) min. 1200 °C |  |
| Nastavitelný přívod vzduchu integrovaný ve dveřích |  |
| výstup výfukového vzduchu v zadní stěně pece a tichá polovodičové relé řízení výkonu |  |
| topení po dvou stranách pomocí keramických topných desek |  |
| keramické vyhřívací desky s vnitřním topným prvkem, který chrání od kouře a postřiků a jsou snadno vyměnitelné |  |
| obložení modulu je velmi odolné vytvrzené vakuové vlákno |  |
| dvoustěnný plášť pro nízké externí teploty a vysokou stabilitu |  |
| Sklopné dveře využitelné jako pracovní platforma |  |
| Izolace se sníženým rizikem vzniku rakoviny u obsluhy |  |

- Mikrovlnná trouba pro rychlé stanovení sušiny

Předmětem je dodávka 1 kusu mikrovlnné trouby pro rychlé stanovení sušiny, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Mikrovlnná trouba |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Vnitřní objem: 23l |  |
| Příkon: 1200W |  |

- Set pro míchání, třepání a pipetování vzorků

(2 ks magnetických míchadel, 12 sad pipet, 5 ks dávkovačů a 2 ks laboratorních třepaček)

Předmětem je dodávka 2 ks magnetických míchadel, 12 sad pipet, 5 kusů dávkovačů kapalin a 2 kusů laboratorních třepaček, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Set pro míchání, třepání a pipetování vzorků |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Set pro míchání, třepání a dávkování vzorků, zahrnující následující laboratorní vybavení: |  |
| 1. 2 kusy vyhřívaných magnetických míchadel s maximálním výkonem min. 400 W a průměrem plotýnky min. 125 mm. Rozsah otáček/min min. 2000, rozsah teploty až min. 320 °C |  |
| 2. 12 sad pipet se stojánkem, každá ze sad sestávající z: |  |
| Pipeta o objemu 2–20 mikrolitrů, přesnost min. ±3,0–0,8 % |  |
| Pipeta o objemu 20–200 mikrolitrů, přesnost min. ±1,2–0,6 % |  |
| Pipeta o objemu 100–1000 mikrolitrů, ±1,6–0,6 % |  |
| Stojánek na stůl s pozicemi na min. 3 ks pipet |  |
| Krabička se špičkami |  |
| Autoklávovatelné a kompatibilní se špičkami Gilson |  |
| Snadno nastavitelná výška odhazovače špiček pro použití špiček více výrobců |  |
| Odolné vůči UV záření a plně autoklávovatelné |  |
| Snadná a rychlá kalibrace |  |
| Barevně označená rukojeť až k ústí špičky pro snadné a rychlé rozlišení objemů |  |
| Vyčičtění a rekalibrace pipet před uplynutím záruky (24 měsíců) |  |
| 3. Dávkovače kapalin sestávající z: |  |
| 1 kus akumulátorový pipetovací nástavec pro plastové a skleněné pipety v objemu 1 až 100 ml. Tělo nástavce a náhradní barevné konce odolné vůči UV záření. Naplnění 25 mL pipety při nejrychlejším režimu za max. 3 s. Hydrofobní filtr který brání nasátí kapaliny do zařízení |  |
| 1 kus automatická jednokanálová celoautoklávovatelná pipeta 500–5000 µl s přesností ±0,6 - ±0,5 % |  |
| 3 kusy Dávkovač na lahve 10–50 mL s plynulým nastavením objemu a pístem zapouzdřeným v PTFE těle. |  |
| 4. 1 kus reciproční třepačka nebo třepačka kombinovaná s recipročním a orbitálním pohybem s následujícími vlastnostmi a příslušenstvím |  |
| Časovač na minimální maximální hodnotu 60 min. |  |
| Rozměry plošiny 330 x 330 mm |  |
| Plynule nastavitelná frekvence třepání v rozsahu min. 20–300 pohybů/min |  |
| Nosnost min. 8 kg. |  |
| Protiskluzová podložka |  |
| 5. 1 kus rotační třepačka-rotátor zkumavek s nástavcem |  |
| Nástavec na zkumavky 10×10/15 ml |  |
| Kompletní 360° rotace |  |
| Volně nastavitelný úhel uložení zkumavek 0–90° |  |

- Inkubovaná třepačka

Předmětem je dodávka 1 kusu Inkubované třepačky, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Inkubovaná třepačka |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Univerzální inkubovaná třepačka, která je určena k inkubaci roztoků a suspenzí při souběžném protřepávání vzorků |  |
| Možnost třepat erlenmeyerovy baňky o objemu alespoň 27x125 ml, 20x250 ml, 13x500 ml, 9x1000 ml a univerzální pružinový držák nádob a zkumavek |  |
| Celý přístroj je řízen PID procesorem s digitálními displeji a mikrosenzorovým ovládáním |  |
| Bez třepání je tento přístroj možno použít jako klasický termostat; lze nastavit pouze teplotní regulaci |  |
| Velikost platformy: minimálně š x h 45 x 45 cm; jednoduchá výměna bez nutnosti použití nářadí |  |
| Vnitřní objem alespoň 90 l |  |
| Polykarbonátové izolační průhledné víko |  |
| Teplotní rozsah minimálně: okolní.teplota +5°C do +65°C |  |
| Časovač alespoň 1 s.- 160 h nebo kontinuální čas |  |
| Rozsah třepání od 15 až min. maximálně 500 rpm, kruhový pohyb |  |
| Minimální max. naplnění 22 kg |  |
| Orbita max. 25 mm |  |
| Zvyšování otáček po 1 rpm. |  |
| Přesnost ± 0,5°C při 37°C, nastavení po 1°C |  |
| Platforma pro klipsy; držák pro erlenmayerovi baňky 500 ml (alespoň 4 ks); držák pro erlenmayerovi baňky 2000 ml (alespoň 2 ks) součástí dodávky |  |
| Protiskluzová platforma součástí dodávky |  |

- Sada automatických pipet

Předmětem je dodávka 5 sad automatických pipet po 5 kusech

| Sada automatických pipet |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| automatické pipety jsou jednokanálové |  |
| pipety celé autoklávovatelné |  |
| pipety jsou rozebiratelné s možností výměny těsnění uživatelem |  |
| nastavení objemu je realizováno pomocí otáčení tlačítka pro pipetování vybavené aretací |  |
| objemy pro jednotlivé pipety musí zahrnovat následující rozmezí objemů: 0,1 2- 2 µl; s přesností ±12,0 – ±1,5 % 0,5 - 10 µl; s přesností ± 1,2 – ± 0,6 % 10 - 100 µl; s přesností ± 0,6 – ± 0,5 % 20 - 200 µl; s přesností ± 2,5 – ± 0,5 % 100 - 1000 µl ; s přesností ± 0,9 – ± 0,6 % |  |
| Rozšířená plocha na palec pro pohodlné pipetování |  |
| každá sada pipet obsahuje laboratorní stojan pro pipety |  |
| Zadavatel požaduje, aby dodavatel byl schopen zajistit servis a kalibraci – a to max. v časovém horizontu do 30 kalendářních dní pro jednu sadu pipet po přijetí objednávky od zadavatele. |  |