Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorního a experimentálního zařízení pro rostlinnou výrobu pro FAPPZ ČZU

část A – Přístroj pro stanovení čísla poklesu obilného šrotu

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu přístroje pro stanovení čísla poklesu obilného šrotu, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přístroj pro stanovení čísla poklesu obilného šrotu |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| 1-místné zařízení pro stanovení čísla poklesu obilného šrotu |  |
| Musí vyhovovat normám pro stanovení čísla poklesu: ICC/No.107/1 (1968) AACCI/No. 56-81.03 (1972) ISO/No. ISO/DIS 3093 (1974) ASBC Barley 12-A |  |
| Max. hmotnost přístroje 8,5 kg |  |
| Max. příkon přístroje při nahřívání 1200W |  |
| Max. příkon při provozu 550W |  |
| Max. hloubka přístroje 380 mm |  |
| Max. šířka přístroje 230 mm |  |
| Zahájení zkoušky otočením měřící hlavy s displejem pro sledování výsledku zkoušky |  |