Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorního a experimentálního zařízení pro rostlinnou výrobu pro FAPPZ ČZU

část C – Drobné laboratorní a experimentální vybavení

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka níže uvedených přístrojů, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| obilní zkoušeč – 1ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Užití – pro přesné měření objemu sypkých materiálů a zvláště (ve spojení s váhou) na zjišťování objemové hmotnosti obilovin |  |
| Měřidlo typově schválené pro obchodní styky (TCM 129/96-2401) |  |
| Materiál – nerez ocel |  |
| Zabezpečení dna proti samovolnému otáčení justovacím šroubem |  |
| Jmenovitý objem 1000 cm3 |  |
| Stupňovitá justáž |  |
| Dodavatel zabezpečí první ověření měřidla |  |

| klasová mlátička – 1ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Přenosná elektrická klasová mlátička pro výmlat vzorků obilnin a dalších plodin na poli či v laboratoři |  |
| Využitelné v polních i laboratorních podmínkách (napájení 230 V nebo na autobaterii) |  |
| Snadná přenositelnost a manipulovatelnost jednou osobou |  |
| Vysoká čistota připraveného vzorku, vhodná pro stanovení vlhkosti zrna |  |
| Záruka 24 měsíců |  |
| počítadlo semen - 3ks |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Možnost počítání předem nastaveného počtu semen v rozsahu 1 – 9999; možnost počítání předem neznámého počtu semen |  |
| Přesnost počítání semen 1% |  |
| Zobrazování údajů pomocí LED displeje, předvolba klávesnicí |  |
| Kruhový zásobník s vibračním elektromagnetickým posunem |  |
| Nastavemí velikosti částic clonkou pro jednotlivé plodiny, možnost počítat většinu semen od robných (např. čekanka, řepka ) až po velká (hrách, bob, kukuřice) |  |
| Maximální hmotnost přístroje 12 kg |  |
| Napájení 230V, 50Hz, 120 W |  |
| Rozměry základny přístroje co nejmenší, rámcově do 350 x 250 mm |  |
| Záruční doba 24 měsíců |  |
| Snadné čištění zásobníku semen, snadná přenositelnost počítadla |  |

| jednořádkový secí stroj -1 ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Možnost počítání předem nastaveného počtu semen v rozsahu 1 – 9999; možnost počítání předem neznámého počtu semen |  |
| Přesnost počítání semen 1% |  |
| Zobrazování údajů pomocí LED displeje, předvolba klávesnicí |  |
| Kruhový zásobník s vibračním elektromagnetickým posunem |  |
| Nastavemí velikosti částic clonkou pro jednotlivé plodiny, možnost počítat většinu semen od robných (např. čekanka, řepka ) až po velká (hrách, bob, kukuřice) |  |
| Maximální hmotnost přístroje 12 kg |  |
| Napájení 230V, 50Hz, 120 W |  |
| Rozměry základny přístroje co nejmenší, rámcově do 350 x 250 mm |  |
| Záruční doba 24 měsíců |  |
| Snadné čištění zásobníku semen, snadná přenositelnost počítadla |  |