Příloha č. 4 a. - Technická specifikace

Předmětem je dodávka 1 systému kapalinového chromatografu s PDA detekcí a sběračem frakcí, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Kapalinový chromatograf s PDA detekcí a sběračem frakcí |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| HPLC systém z oddělených vzájemně propojitelných modulů ovládaných společným software, zahrnující: |  |
| 1. HPLC čerpadlo s možností tvorby nízkotlakého kvarternárního gradientu, obsahující čtyřkanálový vakuový degasser a dynamický mixér |  |
| Nastavitelný objem průtoku čerpadla v rozmezí minimálně 0,001 – 10 ml/min |  |
| Čerpadlo schopné pracovat v rozmezí tlaků minimálně 1 – 60 MPa, a to i při maximálním průtoku 10 ml/min |  |
| Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05% RSD |  |
| Mrtvý objem čerpadla maximálně 700 ul |  |
| Senzor úniku kapalin |  |
| 2. Zásobník mobilních fází minimálně na 4 láhve |  |
| 3. Autosampler s kapacitou minimálně 120 ks vialek o objemu 1,5–2ml |  |
| Možnost použití na vialky od objemu minimálně od 0,3 ml do 10 ml včetně destiček |  |
| Přenos mezi vzorky (Carryover) lepší než 0,004% RSD |  |
| Nastřikovaný objem vzorku v rozsahu minimálně 0,01 – 100 µl |  |
| Automatická identifikace segmentu autosampleru, automatická identifikace vzorkovnice, senzor úniku kapalin |  |
| Programovací funkce zahrnují možnost odběru různého množství kapaliny z vybraných vzorkovic, jejich přenesení do další vzorkovice, zamíchání systémem rychlého nasátí a vytlačení obsahu vzorkovnice, nebo vzduchu a umožňují kompletní tvorbu předkolonových derivatizačních metod |  |
| 4. Termostat kolon s možností temperace až 3 kolon s délkou minimálně 30 cm |  |
| Teplotní rozsah minimálně v rozsahu 5°C až 80°C |  |
| Senzor kapalin a par |  |
| Stabilita teploty kolonového termostatu maximálně ± 0,1°C |  |
| Přesnost nastavení teploty maximálně ± 0,1°C |  |
| 5. PDA detektor pro práci v rozsahu minimálně 190–800 nm |  |
| Rychlost sběru dat detektorem minimálně 100 Hz |  |
| Deuteriová a wolframová lampa |  |
| Minimální počet diod v detektoru 1024 |  |
| Tlaková odolnost detektoru minimálně 62 MPa |  |
| Analytická průtočná cela s objemem maximálně 13µL, optická dráha maximálně 10 mm, SST |  |
| Software pro sběr 3D dat |  |
| 6. Sběrač frakcí (frakční kolektor) |  |
| Software pro sběrač frakcí začleněn do ovládacího software přístroje |  |
| Maximální průtok sběrače frakcí až 150ml/min |  |
| Přenos mezi vzorky (Carryover) sběrače frakcí maximálně 15 µl nebo 1,3 µl s kitem pro malý průtok |  |
| Minimální čas změny mezi sběrnými vialkami sběrače frakcí v rozmezí 0,2–0,4 s |  |
| Sběrač frakcí umožňuje použití vialek v rozmezí objemu 2–50ml |  |
| Systém umožňuje spojování jednotlivých modulů vyjma sběrače frakcí technologií s nulovým mrtvým objemem |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software |  |
| Datastanice v konfiguraci pro bezproblémové ovládání přístroje a sběr dat včetně jejich vyhodnocení a čtení 3D dat |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.