Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorních vah pro FAPPZ ČZU

část A – Analytické mikrováhy

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu přesných laboratorních vah, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přesné laboratorní váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Mikrováhy s maximální váživostí ≥ 6g |  |
| Minimální navážka dle USP: ≤ 0,6mg |  |
| Odečitatelnost v celém rozsahu: alespoň 0,5 µg |  |
| Průměr vážící misky min. 2,5 cm |  |
| Výška krytu proti proudění vzduchu ≥ 50mm |  |
| Možnost interního justování |  |
| Možnosti externího justování |  |
| Automatická kontrola vyrovnání váhy |  |
| Senzory pro bezdotykovou obsluhu |  |
| Motorické ovládání otevírání a uzavírání dvířek skleněného krytu proti proudění vzduchu |  |
| Možnost nastavení uživatelských účtů chráněných heslem – User Management |  |
| Možnot tvorby metod vážení a knihovna metod |  |
| Dva displeje, z toho jeden integrovaný |  |
| USB nebo LAN konektrory pro propojení s PC nebo záznamovým zařízením |  |
| Instalace a školení o používání zařízení a údržby (v rozsahu min. 1 hodiny, pro max. 5 osob) |  |