Příloha č. 4b - Technická specifikace

DODÁVKA APARATUR GNSS:

Předmětem je dodávka 8 kusů aparatur GNSS, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Aparatura GNSS – 8 ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Přijímač: kompaktní GNSS přijímač, hmotnost max. 2 kg včetně baterie a modemu |  |
| Přijímač: režim měření: statické, postprocesní, kinematika, RTK |  |
| Přijímač: min. 440 kanálů, aktivní příjem GNSS systémů: GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo, Beidou |  |
| Přijímač: podpora RTK korekcí ve formátu CMRx, CMR+, RTCM 3.1 |  |
| Přijímač: 2x vnitřní baterie (výdrž celkem na 10 hodin provozu) |  |
| Přijímač: nabíječka pro všechny baterie do kontrolní jednotky a baterie do přijímače |  |
| Přijímač: odolnost min. IP67 |  |
| Přijímač: vestavěný radiomodem pro měření s vlastní referenční stanicí (4x konfigurace 1 reference + 1 rover) |  |
| Kontrolní jednotka: barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 10 cm |  |
| Kontrolní jednotka: kompletní HW alfanumerická klávesnice Qwerty (každé písmeno = jedna klávesa) |  |
| Kontrolní jednotka: vestavěný fotoaparát s bleskem min. 5 MPx |  |
| Kontrolní jednotka: vestavěný 3G modem |  |
| Kontrolní jednotka: vestavěny A-GPS přijímač |  |
| Kontrolní jednotka: komunikace Bluetooth, USB Host/Klient, WiFi, RS232 |  |
| Kontrolní jednotka: baterie na min. 30 hodin provozu |  |
| Kontrolní jednotka: odolnost min. IP67 |  |
| Kontrolní jednotka: interní paměť 8GB + slot na SD |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: měření, vytyčování |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: podpora DXF map a rastrů |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: referenční přímky, oblouky |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: výpočet a rozdělení ploch |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: automatická kódová kresba |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: digitální model terénu včetně výpočtu kubatur |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: výstupy z přístroje: seznam souřadnic, zápisník měření, vytyčovací protokol, DXF, protokoly měření |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: certifikovaný globální transformační klíč pro GNSS |  |
| Polní software pro GNSS rover umožňující: kompletní nápověda v češtině |  |
| Příslušenství: teleskopická karbonová výtyčka min. 2,5 m včetně držáku na kontroler |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.