Technická specifikace předmětu plnění

Název VZ:  Dodávka variabilního systému kotců pro FAPPZ ČZU

Předmětem je dodávka a instalace vyriabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje v případě instalovaného vybavení dodáni nového a nepoužívaného vybavení.

Počet požadovaných kusů: je uveden níže v tabulce u jednotlivých položek

| Technické a jiné požadavky |
| --- |
|  | vyplní dodavatel nabízeno dodavatelem |
| Demontáž stávajícího systému ustájení a krmení a jeho úprava a montáž dle nového rozmístění – viz schéma 1 a Soupis rozsahu vybavení |  |
| 8 ks konstrukce kotce pro plastové rošty a laminátové vany o rozměru 1790 x 2590 mm, (Šířka: 1700-1900 mm, délka: 2500-2700 mm). Rozmístění kotců viz. chéma 1. |  |
| Materiál konstrukce kotce: pozinkovaná ocel, nosnost kotce minimálně 1500 kg. |  |
| Hrazení kotce do výšky minimálně 100 cm z plastových prken o tloušťce minimálně 35 mm, horní část hrazení z pozinkovaných trubek, celková výška hrazení minimálně 100 cm. |  |
| 8 ks laminátové vany o rozměrech (šířka: 1700-1900 mm, délka: 2500-2700 mm) připojené na odpad plastovou trubkou minimální šíře 125 mm. |  |
| 37 m2 plastové rošty do kotců s nosností minimálně 110 kg. Šířka štěrbiny 10 mm, šířka nášlapu 10 mm. Výška roštu minimálně 45 mm. |  |
| 4 ks napáječka kolíková pro výkrm prasat (25 – 120 kg) včetně připojení na rozvod vody. Materiál nerez. |  |
| 4 ks testační krmná stanice s elektronickou identifikací zvířat pro výkrm prasat 25 – 120 kg s vážením zvířat. Rozmístění viz schéma 2. |  |
| Záznam dat z testačních krmných stanic a export dat do PC o jednotlivých zvířatech: definování maxilnání denní krmné dávky pro konkrétní zvíře, rozdělení denní krmné dávky na minimálně 3 krmení, záznam délky návštěvy krmné stanice, záznam spotřeby krmiva na jednu návštěvu, záznam zbytku krmiva v korytu po opuštění krmné stanice, záznam hmotnosti zvířete. |  |
| Příprava krmné dávky - míchačka: systém umožňující zamíchání krmné dávky minimálně z 5 komponet s přesností dávkování jednotlivých komponet minimálně 100 g. Nastavení krmné dávky pomocí PC. Zařízení musí umožnovat dávkovat suchou, kašovitou a tekutou krmnou dávku. Možnost stanovení obsahu sušiny u krmné dávky, minimálně sušina 50 % (možno i nižší). Rozmístění viz schéma 2. |  |
| Řídicí počítač pro řízení krmných stanic a řízení přípravy krmných dávek včetně řídícího software. |  |
| Napojení míchacího systému spirálovým dopravníkem na 3 stávající sila s úpravou výpadu krmiva pod sily. 2 nová sila s kapacitou minimálně 20 kg. Viz schéma 2. |  |
| Minimální zamíchané množství na jedno krmné místo 2 kg. |  |
| Doprava zamíchané krmné dávky do 4 krmných stanic pro výkrm a do 8 krmných míst pro předvýkrm na vzdálenost minimálně 30 m. Po krmení zajištění sanitace potrubí, například propláchnutí vodou a vyfoukání vzduchem. Viz schéma 2. |  |
| Montáž 8 krmných míst pro předvýkrm dle schéma 2. |  |
| Ostřik podlahy pod konstrucí pomocí trysek: 32 ks ostřikovacích trysek, 66 m vysokotlakého potrubí, čerpadlo, manometr, zpětná klapka, nosné a podpěrné konstrukce. |  |

Příloha: schéma č. 1 a 2 a Soupis rozsahu vybavení