Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část  1 veřejné zakázky

1 ks VYSOKOÚČINNÉHO KAPALINOVÉHO CHROMATOGRAFU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| HPLC Chromatograf |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| HPLC systém s technologií spojování jednotlivých modulů s nulovým mrtvým objemem |  |  |
| Modulární systém jednotlivých částí, separátní pumpa, sampler, termostat kolon, detektor |  |  |
| Čerpadlo - pumpa |  |  |
| HPLC čerpadlo s možností tvorby nízkotlakého kvarternárního gradientu, obsahující čtyřkanálový vakuový degasser a dynamický mixér |  |  |
| Průtok minimálně do 10 ml/min |  |  |
| Nastavitelný objem v rozmezí 0,001 – 10ml/min |  |  |
| Tlakový rozsah do 62 MPa, i při maximálním průtoku 10 ml/min |  |  |
| Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05%RSD |  |  |
| Mrtvý objem maximálně 700ul |  |  |
| Senzor úniku kapalin |  |  |
| Zásobník mobilních fází minimálně na 4 láhve |  |  |
| Termostatovaný autosampler |  |  |
| Kapacita minimálně 120 ks vialek o objemu 1,5 – 2ml |  |  |
| Teplota nastavitelná v rozmezí 4 – 450C |  |  |
| Přesnost nastavení teploty ±20C |  |  |
| Možnost použití na vialky od objemu 0,3 ml až do 10ml včetně destiček |  |  |
| Přenos mezi vzorky (Carryover) kvalitnější než 0,004% RSD |  |  |
| Nastřikovaný objem v rozsahu minimálně 0,01 – 100ul |  |  |
| Automatická identifikace segmentu autosampleru, automatická identifikace vzorkovnice, senzor úniku kapalin |  |  |
| Programovací funkce zahrnují možnost odběru různého množství kapaliny z vybraných vzorkovic, jejich přenesení do další vzorkovice, zamíchání systémem rychlého nasátí a vytlačení obsahu vzorkovnice, nebo vzduchu atd. a umožňují kompletní tvorbu předkolonových derivatizačních metod. |  |  |
| Termostat kolon |  |  |
| Možnost temperace až 3 HPLC kolon s délkou minimálně 30 cm |  |  |
| Teplotní rozsah minimálně v rozsahu 5°C až 80°C |  |  |
| Senzor kapalin a par |  |  |
| Tlaková odolnost minimálně 62MPa |  |  |
| Stabilita teploty maximálně ±0,1°C |  |  |
| Přesnost nastavení teploty ±0,1°C |  |  |
| Automatická identifikace kolon s evidencí jejich použití (paměťové karty pro kolony) |  |  |
| PDA detektor |  |  |
| Pro práci v rozsahu minimálně 190 -800 nm. |  |  |
| Rychlost sběru dat: minimálně 100Hz |  |  |
| Deuteriová a wolframová lampa |  |  |
| Detektor minimálně s 1024 diodami |  |  |
| Tlaková odolnost minimálně 62 MPa |  |  |
| Analytická průtočná cela s objemem 13µL, optická dráha10 mm, SST |  |  |
| Analytická kolona pro analýzu C18 |  |  |
| Ovládací a vyhodnocovací SW včetně 3D dat z PDA |  |  |
| Datastanice v konfiguraci pro bezproblémové ovládání přístroje a sběr dat včetně jejich vyhodnocení a čtení 3D dat |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |
| V ceně přístroje instalace a zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks LYOFILIZÁTORU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Lyofilizátor |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Programovatelný lyofilizační přístroj (nastavení teploty, tlaku a času) |  |  |
| PTFE povrch kondezoru a horní plochy pod komorou |  |  |
| Kapacita zkondenzovaného ledu v rozsahu min 2,5-4 litry/24h |  |  |
| Akrylová komora s minimálně 3 policemi |  |  |
| Pracovní teplota kondenzoru minimálně-80°C |  |  |
| Stolní provedení |  |  |
| Kondenzor ledu a vrchní část z nerezu, zcela hladké stěny |  |  |
| Ochrana při výpadku napájení s procedurou opětovného náběhu programu |  |  |
| Alarmové hlášení (teplota / tlak) |  |  |
| Regulace tlaku |  |  |
| Zavzdušňovací ventil |  |  |
| Vypouštěcí ventil pro snadné čistění |  |  |
| Elektrický ohřev kondenzoru pro rychlé odmražení |  |  |
| Možnost připojení el. vyhřívaných polic |  |  |
| Adaptér pro snadné vyjmutí bloku ledu |  |  |
| Bezolejová vakuová pumpa |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, zaškolení, instalace a doprava |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

2 ks FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, které, musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Filtrační zařízení |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Celoskleněné silnostěnné filtrační zařízení pro membránové filtry průměru 50/47 mm |  |  |
| Materiál horní i spodní části nálevky a baňky na filtrát borosilikátové sklo 3,3 |  |  |
| Materiál podložky filtrů PTFE se skleněnou fritou |  |  |
| Filtrační plocha min. 12,5 cm2 |  |  |
| Průměr předfiltru 40 mm |  |  |
| Materiál těsnění silikonový o-kroužek |  |  |
| Rozměr o-kroužku 45 x 3 mm |  |  |
| Vnitřní průměr hadičky pro nasazení na olivku 5 - 8 mm |  |  |
| Objem nálevky (ml) 250 |  |  |
| Objem baňky min. (ml) 1000 |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks MULTIMETRU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Multimetr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Robustní multimetr pro měření vlastností vody s grafickým podsvíceným displejem |  |  |
| Odolnost přístroje alespoň IP67 |  |  |
| Možnost uložení min. 20000 záznamů |  |  |
| Funkce rychlé kalibrace |  |  |
| Automatické rozpoznání sond/senzorů |  |  |
| Možnost připojení k PC (kabel a potřebný software je součástí nabídky) |  |  |
| Napájen: alkalické baterie nebo dobíjecí baterie |  |  |
| Možnost připojení 3 senzorů/sond najednou |  |  |
| Možnost odečítání v intervalu od jedné sekundy po hodinové intervaly |  |  |
| Odolnost sond alespoň IP68 |  |  |
| Robustní sondy vhodné do terénu |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks VAKUOVÉ PUMPY (membránové vývěvy) pro filtraci, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Vakuová pumpa (membránová vývěva) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Odolnost proti korozivním a lehce agresivním plynům a parám |  |  |
| Materiály: Hlava vývěvy PPS (ryton), membrána EPDM potažený PTFE (teflon), ventily FFPM (kalrez) |  |  |
| Dopravní výkon [l/min.] 35 |  |  |
| Mezní vakuum [mbar abs.] min. 150 |  |  |
| Provozní přetlak [bar] min. 0,5. |  |  |
| Přípoje pro hadici [mm] ID 10. |  |  |
| Přípustná teplota plynu a okolí [°C] (+10; +40). |  |  |
| Krytí IP 20 |  |  |
| Odsávání a čerpání bez kontaminace media |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace a zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

10 ks DIGITÁLNÍ MIKROSTŘÍKAČKY, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Digitální mikrostříkačka |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Dávkovač s barevnou obrazovkou LCD |  |  |
| Kompatibilní stříkačky (jehly) o objemech 5µl, 100µl a 1ml. |  |  |
| Specifikace stříkačky 1 ml Nepřesnost: ± 0,2% pro kalibrovanou stříkačku v plném rozsahu ± 0,5% pro kalibrovanou stříkačku v rozsahu 10% ± 0,5% pro nekalibrovanou stříkačku v plném rozsahu Přesnost: 0,3% RSD v plném rozsahu 0,6% RSD v rozsahu 10% |  |  |
| Specifikace stříkačky 100 μL Nepřesnost: ± 0,2% pro kalibrovanou stříkačku v plném rozsahu ± 0,5% pro kalibrovanou stříkačku v rozsahu 10% ± 0,7% pro nekalibrovanou stříkačku v plném rozsahu Přesnost: 0,4% RSD v plném rozsahu 0,7% RSD v 10% měřítku |  |  |
| Specifikace stříkačky 5 μL Nepřesnost: ± 0,2% pro kalibrovanou stříkačku v plném rozsahu ± 1,0% pro kalibrovanou stříkačku v rozsahu 10% ± 1,0% pro nekalibrovanou injekční stříkačku v plném rozsahu Přesnost: 0,5% RSD v plném rozsahu 1,0% RSD v rozsahu 10% |  |  |
| Baterie |  |  |
| Stojánek |  |  |
| Nabíječka |  |  |
| Manuál |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Filtry do mikrostříkačky a filtračního zařízení:

200 ks membránových filtrů

200 ks filtrů ze skleněných mikrovláken

100 ks filtrů pro mikrostříkačky (materiál PES)

100 ks filtrů do mikrostříkačky materiál hydrofilní nylon

materiál musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Filtry do mikrostříkačky a filtračního zařízení |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Membránový filtr; Materiál hydrofilní nylon; Porozita 0,45 µm; 200 ks |  |  |
| Filtry ze skleněných mikrovláken GF; Velikost zadržených částic 1,2 µm; 200 ks |  |  |
| Filtry pro mikrostříkačky; Materiál PES, nesterilní, Porozita 0,22 um, 100 ks |  |  |
| Filtry pro mikrostříkačky; Materiál hydrofilní nylon, nesterilní, Porozita 0,20 um, 100 ks |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace a zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

3 ks ZÁVĚSNÝCH VAH, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Závěsné váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Maximální hodnota rozlišení 10 g |  |  |
| Max. hmotnost vážení min. 9 kg |  |  |
| LCD displej, velikost číslic min. 11 mm |  |  |
| Nerezový hák pro zavěšení váženého materiálu |  |  |
| Dlouhá výdrž napájecích baterií (min 100 h provozu) |  |  |
| Možnost tárování, funkce hold pro zmrazení hodnoty vážení |  |  |
| Max. rozměry ŠxHxV 75x30x110 mm |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, zaškolení obsluhy |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU DEMINERALIZOVANÉ VODY, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Zařízení pro přípravu demineralizované vody |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Přístroj na přípravu demineralizované vody pro analytické účely, ČSN ISO 3696, ČL 2005 |  |  |
| Odstranění hrubých a jemných mechanických nečistot, dechlorizace |  |  |
| Reverzně osmotický modul |  |  |
| Demikolona, objemu iontoměničové pryskyřice minimálně 6 litrů |  |  |
| Výkon min 17l/h |  |  |
| Digitální konduktometr |  |  |
| Vodoměr |  |  |
| Výsledná vodivost menší než 1 μS/cm |  |  |
| Možnost připojení UV lampy a bakteriálního filtru |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace přístroje na místě určeném dodavatelem, zaškolení obsluhy |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks Žíhací pece, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Žíhací pec |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Žíhací pec o vnitřním objemu min. 9 l |  |  |
| Nerezový plášť |  |  |
| Topné spirály uloženy v trubicích z křemenného skla, částečně chráněny proti poškození agresivními látkami uvolňovanými ze vsazených materiálů |  |  |
| Programovatelný regulátor |  |  |
| Min. jeden měřicí vstup |  |  |
| Min. dva výstupy regulace |  |  |
| Max. teplota min. 1000 °C |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace na místě určeném dodavatelem, zaškolení obsluhy |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks PŘESNÝCH VAH, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přesné váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Přesné váhy s max. hodnotou rozlišení 0,001 g |  |  |
| Maximální zatížení min. 600 g |  |  |
| Průměr vážící misky min. 11 cm |  |  |
| Ověřovací dílek max. 0,01 g |  |  |
| Linearita max. ±0,005 g |  |  |
| Interní kalibrace |  |  |
| Protiprůvanový kryt s odnímatelným horním dílem |  |  |
| LCD displej, výška číslic min 17 mm |  |  |
| Software do PC pro komunikace a automatické ukládání hodnot z vážení |  |  |
| Možnost připojení komunikačního kabelu pro propojení s PC |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

3 ks VPICHOVÉHO TEPLOMĚRU NA MĚŘENÍ TEPLOT SNĚHU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Teploměr na měření teplot sněhu |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Vpichový teploměr s pevně zabudovanou vpichovou sondou |  |  |
| Ostrý hrot na špičce teplotní sondy z nerezové oceli |  |  |
| Rozlišení 0,1 °C nebo přesnější |  |  |
| Přesnost max. ±0,3°C v rozsahu min. -20 až 50°C |  |  |
| Automatická kontrola kalibrace |  |  |
| Kryt hrotu teploměru |  |  |
| Kalibrační certifikát |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks VAKUOVÉ SUŠÁRNY, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Vakuová sušárna |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Vakuová sušárna o objemu min 25 l |  |  |
| Teplotní rozsah od +5 °C nad teplotou okolí až do min +150 °C |  |  |
| Digitální elektronická regulace tlaku |  |  |
| Nastavení tlaku (vakua) od 5 mbar do min 1000 mbar |  |  |
| Přesnost nastavení tlaku (vakua) 1 mbar nebo přesnější |  |  |
| Min. dva vstupy s magnetickým ventilem pro přívod vzduchu a inertního plynu |  |  |
| Hermeticky svařená vnitřní komora z nerez oceli |  |  |
| Prosklené dveře (min 15mm odpružené bezpečnostní sklo zevnitř a netříštivé sklo zvenku) |  |  |
| Odhlučněná podstavná skříňka pro umístění vývěvy |  |  |
| Vývěva jako zdroj vakua |  |  |
| Digitální displej se zobrazením aktuální hodnoty teploty |  |  |
| Možnost přenosu dat do počítače a kontroly průběhu sušení |  |  |
| Možnost programování průběhu sušení |  |  |
| Min. 2 ks hliníkové nebo nerezové termopolice |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

5 ks pH METRU TERÉNNÍHO, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Terénní pH metr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Přesnost měření pH: ± 0,05 pH |  |  |
| Rozsah měření pH 0 - 14 |  |  |
| Měření teploty |  |  |
| Rozlišení teploty 0,1°C |  |  |
| Přesnost měření teploty: min. 1 °C |  |  |
| Napájení: baterie |  |  |
| Výdrž baterie: alespoň 24 h |  |  |
| Speciální vpichovací sonda pro měření pH v půdě |  |  |
| Náhradní elektroda |  |  |
| Přístroj je vodotěsný |  |  |
| Délka kabelu: min. 1 m |  |  |
| Sada kalibračních roztoků |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| pH metr vpichovací |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| PH elektroda - keramické rozhraní otevřené, materiál nerez |  |  |
| Teplotní čidlo |  |  |
| Zesilovač |  |  |
| Elektrolyt gelový |  |  |
| Jednoduché rozhraní, Ag/AgCl |  |  |
| Kabel 1 m |  |  |
| 0 - 50°C; pH 0 - 12; max. tlak : 0,1 baru |  |  |
| DIN komunikace |  |  |
| PH-metr -2,00až -2,00 až 16,00 pH; -5 až 105°C |  |  |
| Rozlišení 0,01pH; 0,01 pH; 0,1°C |  |  |
| Přesnost +/- 0,02 pH; +/- 0,5°C do 60°C, jinak 1,0°C |  |  |
| Automatická teplotní kompenzace |  |  |
| pH kalibrace automatická, 1 nebo 2 bodová |  |  |
| Sonda - DIN konektor, 1 m kabel |  |  |
| Typ baterie 3x1,5V AAA |  |  |
| Automatické vypnutí po max. 8 minutách |  |  |
| Prostředí 0 - 50°C; RH max. 100% |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

1 ks PH METRU VPICHOVACÍHO, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks ZAŘÍZENÍ PRO PODVAROVOU DESTILACI KYSELIN, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Zařízení pro podvarovou destilaci kyselin |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Možnost destilovat kyseliny HNO3, HCl, HF podvarově |  |  |
| Celoteflonové provedení |  |  |
| Čistota finálního produktu méně než 10 ppt (ultrapure, pro ICP MS a izotopovou analýzu) |  |  |
| Propustnost minimálně 500 ml za 12 h |  |  |
| Součástí dodávky minimálně jedna teflonová zásobní lahev |  |  |
| Plynulá teplotní regulace |  |  |
| Provoz bez nutnosti připojení vodního chlazení |  |  |
| V dodávce všechny potřebné spojky a komponenty nutné pro plný provoz zařízení |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks PROGRAMOVATELNÉHO OBĚHOVÉHO TERMOSTATU S CHLAZENÍM, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Programovatelný oběhový termostat s chlazením |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Minimální rozsah teploty lázně -25°C až 150°C |  |  |
| Minimální objem lázně 10 litrů |  |  |
| Možnost externího oběhu kapaliny |  |  |
| Průtok minimálně 18 litrů/min |  |  |
| Možnost programování složitějších režimů průběhu teploty (minimálně režim pomalé kontinuální změny teploty "ramping") |  |  |
| Komunikace s PC - USB port |  |  |
| Tepelně izolované hadice pro externí oběh kapaliny |  |  |
| Držáky pro epruvety různého průměru (10, 16, 25 mm) |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks PŘESNÉ ANALYTICKÉ VÁHY, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přesná analytická váha |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Nejmenší dílek min. 0.01 mg |  |  |
| Váživost přes min. 50 g |  |  |
| Vnitřní automatická kalibrace |  |  |
| Třída přesnosti I |  |  |
| Ověřitelný dílek (max 1 mg) |  |  |
| ES ověření |  |  |
| Záruka min, 24. měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

2 ks VERTIKÁLNÍHO ROTAČNÍHO MIXÉRU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Vertikální rotační mixér |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Min. rozsah poštu otáček: 10 – 70 ot./min |  |  |
| Pohyb: vertikální rotace |  |  |
| Časování: min. v rozsahu 1 min – 96 hod, případněkontinuální |  |  |
| Příslušenství: Držáky na zkumavky |  |  |
| Horizontální a vertikální uchycení uchycení min. 30 x 1,5 ml, 15 x 15 ml, 15 x 50 ml |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

3 ks KONTINUÁLNÍHO INFILTROMETRU - terénní, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Kontinuální infiltrometr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Možnost simulovat zátěžový déšť o konstantní i proměnné intenzitě |  |  |
| Možnost přenosu dat na lokální server pomocí GSM |  |  |
| Možnost dálkového ovládání pomocí SMS |  |  |
| Možnost instalace minimálně 4 čerpadel |  |  |
| Možnost instalace minimálně 4 sond |  |  |
| Možnost nabíjení pomocí solárního panelu |  |  |
| Odolnost vůči povětrnostním podmínkám (použití v terénu) |  |  |
| Napájení pomocí baterie dobíjené adaptérem, případně pomocí solárního panelu |  |  |
| Kapacita na záznam dat z časové řady o délce min. 1 rok |  |  |
| Kromě přenosu dat na server možnost ukládání dat přímo na datovou kartu přístroje |  |  |
| Připojení přístroje k PC pomocí USB (pro přenos dat z paměťové karty) |  |  |
| Možnost simulovat intenzitu deště min. 13 mm/min |  |  |
| Součástí jsou i sondy (kroužky), min. 3 ks |  |  |
| Max. hmotnost přístroje 10 kg |  |  |
| Možnost čerpání vody pro simulace deště z externí nádrže |  |  |
| Záznam doby výtopy a následného infiltračního procesu |  |  |
| Výstup dat ve formátu .csv nebo .txt, případně .xls |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava, instalace a zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

10 ks Kapesního konduktometru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Kapesní konduktometr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Konduktometr je kompletně vodotěsný (ponořitelný, nikolik jen odolný proti dešti) |  |  |
| Sonda konduktometru je oddělitelná což umožňuje její výměnu za náhradní |  |  |
| Rozsah měřených hodnot EC 0-3900 µS/cm teplota 0-50°C |  |  |
| Displej zobrazuje teploty °C nebo °F |  |  |
| Rozlišení měření vodivosti minimálně 1µS/cm (méně přesné přísroje nelze pro sledované oligotrofní vody použít, pozor na jednotky jde skutečně omikrosiemens ne o milisiemens mS/cm!) |  |  |
| Přístroj má indikátor vybití baterie |  |  |
| Součástí balení je kalibrační roztok |  |  |
| Kapesní velikost, možnost měřit ve vzorkovnici (maxim. rozměry do 180 x 40 x 40 mm) |  |  |
| Automatická kompenzace teploty v plném rozsahu |  |  |
| Nutnou podmínkou je přesnost měření teploty +/-0,5°C |  |  |
| Návod k použití v českém jazyce |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC METODOU LASEROVÉ DIFRAKCE, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Součástí plnění je rovněž doprava, instalace a uvedení přístroje do provozu včetně technického a aplikačního zaškolení uživatelů.

| Laserový analyzátor částic |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce v rozsahu minimálně 0,01 až 2000 mikrometrů |  |  |
| Měření velikosti částic v mokrém systému včetně dispergace pomocí výkonného ultrazvuku (musí umožňovat měření a dispergaci nanočástic) |  |  |
| Zařízení musí umožňovat dispergaci ve vodě i v organických kapalinách (ethanol, isopropylalkohol apod.) |  |  |
| Zařízení musí umožňovat měření v malém objemu (tj. do 50 ml) pro účely stanovení distribuce velikosti částic malého množství vzorku (0,1-1 cm3) |  |  |
| Zařízení musí umožňovat měření magnetických vzorků |  |  |
| Přesnost měření v rozsahu ±1% |  |  |
| Doba měření maximálně 5 minut |  |  |
| Možnost automatického proplachování pro rychlé čištění |  |  |
| Referenční materiál pro mokrou disperzi |  |  |
| Řídicí počítačová jednotka, monitor 24”, software nezbytný pro sběr a zpracování dat |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, instalace, zaškolení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks LABORATORNÍ CHLADNIČKY, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

.

| Laboratorní chladnička |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Volně stojící laboratorní chladnička, užitný objem min 340 l laboratorní chladnička, užitný o |  |  |
| Roční spotřeba energie max. 320 kWh |  |  |
| Hlučnost max. 49 dB |  |  |
| Napájecí napětí 220 – 240 V |  |  |
| Rozsah chladící teploty od max. +3°C do min. +15 °Cmin. |  |  |
| Min. 5 ks polic |  |  |
| Automatické odmrazování |  |  |
| Vnější digitální ukazatel teploty |  |  |
| Signalizace poruchy |  |  |
| Možnost připojení k externímu monitorovacímu systému (PC nebo záznamová jednotka) |  |  |
| Ekologické chladící médium |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava a instalace |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Hlubokomrazící box |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Možnost mrazení na teplotu v rozsahu od -80 do -85°C |  |  |
| Objem min.70 l |  |  |
| Záložní baterie (min. 30h) |  |  |
| Vysoká energetická účinnost (max. 2000 kWh/rok) |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks TRUHLÍKOVÉHO MRAZÁKU, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

.

| Truhlíkový mrazák |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Kategorie použití: mrazničky pro gastronomii |  |  |
| Energetická třída: A+ |  |  |
| Užitný objem celkem: cca 470 l |  |  |
| Maximální šířka 76 cm |  |  |
| Volně stojící spotřebič |  |  |
| Teplota v mrazící části: v rozsahu -28°C až - 80°C |  |  |
| Provedení policové s truhlíky |  |  |
| Nosnost polic: min. 60 kg |  |  |
| Ukazatel teploty: vnější |  |  |
| Signalizace poruchy: zvuková, optická |  |  |
| Hlučnost: min. 45 dB |  |  |
| Záruka min 24 měsíců, doprava a instalace |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

1 ks MIKROVLNNÉHO ROZKLADNÉHO SYSTÉMU A SADY REZERVNÍCH TLAKOVÝCH NÁDOB, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Mikrovlnný rozkladný systém a sada rezervních tlakových nádob |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Vysokotlaký mikrovlnný rozkladný systém |  |  |
| Minimální počet vzorků v jednom cyklu 10 |  |  |
| Systém obsahuje kompletní sadu segmentů pro rozklad |  |  |
| Odolná vnitřní povrchová úprava vhodná pro práci s kyselinou fluorovodíkovou |  |  |
| Kontinuální kontrola tlaku a teploty rozkladného procesu |  |  |
| Automatické uvolnění tlaku v nádobce při překročení tlaku 20 bar |  |  |
| Funkce rychlého ohřevu a chlazení |  |  |
| Vedení mikrovlnného pole přímo do prostoru vzorku |  |  |
| Materiál nádobek TFM |  |  |
| Objem nádobek min. 50ml |  |  |
| Hmotnost navážky do alespoň 2g |  |  |
| Kontinuální řízení výkonu |  |  |
| Odvětrání systému |  |  |
| Knihovna programů s přeinstalovanými standardními metodami |  |  |
| Maximální teplota alespoň 200°C |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.

*Dodavatel vyplní i konkrétní hodnoty dodávky.