Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

1ks EXSIKÁTORU S PLASTOVÝM HMATNÍKEM, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Exsikátor |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Exsikátor z borosilikátového skla, průměr min. 280 mm |  |  |
| Plastový hmatník |  |  |
| Porcelánová deska |  |  |
| Certifikát prohlášení o shodě (CE) |  |  |
| Záruka min. 24. měsíců, doprava na místo určení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Dodávka LABORATORNÍCH SÍT s otvory v následujících počtech kusů:

2mm (2 ks)

0,25 mm (2 ks)

spodní nerezové misky (2 ks).

Dodávka musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní síta |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| 2 ks laboratorních sít s průměrem prosévacích otvorů 2 mm, průměr 190 – 250 mm, výška rámu síta min. 4,5 cm |  |  |
| 2 ks laboratorních sít s průměrem prosévacích otvorů 0,25 mm, průměr 190 – 250 mm, výška rámu síta min. 4,5 cm |  |  |
| 2 ks spodní nerezové misky, průměr 190 – 250 mm, výška rámu síta min. 4,5 cm |  |  |
| Materiál rámu nerez ocel |  |  |
| Nerezová tkanina síta |  |  |
| Výrobek splňující normy DIN ISO 3310-1 a ASTM E - 11-95 |  |  |
| Certifikát prohlášení o shodě (CE) |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

500 ks NÁDOBEK NA ODBĚR VZORKŮ, které  musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Nádobky na odběr vzorků pro laboratoř |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Materiál PP |  |  |
| Nádobky průhledné |  |  |
| Víčko vyrobené z PP (plastové) |  |  |
| Objem 100 – 180 ml |  |  |
| Vodotěsné |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

10 ks FILTRAČNÍCH PAPÍRŮ pro laboratoř, dodávka musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Filtrační papíry pro laboratoř |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Pro kvantitatitvní analýzu |  |  |
| Průměr 90 mm |  |  |
| MN min. 640 m |  |  |
| Ne skládaný |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců, doprava |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

8 ks MIKROPIPET, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Mikropipety |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Jednokanálové, mechanické pístové pipety, které pracují se vzduchovým předělem mezi pístem a vzorkem |  |  |
| Nastavitelný objem |  |  |
| Autoklávovatelné |  |  |
| Možnost kalibrace |  |  |
| Součástí musí být odhazovač špiček - samostatné tlačítko |  |  |
| Odpružený konus (ne pro objem 5 mL a 10 mL) |  |  |
| Píst vyroben z Fortron materiálu |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

50 ks nádobek PTFE 60 ml a 50 kusů nádobek PTFE 10 ml, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Nádobky PTFE |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Robustní, nerozbitná konstrukce |  |  |
| Silnostěnné |  |  |
| Speciální zářezy na uzávěru - snadnější manipulace |  |  |
| Široké hrdlo |  |  |
| Vysoká chemická odolnost |  |  |
| Vysoká teplotní odolnost (až +280°C) |  |  |
| Vynikající antiadhezní vlastnosti (zamezení kontaminace) |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

200 ks Vialek k TOC, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Vialky k TOC |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Objem 24 mL |  |  |
| Čiré sklo |  |  |
| Bez uzávěru |  |  |
| Certifikát o čistotě (pro TOC analýzu) |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

2000 ks STŘÍKAČEK, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Stříkačky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Objem 20 mL |  |  |
| Nesterilní |  |  |
| Jednorázové |  |  |
| Odolné vůči rozpouštědlům |  |  |
| Vhodné pro filtrace malých objemů přes stříkačkové filtry |  |  |
| Luer-Lock konus uprostřed čela stříkačky (ISO 594-2/DIN EN 1 707) |  |  |
| Oba díly stříkačky - celoplastové, inertní polypropylen, pryžové těsnění |  |  |
| Trvalá graduace |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.

*Dodavatel vyplní i konkrétní hodnoty dodávky.

10 ks SKLENĚNÝCH VÁLCŮ, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| SKLENĚNÉ VÁLCE |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Válec bude vyroben s průhledného (čirého) skla |  |  |
| Povrch bude bez potisku, bez měřítka (jako mají např. odměrné válce) |  |  |
| Výška válce min. 80 cm |  |  |
| Průměr válce min. 7 cm, stejný průměr v celé výšce |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.

*Dodavatel vyplní i konkrétní hodnoty dodávky.

20 ks DŘEVĚNÝCH KRABIC NA VZORKY, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Dřevěné krabice na vzorky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Vyrobeno ze dřeva/překližky o síle min. 3 mm |  |  |
| Rozměr cca 95x95x35 mm |  |  |
| Dno a víko oddělitelné s možností vložení dna do víka |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.

*Dodavatel vyplní i konkrétní hodnoty dodávky.

20 ks PLASTOVÝCH KRABIC NA VZORKY, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Plastové krabice na vzorky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Splněno* | nesplněno |
| Vyrobeno z čirého (průhledného) plastu |  |  |
| Rozměr 105 x 87 x 50 mm |  |  |
| Dno a víko oddělitelné s možností vložení dna do víka |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

*Dodavatel vyplní i konkrétní hodnoty dodávky.