Příloha č. 1a - Technická specifikace

Název zakázky (doplní projektové centrum)

Předmětem je dodávka 1 kusu stereomikroskopu.

| Stereomikroskop |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Stereomikroskop je vybavený trinokulárem s možností instalace kamery, kdy přepnutí mezi kamerou a okuláry nijak neomezí sledování obrazu v obou okulárech a kamerou |  |
| celkové zvětšení s plynulým nastavováním; minimálně v rozsahu min. 4x až 300x |  |
| zdroj studeného světla, a to jak přímého, tak reverzního |  |
| stolek je vybaven průhlednou sledovací plochou pro spodní světlo a černou/bílou sledovací plochou pro horní světlo. |  |
| ostření je realizováno nejen pomocí makrošroubu, ale i pomocí mikrošroubu |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Studentské mikroskopy (20 ks) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| kompaktní konstrukce o maximální hmotnosti do 7 kg |  |
| stolek XY pohyblivý s ovládací rukojetí na pravé straně |  |
| zarážka horního limitu stolku k omezení rizika poškození objektivu / preparátu |  |
| LED osvětlení, životnost LED světla min. 60 000 hodin, výkon LED min. 3 W |  |
| ostření jemné a hrubé, nastavení tuhosti hrubého ostření |  |
| binokulární hlavice otočná o 360 stupňů, na sobě nezávislé aretace otáčení hlavice a zajištění hlavice proti oddělení od stativu |  |
| binokulární tubus s protiplísňovou úpravou |  |
| nastavitelná výška binokulární hlavice min. rozpětí pozic 30 mm |  |
| nastavitelná vzdálenost mezi zornicemi min. rozpětí v rozsahu minimálně 50 –minimálně 75 mm |  |
| okuláry s dioptrickou korekcí pro obě oči, zvětšení 10x |  |
| revolverová hlavice min. pro 4 objektivy |  |
| planachromatický objektiv 10X, N.A. min. 0.25 |  |
| planachromatický objektiv 20X, N.A. min. 0.40 |  |
| planachromatický objektiv 40X, N.A. min. 0.65 |  |
| planachromatický objektiv 100X oil, N.A. min. 1.25 |  |
| parfokalita objektivů |  |
| kondenzor N.A. min. 1,25 s vyznačením pozic optimálních pro jednotlivé objektivy |  |
| ergonomické uzpůsobení ovládacích prvků (jemné a hrubé ostření ve stejné vzdálenosti od hrany stolu) |  |
| součástí dodávky je protiprachový kryt a napájecí kabel |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Mikroskop průhledový (10 ks) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Mikroskop je tvořen stabilním tělem z kovu |  |
| Mikroskop je vybaven binokulární hlavicí |  |
| revolverová hlava pro 4 objektivy |  |
| 4 Semi-plan achromatické objektivy |  |
| zvětšení objektivů 4x, 10x, 40x, 100x |  |
| výkonný LED osvit spodní s plynule měnitelnou intenzitou osvitu |  |
| napájení pomocí síťového a USB adaptéru |  |
| okuláry: zvětšení 10 x, průměr 23 mm |  |
| dioptrická korekce obou okulárů |  |
| Abbe Kondenzor N.A. 1,25, výškově stavitelný, irisová clona, držák filtrů |  |
| irisová clona, držák filtrů |  |
| dvoustupňové ostření mikroskopu |  |
| pevný pracovní stolek s koaxiálním křížovým posuvem se stupnicí s noniem |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Stereomikroskop studentský (8 ks) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Stereomikroskop s kovovým masivním tělem, s protiplísňovou úpravou, poměr zoomu 7.5 : 1; rozsah zoomu s nejnižší hodnotou min. 0.7 až nejvyšší hodnotou 5x nebo vyšší; úhel sklonu okulárů 45° |  |
| Minimální pracovní vzdálenost 115 mm nad objektem |  |
| Nastavitelná mezioční vzdálenost minimálně od 50 mm až do minimálně 75 mm |  |
| Stativ s hrubým ostřením s nízko položenou pracovní plochou a s černobílou vložkou o průměru min. 90 mm |  |
| Okuláry s dioptrickou korekcí zvětšení 10x/minimálně 20mm zorné pole - 2 ks ke každému dodanému přístroji |  |
| Okulárová destička s mikrometrem pro dodaný okulár |  |
| Očnice k okulárům pogumovaná - minimálně 2 ks ke každému dodanému přístroji |  |
| Osvětlení ke stereomikroskopu bodové LED – 2 ks k jednomu stereomikroskopu na flexibilním raménku s regulací intenzity osvětlení |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Digitální trinokulární mikroskop |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| zvětšení v rozsahu min 40x – 2000x |  |
| Vyměnitelné okuláry, širokoúhlý WF10, standardní H20 |  |
| Achromatické čočky |  |
| Otočná hlava trinokulární |  |
| S výstupem na digitální fotoaparát (včetně fotoaparátu minimálně 5 MPx) nebo s vestavěnou USB kamerou minimálně 3 MPx |  |
| kamera nebo fotoaparát s výstupem na PC pro přenos obrazu na monitor počítače |  |
| Pracovní stoleček s držáky preparátu a pohybem ve 2 osách, s kondenzorem a Irisovou clonou |  |
| Osvětlení procházející i dopadající LED |  |
| software pro zpracování získaného obrazu, měření, export do jiných software |  |
| Hrubé a jemné ostření |  |
| Napájení ze sítě, s doplňkovými akumulátory pro práci bez síťového připojení |  |
| Odolné, kovové tělo |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Kamera k mikroskopu |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| digitální kamera s minimálním rozlišením minimálně 5,0 Mpx |  |
| připojení k PC pomocí USB |  |
| napájení pomocí USB |  |
| bez nutnosti použití speciálního software pro provoz kamery a musí být možné ji připojit přímo k PC s operačním systémem kompatibilním s Windows 10. |  |
| kamera je vybavena mezikusem umožňujícím pevné připojení na trinokulár mikroskopu pomocí závitu na trinokuláru mikroskopu , který je na mikroskopu vnější s průměrem závitu 25,35 mm. |  |
| kamera je vybavena mechanickým ostřením tak, aby bylo možné vyrovnat rozdíl mezi zaostřením v okulárech a kameře |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Mikroskop pedagogický (průhledový) s HDMI kamerou |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Vybaven binokulární hlavicí a třetím výstupem pro kameru |  |
| Tvořen odolným a stabilním kovovým tělem |  |
| revolverová hlava pro 4 objektivy |  |
| 4 Semi-plan achromatické objektivy |  |
| zvětšení objektivů 4x, 10x, 40x, 100x |  |
| výkonný LED osvit spodní s plynule měnitelnou intenzitou osvitu |  |
| napájení prostřednictvím AC adaptéru |  |
| možnost USB napájení |  |
| okuláry: zvětšení 10x |  |
| dioptrická korekce obou okulárů |  |
| Abbe Kondenzor N.A. 1,25, centrovatelný, výškově stavitelný |  |
| irisová clona, držák filtrů |  |
| dvoustupňové ostření mikroskopu |  |
| pevný pracovní stolek s koaxiálním křížovým posuvem se stupnicí s noniem |  |
| Kamera |  |
| kompatibilní s mikroskopem viz předchozí specifikace |  |
| minimálně full HD rozlišení |  |
| možnost připojení k PC pro přenost obrazu z mikroskopu v reálném čase |  |
| možnost připojení na HDMI monitor, aj. periferie (bez nutnosti připojení k PC) |  |
| možnost přímého ovládání myší bez nutnosti připojení na PC |  |
| ukládání záznamu na paměťovou kartu |  |
| snímání: jednotlivé snímky, video, časová smyčka |  |
| software pro zpracování záznamu-měření v živém obraze (délky, úhly, povrch) |  |
| softwarové zvětšení hloubky ostrosti, potlačení šumu, kompilace snímků |  |
| detekce fluorescenční látky |  |
| Software kompatibilní s Windows 10 |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Trinokulární mikroskop s kamerou |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Kompaktní konstrukce o maximální hmotnosti do 7 kg |  |
| Jeden systém umožňující malé (přehledné) i velké zvětšení |  |
| Binokulární hlavice otočná o 360 stupňů |  |
| Trinokulární tubus s protiplísňovou úpravou, minimálně dvoucestný 100/0 - 0/100 |  |
| Nastavitelná výška trinokulární hlavice otočením min. o 180 stupně až o 34 mm |  |
| Nastavitelná vzdálenost mezi zornicemi |  |
| Zarážka horního limitu stolku |  |
| LED osvětlení, dlouhá životnost LED světla (min. 60 000 hod.), výkon LED minimálně 3W |  |
| Revolverová hlavice pro minimálně 4 ks objektivů |  |
| Stativ pro min. 4 objektivy – 10x, 20x, 40x, 100x (imerzní objektiv) |  |
| Planachromatický 10X, N.A. 0.25, W.D. minimálně 6.7 mm |  |
| Planachromatický 20X, N.A. 0.40, W.D. minimálně 3.7 mm |  |
| Planachromatický 40X, N.A. 0.65, W.D. minimálně 0.6 mm |  |
| Planachromatický 100X oil, N.A. 1.25, W.D. minimálně 0.14 mm |  |
| Okuláry s dioptrickou korekcí pro obě oči, zvětšení 10x |  |
| Kondenzor N.A. 1,25, s nastavitelnou stupnicí označující objektivy |  |
| Ostření jemné a hrubé |  |
| Stolek XY pohyblivý s ovládací rukojetí |  |
| Ergonomické uzpůsobení ovládacích prvků – ovládaní ostření a pohybu stolku v jedné vzdálenosti od uživatele |  |
| Součástí přístroje je protiprachový kryt a napájecí kabel |  |
| Kamera s rozlišením min. 2,3 Mpx CMOS nebo CCD |  |
| Velikost snímače 1/1,2 palce |  |
| Rychlost snímání minimálně 50 snímků za sekundu |  |
| USB 3.0 (nebo vyšší) nebo HDMI rozhraní |  |
| Připojení přes C-mount |  |
| Software pro živý náhled, focení, měření délek, možnost vložení měřítka |  |
| Kabel pro připojení do PC |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Binokulární mikroskop (6 ks) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Kompaktní konstrukce o maximální hmotnosti do 7 kg |  |
| Jeden systém umožňující malé (přehledné) i velké zvětšení |  |
| Binokulární hlavice otočná o 360 stupňů |  |
| Binokulární tubus s protiplísňovou úpravou |  |
| Nastavitelná výška trinokulární hlavice otočením o 180 stupně až o 34 mm |  |
| Nastavitelná vzdálenost mezi zornicemi |  |
| Zarážka horního limitu stolku |  |
| LED osvětlení, dlouhá životnost LED světla (60 000 hod.), výkon minimálně led 3W |  |
| Revolverová hlavice pro minimálně 4ks objektivů |  |
| Stativ pro 4 objektivy – 10x , 20x, 40x, 100x - imerzní objektiv |  |
| Plan Achromát 10X, N.A. 0.25, W.D. minimálně 6.7 mm |  |
| Plan Achromat 20X, N.A. 0.40, W.D. minimálně 3.7 mm |  |
| Plan Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. minimálně 0.6 mm |  |
| Plan Achromat 100X oil, N.A. 1.25, W.D. minimálně 0.14 mm |  |
| Okuláry s dioptrickou korekcí pro obě oči, zvětšení 10x |  |
| Kondenzor N.A. 1,25 s nastavitelnou stupnicí označující objektivy |  |
| Stolek XY pohyblivý s ovládací rukojetí |  |
| Ergonomické uzpůsobení ovládacích prvků – ovládaní ostření a pohybu stolku v jedné vzdálenosti od uživatele |  |
| Součástí přístroje je protiprachový kryt a napájecí kabel |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Mikroskop povrchový se světlovody (5 ks) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| stabilní tělo z kovu |  |
| trinokulární hlavice (otočná o 360 °) |  |
| achromatický zoom objektiv (plynule proměnlivé zvětšení od min. 0,8x – 5x) |  |
| okuláry WF 10x (zvětšení s objektivem min. 8 – 50x), průměr tubusu min. 30 mm |  |
| dioptrická korekce obou okulárů |  |
| boční a spodní osvit s proměnlivou změnou intenzity osvitu |  |
| možnost připojení na kameru |  |
| napájení pomocí síťového a USB adaptéru |  |
| možnost uchycení preparátu |  |
| LED osvětlení s výkonem minimálně 24 W |  |
| boční osvětlení řešené flexibilními světlovody |  |