Příloha č. 1b - Technická specifikace

Předmětem je dodávka 1 kusu stereomikroskopu s velkým zoomovým rozsahem a kamerou, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Stereomikroskop s velkým zoomovým rozsahem a kamerou |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Stereomikroskop (binolupa) s velkým zoom poměrem minimálně 12,7:1 s plan apochromatickou optikou, paralelní optický systém |  |
| Zoomový rozsah plynulý minimálně v rozmezí min. 0,63x až minimálně 8x s aretací jednotlivých zvětšení zoomu a indexací polohy zoomu do zobrazovacího software |  |
| Ergonomický trinokulární tubus s naklápěcím sklonem a přepínáním 100% kamera a 100% okuláry |  |
| Plan apochromatický objektiv min. 1x zvětšující s minimálně NA. 0.1 při maximálním zoomu |  |
| Pracovní vzdálenost objektivu musí být minimálně 70 mm a větší |  |
| Okuláry s dioptrickou korekcí zvětšení 10x/minimálně 22 mm zorné pole |  |
| Očnice k okulárům - pogumované |  |
| Stativ k mikroskopu tyčový, s jemným a hrubým ostřením, nízko posazená pracovní plocha výška max. 35 mm s černobílou vložkou o průměru minimálně 180 mm |  |
| Osvětlení ke stereomikroskopu bodové LED – 2 ks na flexibilním raménku s regulací intenzity osvětlení |  |
| Barevná kamera se senzorem o velikosti min. 6,5 x 4,7 mm a rozlišením v rozmezí min. 5,5 – 12 MPx; ISO snímače s nejnižší nastavitelnou hodnotou min. ISO 50 a nejvyšší nastavitelnou hodnotou min ISO 3000; doba expozice nejkratší 100 µs, nejdelší min. 30 s |  |
| Kvalita snímků min. 2880 x 2048 px při 300 DPI; formát snímků – min. TIFF, JPEG |  |
| Software umožňující živý náhled obrazu z kamer, pořizování statických snímků i sekvencí, zpracování sekvencí, měření délky, plochy, úhlů, možnost vložení měřítka jak živém obraze tak v uloženém obraze |  |
| Software s kamerou minimálně vytváří snímky s rozšířenou hloubkou ostrosti, rekonstrukce 3D modelů ze sekvence snímků, automatické odečítání nastaveného zoomu |  |
| Software pro analýzu obrazu minimálně v české a anglické jazykové mutaci s možností přepínání jazyka |  |
| 2 ks LCD monitor, minimální úhlopříčka 61 cm, rozlišení minimálně 1920 x 1200, kontrast min. 1500:1 při min. 400 cd/m², pokrytí barev min. 95% gamutu Adobe RGB, vstupy min. Display Port, DVI-D a HDMI |  |
| Řídící jednotka kamery a softwaru - pracovní stanice - procesor min. s Pass Mark CPU benchmark 10000); min. 16GB DDR3-1600 DIMM (2x8GB) RAM, další dva volné paměťové sloty; min. 256 GB SATA SSD, min. 1 TB SATA pevný disk, DVD / CD-R / W, řadič Ethernet, min. 3x USB 3.0 nebo vyšší. |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.