Příloha č. 1c - Technická specifikace

Předmětem je dodávka digitálního mikroskopu.

| Digitální mikroskop |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| snímací kamera: snímač CMOS s rozlišením 1920x1200 px |  |
| osvětlení: LED zdroj s životností min. 30.000 hodin (teplota 5700 K) |  |
| možnost snímání videa: s frekvencí 50 snímků/sekundu |  |
| záznam videa ve Full HD |  |
| HDR funkce |  |
| objektiv s možností zvětšení minimálně v rozmezí 10 – 300 x |  |
| možnost kontaktního pozorování mimo stojan |  |
| možnost plynulého snímání objektu 360° |  |
| stojan s posuvem v ose Z min. 85 mm manuálně a 35 mm motorizovaně, krok posunu v ose Z max 50nm |  |
| stolek ke stojanu s citlivým posuvem v osách XY s možností rozšíření o podsvícení |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.