Příloha č. 1e - Technická specifikace

Předmětem je dodávka 1 digitálního mikroskopu pro interaktivní zobrazení pevných látek v geologii a pedologii s příslušenstvím včetně stereoskopického modulu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| --- Digitální mikroskop pro interaktivní zobrazení pevných látek v geologii a pedologii |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Stativ: motorizovaný v ose Z s rozsahem minimálně 500 mm a maximálně 720 mm přesnost nejlépe 0,1 mm a nejhůře 0,5 mm stativ pro větší vzorky |  |
| LED transmisní základna ovládání kontrastních metod pomocí dvou otočných prvků možnost nastavení lamel pro rottermannův kontrast průměr osvícené plochy min. 65 mm kontrastní módy : světlé pole, dvoustranné tmavé pole, reliéfní kontrast polarizátor vložen do základny pro potřeby polarizace neomezený počet skenování v ose Z při libovolném zoomu |  |
| Motorizovaný stolek: motorizovaný v osách XY s rozsahem pojezdu v rozsahu min. 120 x 80 mm možnost rychlého manuálního ovládání stolku v osách XY pro snadné nalezení zkoumaného místa přesnost stolku v XY pozici <= 5nm, opakovatelnost stolku <= 0,25 µm, zátěž na stolek max. 1,5 kg skleněný insert do stolku, naklápěcí vložka jako insert do základny |  |
| Objektivy: jednoduchá výměna objektivů bez použití nástroje automatická rekalibrace při výměně objektivu optické zvětšení objektivů pokrývající rozsah nejlépe 5x – 1150x a nejhůře 7x – 800x polarizační adaptér a diffusor pro objektivy s FOV 43.75 a FOV 12.55 planapochromatický parfokální objektiv: velikost zorného pole (FOV) 43.75, pracovní vzdálenost 60 mm, max. zvětšení 190:1, max rozlíšení 415 lp/mm FOV 12.55, pracovní vzdálenost 33 mm, max, zvětšení 675:1, max. rozlíšení 1073 lp/mm PlanAPO FOV 3.60, pracovní vzdálenost 5 mm, max. zvětšení 2350:1, max. rozlíšení 2366 lp/mm |  |
| Kamera: CMOS senzor, 1/2,3“ Maximální rozlišení min. 3664 x 2748 pixelů = 10 Mpix Maximální přenosová rychlost min. 35 fps Velikost pixelu min. 1.67 µm x 1.67 µm Doba expozice min. 0,5 až minimálně 500 ms |  |
| Zoom s parametry: rozsah optického zoomu minimálně 16:1, kodovaný Kalibrován v celém rozsahu pro možnost měření v libovolné pozici |  |
| Osvětlení s parametry: plynulé nastavení intenzity LED světla Koaxiální osvětlení s čtrvťvlnovou destičkou a Oblique osvětlením kruhové osvětlení husí krky, osvětlení z ultra nízkého úhlu |  |
| Řídící jednotka se softwarem umožňující: měření, anotaci a vytváření reportů v MS Office vytváření 2D a 3D obrazů a jejich analýza |  |
| Stereoskopický modul pro přípravu Kompaktní stereomikroskop s integrovanou kamerou greenough optický systém apochromatická optika v těle mikroskopu apochromatické objektivy mikroskopu mikroskop vybaven ochranným sklem chránícím objektivy před poškozením plynulý zoom se stop pozicemi pro zvětšení 10x, 20x, 30x,40x a 50x manuální ostření nastavitelná mezioční vzdálenost v rozmezí minimálně 55 až minimálně 75 mm |  |
| okuláry 10x/23 s nastavitelnou dioptrickou korekcí, vhodné pro použití s brýlemi i bez brýlí |  |
| optické vlastnosti bez aditivního objektivu: minimální rozsah zvětšení 9:1 maximální pozorovací úhel 35° min. rozlišení 250 lp/mm min NA: 0,167 požadovaný rozsah zvětšení: 6,1- 55 x min. průměr zorného pole: min. 37.7 pracovní vzdálenost: min. 122 mm hloubka ostrosti pro min. zvětšení min. 12 mm |  |
| Rozdílná numerická apertura levého a pravého optického kanálu zajišťující obraz s vysokou hloubkou ostrosti a vysokém rozlišení |  |
| antistatická ochrana povrchu mikroskopu protiprachový obal |  |
| Integrovaná kamera v těle mikroskopu: Rozlišení kamery minimálně 10 Mpix Rychlost min. 35 fps Velikost pixelu max. 1.67 x 1.67 µm Čip: CMOS, velikost senzoru min. 6,44 x 4,6 mm možnost zapojení přímo do monitoru bez nutnosti použití PC možnost ovládání nožním ovladačem HDMI port USB 2.0 port nebo vyšší Ethernetový port Možnost připojení routeru pro přenos obrazu do mobilních zařízení (android, iOS) možnost ovládání kamery z těchto zařízení Možnost ukládání na SD kartu software pro vytváření fotografií, řazení do alb, možnost vkládání měřítek a popisů |  |
| Dopadající osvětlení: 2x bodové LED Typ: antenální osvětlení „husí krky“ Upevnění na zadní straně nosného sloupce mikroskopu, Ovládání osvětlení na třetí anténě, volně umístitelné v prostoru Možnost nastavení intenzity a přepínání mezi jednotlivými světly |  |
| Základna s transmisním osvětlení: LED transmisní základna Ovládání kontrastních metod pomocí jednoho otočného knoflíku Průměr osvícené plochy min. 65 mm Kontrastní módy : světlé pole, jednostranné tmavé pole, reliéfní kontrast Kódované funkce: kontrastní metody, intenzita osvícení |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.