Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU II.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

část A - FT-NIR spektrofotometr včetně příslušenství

Předmětem je dodávka 1 kusu NIR spektrofotometru včetně příslušenství, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| --- NIR spektrofotometr--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| NIR výrobce a typ |  |
| Spektrální rozsah minimálně 12000 – 8000 cm-1 (760 – 1150 nm) |  |
| Volitelné rozlišení minimálně 8, 16 ,32 64 cm-1 |  |
| Přesnost vlnových délek minimálně 0,05 cm-1 |  |
| Fotometrická přesnost lepší jak 0,1 % T |  |
| Nelineárnost základní linie: ne více jak 0,4 % T |  |
| Beamsplitter Si/SiO2 |  |
| Rychlost sejmutí kompletního spektra 0,3 – 2,5 s (dle rozlišení) |  |
| Vzduchem chlazený halogenový Near IR zdroj |  |
| Silica splitter |  |
| Detektor – křemíková fotodioda |  |
| Transmisní měření |  |
| Automatické skenová vzorků |  |
| Měření i špatně namletých a nehomogenních materiálů |  |
| Možnost měřit práškové, granulové, pastové vzorky a kapaliny |  |
| Možnost vytvořit vlastní kalibrace |  |
| FT-NIR bez PC tvoří jeden kompaktní celek |  |
| Řízení pomocí externího PC |  |
| Ovladací software |  |
| Náhradní předjustovaný zdroj záření |  |
| Kontrolní vzorek |  |
| Optický kabel se sondou |  |
| Řídící PC |  |
| Samostatný optimalizovaný počítač (procesor s výkonem minimálně 6000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark; operační paměť RAM minimálně 8GB DDR4; paměť minimálně SSD 500 GB + HDD 500 GB), 2 x LCD monitor (minimálně 24´´), klávesnice, myš, operační systém WIN 10 64bit; záruka minimálně 2 roky |  |
| Softwvare pro správu kalibrací a validaci přístroje |  |
| Příslušenství |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 2 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 3 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 4 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 6 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 8 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 12 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 18 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 24 mm |  |
| 1x Stand. kyveta s opt. drahou 27 mm |  |
| 1x Spec. Kyveta pro pastavané vzroky |  |
| 1x Spec. Kyveta pro kapaliny |  |
| Náhradní zdroj záření – halogenová lampa, předjustovaná, sada 3 ks |  |
| 1x Násypka pro tenké kyvety - 1 mm |  |
| 1x Násypka pro tenké kyvety - 5 mm |  |
| 1x Násypka pro tenké kyvety - 6-8 mm |  |
| Zaškolení pro minimálně pro 8 lidí |  |
| Doprave celého kompletu k uživateli |  |
| Instalace zařízení |  |
| Záruční i pozáruční servis od dodavatele |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

*V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.