Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU II.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

část B – Chlorofylmetr

Předmětem je dodávka 1 kusu N-testru chlorofylmetru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| N-testru chlorofylmetru |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Přenosný nedestruktivní měřicí přístroj pro měření obsahu chlorofylu v listech |  |
| Měření na principu optického rozdílu hustot při dvou vlnových délkách |  |
| Ohlášení chybného měření a automatické vyřazení z databáze naměřených hodnot |  |
| Napájení na 2 AA baterie, výdrž baterií v polních podmínkách min. 10 000 měření |  |
| Hmotnost do 200 g |  |
| Zobrazování pomocí LCD displeje |  |
| Možnost měření dle kalibrace na konkrétní plodinu, ale také na „ ostatní plodiny“ |  |
| Výpočet výsledku měření na základě 30 platných měření |  |
| Velikost měřeného objektu 2 x 3 mm při max. tloušťce 12 mm |  |
| Dodání přístroje spolu s kalibračními soubory, kabelem pro spojení s PC a transportním boxem |  |
| Měření v podmínkách 0 – 50 °C, při relativní vlhkosti až do 85% |  |
| Možnost výpočetních algoritmů pro měření dané plodiny a dané odrůdy v daném roce |  |