Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorního a experimentálního zařízení pro rostlinnou výrobu pro FAPPZ ČZU II.

část A – Jednořádkový secí stroj

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 ks jednořádkového secího stroje, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| jednořádkový secí stroj - 1 ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ručně vedený jednořádkový bezezbytkový secí stroj, s pohonem výsevní jednotky od pojezdového kola |  |
| Přesně nastavitelná délka výsevu na parcelky minimálně 1-20 m |  |
| Pro různé typy a velikosti semen |  |
| Zavlačovací, zamačkávací zařízení pro vyseté osivo |  |
| Mechanická nivelace do roviny |  |
| hmotnost do 50 kg |  |
| Držák pro připravené vzorky, plnící násypka o průměru 50 mm |  |
| Volitelně distribuce semen pomocí kuželového výsevního ústrojí (belted cone) nebo výsevního kolečka (cell wheel) |  |
| Ručně vedený jednořádkový bezezbytkový secí stroj, s pohonem výsevní jednotky od pojezdového kola |  |
| Přesně nastavitelná délka výsevu na parcelky minimálně 1-20 m |  |