Příloha č. 4 - Technická specifikace

Předmětem této veřejné zakázky je v souladu se zadávací dokumentací dodávka centrálního laboratorního stolu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Centrální laboratorní stůl – 1 kus |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  | Splňuje ANO/ NE |
|  | Specifikace dodávky |  |
| rozměry 150 x 250 x 90 cm (š x d x v), tolerance ±2cm přední stěna zkosená ze dvou stran |  |  |
| centrální most se dvěma policemi, 8 zásuvkami a vývodem a odpadem vody pro vodní vývěvu |  |  |
| umývací dřez min. 35 x 45 x 25 cm, max. 50 x 50 x 25 (š x d x h) s odkládací plochou z nerezu + baterie laboratorní vysoká směsná (teplá a studená voda) |  |  |
| materiál skříněk pod pracovní deskou - voděodolné lamino materiál pracovních desek – chemicky a tepelně odolný materiál |  |  |
| po stranách stolu celkem 3 díly se šuplíky, zbytek tvoří skříňky s jednou policí uprostřed |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Předmětem zakázky je dále dodávka regálového systému do místnosti FAPPZ-C č.106, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

Dodávká sestává ze dvou celků:

- sestava kombinovaného typu podél stěny (vedle výtahu)

- policový regál ve středu místnosti

| Sestava kombinovaného typu podél stěny – 1 kus |
| --- |
| Technické a jiné požadavky |  | Splňuje ANO/ NE |
|  | Specifikace dodávky |  |
| Rozměry: sestava má vyplnit prostor v rozmezí 50-55 cm x 535-540 cm podlahové plochy při výšce 360-380 cm, rozpětí je nastaveno s ohledem na možnost uplatnění prefabrikovaných modulů. Zadavatel preferujemaximální využitelnost úložného prostoru |  |  |
| Uspořádání: sestava kombinuje uzavřené skříně (spodní část) a otevřené police (horní část) počet polic: 4 ve spodní a 4 v horní části sestavy výška polic v jednotlivých segmentech (skříních) je nezávislá na uspořádání sousedního segmentu, výšku polic lze měnit i dodatečně po montáži (u 3 polic ve skříni, u 2 polic v horní v horní části) – min. 3 pozice, posun +/- 15 cm od střední z nich |  |  |
| Nosnost polic: dvě spodní police (od podlahy) min. 240 kg / m2 ostatní police min. 100 kg / m2 |  |  |
| Dolní část (uzavřené skříně): výška 190-210 cm jednotlivé segmenty jsou uzamykatelné a běžně chráněné proti prachu (zadní a boční stěny) jednotlivá křídla dveří maximálně 60 cm široká, úhel otevírání min. 150° |  |  |
| Horní část (otevřené police): výška - doplňuje dolní část do celkové požadované výšky sestavy horní plocha představuje 8. nosnou polici |  |  |
| Ukotvení: celý set lze kotvit do bočních stěn, nikoli však ke stropu, nebo k zadni stěně (sádrokarton) |  |  |
| Základna: tlak sestavy na podlahu bude rozložen minimálně na plochu 0,3 m2 |  |  |

| Policový regál – 1 kus |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Specifikace dodávky | Splňuje |
|  |  | ANO/ NE |
| Rozměry: regál má vyplnit prostor 95-105cm x 380-430cm podlahové plochy při výšce 280 – 320 cm rozpětí je nastaveno s ohledem na možnost uplatnění prefabrikovaných modulů Zadavatel preferuje maximální využitelnost úložného prostoru |  |  |
| Uspořádání: otevřené police přípustné je řešení formou dvou sestav paralelních po delší straně, avšak tyto musí umožňovat vytvoření jednotné ložné plochy v celé hloubce regálu počet polic: 7 (jedna police na cca 50 cm výšky), alespoň u 3 polic je možné výšku polic měnit i dodatečně po montáži - min. 3 pozice, posun +/- 15 cm od střední z nich |  |  |
| Nosnost polic: dvě spodní police (od podlahy) min. 240 kg / m2 ostatní police min. 100 kg / m2 |  |  |
| Ukotvení: celý set lze kotvit do zdi pouze na jedné užší straně |  |  |
| Základna: tlak sestavy na podlahu bude rozložen minimálně na plochu 0,4 m2 |  |  |
| Společná ustanovení |  |  |
| materiálové a designové řešení obou sestav vzájemně kompatibilní |  |  |
| materiál odolný k otěru a k běžným čistícím a desinfekčním prostředkům |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  regály nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Předmětem je dále dodávka 5 kusů různých laboratorních stolů, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní stůl- 5 kusů |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Specifikace dodávky | Splňuje ANO/NE |
| Laboratorní stůl č. 1 : se zatížením pracovní desky v rozmezí 150 - 200 kg. Prostor pod ocelovou konstrukcí stolu musí mít rozměry: šířka 700 mm, hloubka 700 mm a výška 900 mm (tolerance pro všechny rozměry 10 mm max.).. Pracovní deska je umístěna na masivním ocelovém rámu a je vyrobena z materiálu certifikovaného pro laborateře se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu, který vykazuje podstatně vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a zároveň je velmi odolný proti dlouhodobě působící vlhkosti. Deska stolu je přímá, bez výřezů s rozměry: šířka 750 - 800 mm, hloubka 750 - 800 mm. |  |  |
| Laboratorní stůl č. 2: se zatížením pracovní desky v rozmezí 150 - 200 kg. Pracovní deska je umístěna na masivním ocelovém rámu a je vyrobena z materiálu certifikovaného pro laborateře se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu, který vykazuje podstatně vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a zároveň je velmi odolný proti dlouhodobě působící vlhkosti. Deska stolu je přímá, s rozměry: šířka 1050 mm, hloubka 750 mm, výška 900 mm, s výřezem v jednom rohu o rozměru: 160 mm x 350 mm. Stůl má ve výšce 400 mm nad zemí polici o rozměru o max 5x5 cm menší než roměr vrchní desky. Police je vyrobena ze stejného materiálu jako pracovní deska. |  |  |
| Laboratorní stůl č. 3: se zatížením pracovní desky do 150 kg. Pracovní deska je umístěna na hliníkovém rámu a je vyrobena z materiálu certifikovaného pro laborateře se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu, který vykazuje podstatně vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a zároveň je velmi odolný proti dlouhodobě působící vlhkosti. Deska stolu je přímá, s rozměry: šířka 1600 mm, hloubka 800 mm, výška 900 mm. Stůl má ve výšce 400 mm nad zemí polici o rozměru max 5x5 cm menší než roměr vrchní desky vrchni desky. Police je vyrobena ze stejného materiálu jako pracovní deska. |  |  |
| Laboratorní stůl č. 4: s výlevkou o rozměrech 1200 mm x 600 mm x 900 mm, s úložnou skříňkou o šíři 60 cm a 4 šuplíky o šíři 60 cm. Glazovaná výlevka z chemicko-technické kameniny, odolná vůči kyselinám, dle normy DIN 28062, barva bílá, minimální rozměry 400 mm x 350 mm x 35 mm v počtu 2 ks, včetně instalace a odzkoušení. Baterie laboratorní. |  |  |
| Laboratorní stůl č. 5: o rozměrech 900 mm x 750 mm 1020 mm x se zatížením pracovní desky v rozmezí 200 - 230 kg |  |  |
| Dodavatel zajistí úpravu stávající digestoře pro nově pořízené vybavení v rozsahu 1x prostup do digestoře s utěsněním a uchycením hadice k odpadu |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Předmětem je dále dodávka 2 kusů váhových stolů pod laboratorní váhy, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Váhový stůl- 2 kusy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Specifikace dodávky | Splňuje ANO/ NE |
| Antivibrační deska z vysoce kvalitní leštěné žuly |  |  |
| Antivibrační deska uložená v nezavislém rámu |  |  |
| Žulová deska rozměr minimálně 450 x 450 mm |  |  |
| Možnost výškově stavitelných nožiček |  |  |
| Stůl vhodný pro citlivé váhy (4 desetinná místa) |  |  |
| Celkový rozměr stolu minimálně 900 x 750 x 750 mm (š x h x v), max. 950 x 800 x 800 mm (š x h x v) |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Příloha č. 5: Cenová nabídka

|  | Předmět | Cena za 1 kus bez DPH | Požadovaný počet kusů | Cena bez DPH za všechny kusy | Sazba DPH | Cena za požadovaný počet s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrální laboratorní stůl |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sestava kombinovaného typu podél stěny |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Policový regál |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Laboratorní stůl č. 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Laboratorní stůl č. 2 |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Laboratorní stůl č. 3 |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Laboratorní stůl č. 4 |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Laboratorní stůl č. 5 |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Váhový stůl |  | 2 |  |  |  |
|  | Celková nabídková cena: |  |  |  |  |  |