Technická specifikace předmětu plnění

VZMR: Dodávka vyvážecí soupravy

Zadavatelem požadovaný počet kusů: 1 ks

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Použití přístroje:

Vyvážecí souprava (železný kůň) je určena především pro práci v lese při soustřeďování vytěženého či polomového dříví. Svými rozměry, pohyblivostí a nízkým tlakem na půdu musí umožňovat vykonávat tuto práci v terénních podmínkách neumožňujících použití jiné techniky zaručující požadovaný výkon a objem.

Obecné požadavky pro přístroj:

Tažná síla: min 10 kN

Pojezdová rychlost: 4-6 km/h

Hmotnost stroje: 900 – 1100 kg

Dorazová vana (štít) pro snadnější nakládání břemena

Příslušenství – popis a technické provedení:

Dálkové ovládání, vč. navíjení a pojezdu

Manuál / uživatelská příručka v českém jazyce

Záruka: 2 roky