Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje:  			Detektor VOC

Požadovaný počet kusů: 		1

Obecné požadavky pro přístroj:

Rostliny vylučují těkavé organické látky (VOC) během svého růstu a také jako reakci na stres. Listnaté a jehličnaté dřeviny uvolňují velké množství monoterpenů, seskviterpenů a oxidované VOC. Výhodou bude schopnost detekce nejen VOC, ale i dalších látek.

Technické požadavky zadavatele na přístroj:

- Detektor určený pro venkovní měření, přenosný.

- Elektrochemická metoda detekce.

- Displej se zobrazovanými hodnotami.

- Možnost ukládání dat na USB či jejich stažení z přidružené bezplatné aplikace nebo softwaru.

- Odchylka měření max. do 10 %

- Provozní doba na jedno nabití přístroje/baterie minimálně 3 hodiny.

- Doba měření do 30 sekund.

- Rozsah měření: alespoň 0 – 10 000 ppm.

- Měřené látky: minimálně myrcen, limonem, thujany, pinany, fenchany, etylen, methyl-jasmonát, izokumariny

Další příslušenství:

- Adaptér

- Kalibrační příslušenství (kalibrační sada uřčená pro kalibraci přístroje před měřením)

- Transportní taška pro snadný přenos přístroje a ostatních doplňků

Součástí dodávaného přístroje musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace.

Veškerá dokumentace musí být dodána v českém či anglickém jazyce.

Požadavky na záruku (pokud má být jiná než 24 měsíců):

Doba záruky minimálně 24 měsíců vč. autorizovaného servisu.