Technická specifikace

Název přístroje: 			TERMOKAMERA

Požadovaný počet kusů: 		1 ks

Použití zařízení/sestavy:		Termokamera pro záznam teplot

Technické požadavky zadavatele na Termokameru:

Kamera musí umožnit měření teplot bodu hoření a zápalnosti dřeva a dřevných materiálů, a snímání teplotního pole při hoření. Současně musí Kamera umožňovat měření vlhkosti rádiovou vlhkostně-teplotní sondou.

Kamera musí být schopna měření vysokých teplot min. do 1 200 °C.

Kamera musí mít rozlišení min. 1280 x 960 pixelů.

Součástí dodávané kamery musí být následující příslušenství:

- výměnný teleobjektiv (max. 6,6° x 5,0°)

- pouzdro teleobjektivu

- náhradní Li-ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu

- stolní rychlonabíječka na dva akumulátory pro maximální zkrácení nabíjecího času

- výměnné ochranné sklo objektivu pro optimální ochranu čočky před prachem a poškrábáním

- odolný kufřík na přenos

- SW pro záznam procesů a záznam sekvence snímků. Tento SW musí být kompatibilní s běžným kancelářským PC.

Součástí dodávané kamery musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace.

Veškerá dokumentace musí být dodána v českém jazyce.