Technická specifikace

Název přístroje: 		AUTOMATICKÉ BODOVÉ DENDROMETRY

Požadovaný počet kusů: 	318 ks

Použití přístroje:			Detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem

Obecné požadavky pro přístroj:

Automatický bodový dendrometr s nastavitelnou frekvencí měření 15 minut, s vlastním dataloggerem pro ukládání dat a baterii s dobou nepřetržitého záznamu minimálně 3 roky bez nutnosti výměny komponent a servisu. Uchycení přístroje na stromě musí být pomocí maximálně 1 šroubu.

Požadavky na technické provedení:

Měření změn tlouštěk kmene bude prováděno pomocí potenciometru a data budou automaticky ukládána do dataloggeru. Automatický bodový dendrometr bude napájen vlastní baterií. Všechny části musejí být odolné vůči změnám teplot v rozsahu -30 - +50 ºC a vůči vysoké vzdušné vlhkosti. Přístroje musejí být provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vody uvnitř přístroje.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Minimálně 10 ks propojovacích kabelů o délce minimálně 0,5 metru a 10 ks příslušného software pro propojení přístroje s počítačem a na stažení dat z dendrometru. Technické provedení musí umožnit rychlé stažení dat do počítače se systémem Windows (verze 7 a vyšší) nebo Android (verze 4.0 a vyšší). Každý automatický dendrometr musí být dodán s kompletním příslušenstvím pro instalaci a uchycení na stromě (šroub, matky, podložky, uchycovací zařízení).

Součástí dodávaných dendrometrů musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce, záruční list.