Technická specifikace

Název přístroje: SESTAVA PRO MĚŘENÍ HODNOT STAVEBNÍ FYZIKY – AKUSTIKY A VIBRACÍ

Počet kusů: 1

Použití přístroje: Sestava pro měření zvukové vzduchové neprůzvučnosti, kročejové neprůzvučnosti a vibrací

Obecné požadavky pro přístroj:

Předmětem dodávky je kompletní sada pro měření zvukové vzduchové neprůzvučnosti, kročejové neprůzvučnosti a vibrací vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů nezbytných pro její řádné užívání (manuál v anglickém jazyce, školení v českém jazyce).

Sada musí umožnit měření a výpočty podle následujících norem:

- IEC 61672–1 (2013) Class 1

- IEC 60651 (1979) plus Amendment 1 (1993–02) and Amendment 2 (2000–10), Type 1

- IEC 61260–1 (2014), 1/1-octave Bands and 1/3-octave Bands, Class 1

- ANSI S1.4–1983 plus ANSI S1.4A–1985 Amendment, Type 1

- ANSI/ASA S1.4–2014, Class 1

- IEC 61260 (1995–07) plus Amendment 1 (2001–09), 1/1-octave Bands and 1/3-octave Bands, Class 0

- ANSI S1.11–1986, 1/1-octave Bands and 1/3-octave Bands, Order 3, Type 0–C

- ANSI S1.11– 2004, 1/1-octave Bands and 1/3-octave Bands, Class 0

- ANSI/ASA S1.11–2014 Part 1, 1/1-octave Bands and 1/3-octave Bands, Class 1

- ISO 140

- ISO 16283

- ISO 717

Požadavky na technické provedení:

- Vícejazyčná podpora včetně češtiny

- Dotykový display (rozlišení alespoň: 240 x 320 pix, úhlopříčka: min. 9 cm)

- Vestavěný fotoaparát (rozlišení alespoň: 2048 x 1536 pix, formát: JPG)

- Zvláštní mikrofon pro akustický popis měřeného místa (½ palcový, citlivost: min. 50mV/Pa, frekvenční rozsah 6,3-20000 dB, dynamický rozsah: 15,2 -146 dB)

- Měření dvou signálů: signálů zvuku (dB) mikrofon a vibrací (m/s2) akcelerometr (kombinace: dvou mikrofonů, dvou akcelerometrů, akcelerometr + mikrofon)

- Ukládání naměřených dat na SD kartu (kapacita: min. 16 GB, zvukoměr musí rozpoznat kartu, která mu vyhovuje sám)

- Alespoň jeden USB 2.0 port (On-the-Go) Micro-AB socket, komunikace přes USB, LAN a možnost doplnění komunikace přes Wi-Fi nebo 4G

- Možnost připojení externí GPS

- Automatická detekce a korekce pro kryt proti větru

- Dynamický rozsah vyšší než 120 dB(A)

- 0,5 Hz - 20 kHz širokopásmový lineární rozsah

- Možnost ukazatelů kvality (odstup měření signálu od hluku, linearita poklesu, přebuzení) a varováním (možnost zobrazení na displeji)

- Zdarma úložný prostor pro uložení měření (20GB free) Cloud Partner měření (MP Cloud)

- Výdrž dobíjecí baterie pro duální měření minimálně 10h (napětí: 3,7 V a kapacita: min. 4500 mAh)

- Možnost záznamu měřených signálů v 16 i 24 bitové kvalitě

- Zařízení bude mít vestavěný generátor pseudo-náhodného signálu (růžový/bílý)

- růžový: crest faktor 4.4 (13 dB)

- bílý: crest faktor 3.6 (11 dB)

- šířka pásma:

  - spodní: 50 Hz (1/3-oct.) nebo 63 Hz (oct.)

  - horní: 10 kHz (1/3-oct.) nebo 8 kHz (oct.)

- výstupní úroveň: nezávisle na šířce pásma

- max.: 1 Vrms (0 dB)

- nastavené zesílení: alespoň – 60 až 0 dB

- Možnost připojení a využití akcelerometru pro nízkofrekvenční měření

- Akcelerometr pro nízkofrekvenční měření v rozsahu alespoň 0.2 až 3000 Hz, napěťová citlivost minimálně 200 mV/ms2 s délkou kabelu minimálně 5 m

Příslušenství – popis a technické provedení:

- 3 ks stativů pro upevnění mikrofonu - kompaktní stativ hliník, výška min. 0,4 - max. 1,31 m

- 1 ks stativu pro zdroj - kompaktní stativ hliník, výška min. 0,4 - max. 1,31 m

- 2 x kabel k mikrofonu o délce min. 5 metrů

- 1 x kabel k mikrofonu o délce min. 10 metrů

- 1x kabel k mikrofonu o délce min. 20 metrů