| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Velká vývojová sada pro tvorbu MASH sítí | Vývojová sada musí obsahovat: min. 60ks - transceiver modulů Vysílací výkon RF – min. 12.5 mW Externí sériová EEPROM 32 KB Teplotní senzor Anténa na DPS Min. 2 LED diody 6 I/O pinů Napájecí zdroj od 3.1 do 5.3 V Velikost SIM karty min. 20ks - programátor a ladící deska min. 40ks - Univerzální vývojový kit pro připojení nodů min. 4ks - USB přístupová brána Rozhraní bezdrátová technologie a PC Využití jako bezdrátový programátor min. 25ks - I/O kit min. 6 vstupů/výstupů: min. 6x volitelné pull-up/pull-down (přes DIP přepínač) min. 6x Tlačítko min. 6x Indikační červená LED 3V LDO regulátor napětí I/O a napájecí konektor Napájení z DDC řetězce min. 35ks - Senzor kit odpovídající následujícím specifikaci: Snímače min.: 2-wire sériové teplotní čidlo 1-wire sériové teplotní čidlo Fotorezistor Potenciometr Konektor pro externí I2C teplotní čidlo LDO regulátor napětí I/O a napájecí konektor Napájení z DDC řetězce min. 25ks - Relé kit odpovídající následujícím specifikaci: min. 2 miniaturní bistabilní relé 3 V, switch 250 V / 30 W procesor pro řízení relé LDO regulátor napětí 3V I/O a napájecí konektor Napájení z DDC řetězce min. 10ks - Napájecí zdroj min. 10ks - Rozšiřující deska zdroje min. 20ks - Micro USB kabel Dokumentace a software na CD či USB min. 5ks - Scanner: Servisní a ladicí přístroj pro analýzu RF signálu Scanner pro pásma 868 MHz a 916 MHz Monitorování síly signálu v jednotlivých kanálech Všechny části musí být vzájemně kompatibilní. |  |