Specifikace předmětu plnění

Název služby: Scanování UVA helikoptérou

Předmětem plnění je služba spočívající v zajištění scanování vybrané plochy prostřednictvím UVA helikoptéry a předání výsledků scanování ve sjednaných lhůtách a formátech zadavateli.

Předmět plnění je tak nejen zajištění samostatného scanování, ale rovněž zajištění UVA helikoptéry, prostřednictvím které bude scanování realizováno. Zadavateli budou předány výsledky scanování, veškeré činnosti spojené se samotným scanováním zajistí dodavatel.

Dodavatel je povinen zajistit veškerá povolení k leteckým pracím spojených s plněním předmětu veřejné zakázky co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2019.

Požadované aktivity – jejich popis, rozsah (např. počet vzorků, plocha lesa), časové hledisko (požadavky) atp.:

1) Scanování výzkumných ploch v oblasti Kostelce nad Černými lesy prostřednictvím UAV helikoptéry s nosností 30 kg a více se spalovacím motorem (turbínou) vybavenou hyperspektrálním, laserovým anebo tepelným senzorem v období od dubna do října v letech 2019, 2020, 2021, 2022.

V oblasti Kostelce nad Černými lesy je celkově 6 ploch (viz přiložená mapa), v rámci každé z nich následně 4 sub-plochy. Zadavatel požaduje, aby UVA helikoptéra scanovala minimálně veškeré označené stromy na výzkumných plochách (celkově 162 stromů) a jejich okolí do vzdálenosti minimálně 100 m. Plochy nejsou spojené, jsou uspořádány ve skupinách na různých místech v rámci oblasti Kostelce nad Černými lesy. Zkoumaná plocha se může v důsledku objektivních skutečností v průběhu plnění veřejné zakázky měnit. Případné změny výzkumné plochy budou s dodavatelem vždy diskutovány, a to s dostatečným předstihem. Změnami se rozumí změna polohy zkoumaných stromů v rámci určené výzkumné plochy, anebo zrušení plochy/ploch a jejich nahrazení novými plochami apod., nebude se jednat o změny, které by měly za následek podstatnou změnu rozsahu ploch či rozsahu zkoumání.

Při měření musí být výška letu UAV minimálně 100 m

Ročně musí být realizována 1 kampaň v trvaní 1 – 2 dní. Kampaní se rozumí 1 – 2 dny soustředěných měření (scanování) výzkumných ploch hyperspektálním scanerem (1x v rámci kampaně), tepelným (3x za den) a v případě potřeby laserovým scanerem (1x v rámci kampaně).

Scanování veškerých výzkumných ploch v okolí Kostelce nad Černými lesy prostřednictvím hyperspektálního senzoru musí být realizováno v co nejkratší době v časovém úseku od 10:00 do 15:00.

Scanování tepelným senzorem musí být realizováno opakovaně, minimálně 3x za den (bez časového omezení jako v případě scanování prostřednictvím hyperspektálního senzoru)

2) Parametry hyperspektálního scaneru

- scan v pásmu od 400 – do 1000 nm

- prostorové rozlišení min. 1600 pixlů

- spektrální rozlišení min. 2,8 nm

- clona min. f/2,4

- bitová hloubka min. 12 bit

- rozlišení min. 200 spektrálních pásem

3) Parametry laserového scaneru

- min. dosah 650 m při ρ ≥ 80%

- rozlišení min. 5 mm

- přesnost min. 20 mm

- rozpětí scanování min. 60°

4) Parametry tepelného scaneru

- rozlišení min. 640x480 pixlů

- spektrální rozsah min. 7,5 až 14 μm

- teplotní rozlišení min. 0,05K

- standardní teplotní rozsah - 40°C až 120°C

5) Prvotní základní zpracovaní dat

- data z hyperpekrálního senzoru budou zpracována v prostorovém rozlišení min. GSD - 0,08m; výstup ve formátu .dat

- data z laserového senzoru budou zpracována v prostorovém rozlišení min. 80b/m2; výstup ve formátu .LAS

- data z tepelného senzoru budou zpracována v prostorovém rozlišení min. GSD - 0,10m; výstup ve formátu .TIF

- výstupy scanování budou uloženy na serveru dodavatele min. do 31. 12. 2022 s tím, že po realizaci každé jednotlivé kampaně dodavatel předá výsledky scanování v požadovaných formátech zadavateli do 3 měsíců od ukončení kampaně, a to na CD anebo USB. Výstupy budou předávány zadavateli na adrese jeho sídla.