Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje: 			Mrazák pro uchování hmyzu

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití přístroje:

Mrazák s chladničkou bude součástí výukové laboratoře entomologie, kde budou výuková terária s živými exempláři různých bezobratlých živočichů. Mrazák kombinovaný s chladničkou bude sloužit k zachlazení jednak výukových exemplářů, tak aby byly pozorovatelné a zároveň k uchování potravy a substrátů pro chov v čerstvém stavu.

Obecné požadavky pro přístroj:

Kombinovaná chladnička s mrazákem.

Požadavky na technické provedení:

Volně stojící (na výšku), kombinovaný chladicí box s mrazákem

Počet kompresorů 						1-2

Hlučnost 	 						35-42 dB

Zaměnitelné otevírání dvířek,

Čistý objem chladničky					min. 220 l

Hrubý objem chladničky 					min. 230 l

Výška 								max. 220 cm

Šířka 								max 65 cm

Hloubka 							max 65 cm

Počet polic chladničky 					minimálně 4

Police skleněné

Čistý objem mrazáku 						min. 85 l

Hrubý objem mrazáku 					min. 95 l

Umístění mrazáku 						dole

Počet zásuvek mrazáku 					minimálně 2

Mrazící kapacita (výkon)					min. 3 kg/24 hod

Třída energetické účinnosti					A++

Roční spotřeba energie					max. 280 kWh/annum

Název přístroje: 			Volně stojící kombinovaný chladící a mrazící box

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití přístroje:

Uchování vzorků v rozsahu teplot -18 až +7°C

Obecné požadavky pro přístroj:

Volně stojící kombinovaná chladnička+mraznička s elektronickou regulací teploty. V chladničce s výsuvnými skleněnými poličkami a LED osvětlení.

Požadavky na technické provedení:

třída spotřeby energie: 					A+++

užitný objem chladničky: 					min. 310 l

užitný objem mrazničky: 					min. 100 l

hlučnost: 							35-42 dB

počet polic chladničky: 					min. 5

druh polic: 							bezpečnostní sklo

barva dveří: 							nerez

funkce zabraňování namrazování: 				ANO

funkce superchlazení: 					ANO

elektronická regulace teploty - LED ukazatele: 		ANO

oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část: 	ANO

závěs dveří vpravo, volitelný

výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu

klimatická třída: 						SN-T

příkon: 							100 W

napětí: 							220 - 240 V

doba skladování při poruše: 					min. 20 hod.

funkce superchlazení

supermrazení se zamrazovací automatikou

optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Mrazící kapacita: 						min. 14 kg/24 hod