Technická specifikace – část C VZ

Název přístroje:  			Mrazicí box (- 86 °C)

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití přístroje:

Mrazicí box – skříň pro uschovávání vzorků a biologických materiálů při teplotě až – 86 °C.

Obecné požadavky pro přístroj:

Skříňový typ hluboko-mrazicího boxu o objemu minimálně 790 litrů.

Požadavky na technické provedení:

- teplotní rozsah do min. – 86 °C

- vnější rozměry max. 960 x 1200 x 2000 mm (hloubka x šířka x výška)

- vnitřní rozměry min. 670 x 920 x 1280 mm (hloubka x šířka x výška)

- ocelová konstrukce s antikorozní úpravou

- vnitřní prostor rovnoměrně rozdělený na 5 samostatných částí – 5 vnitřními dveřmi a 4 vnitřními nerezovými policemi

- ve dvou vnitřních částech stojany z nerezové oceli pro 2“ boxy s bočním přístupem (6 ks v polici, tj. celkem 12 ks) – součástí dodávky

- LED displej na předních dveřích zobrazující aktuální teplotu uvnitř prostoru na min. jedno desetinné místo

- nastavení teploty pomocí ovládacího panelu na předních dveřích, s vlastní záložní baterií

- optická a zvuková signalizace v případě poruchy či výpadku proudu

- min. 2 vstupní porty průměru 25 mm pro další připojení, např. externí teplotní sondy

- možnost manipulace – kolečka pro snadný přesun

- CFC-free chladivo

- váha max. 500 kg

- uzamykatelné dveře.

- napájení 230V