Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje:  			Volně stojící dvoukompresorový hlubokomrazící box

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití přístroje:

Uchování vzorků v rozsahu teplot -50 až -82°C

Obecné požadavky pro přístroj:

Volně stojící hlubokomrazící přístroj s objemem min. 450 litrů.

Technické požadavky zadavatele na přístroj:

Skříňové provedení

Dvoukompresorový systém chlazení

Denní spotřeba energie: 		max. 18 kWh/den

Max. hlučnost při provozu: 		58 dB

Rozsah pracovní teploty: 		16-30 °C

Užitný objem: 			min. 450 l

Komora přístroje z materiálu zabraňující korozi

Antimikrobiální povrch

Vakuový ventil dveří

Vytápěná rám dveří proti přimrznutí

Dělení na min. 3 uzavíratelné vnitřní komory

LED ovládací displej pro stálé zobrazování aktuální teploty

Alarm zvýšení teploty

Rychlost obnovení teploty po 1 minutě otevřených dveří na -80 stupňů C: max. 35 minut