Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019

část: Hustoměr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks digitálního přenosného hustoměru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Digitální přenosný hustoměr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| možnost nasávání vzorku do měřicí oscilační trubice přes servomotor |  |
| hmotnost do 400 g pro možnost práce v terénu |  |
| měřicí rozsah hustoty od minimálně 0,001 do minimálně 3,000 g/cm3 |  |
| rozsah teploty měření minimálně 0 až 50 °C |  |
| teplota rozlišení +-0,1 °C |  |
| přesnost měření alespoň +-0,001 % |  |
| měřicí rozlišení alespoň 0,0001 g/cm3 |  |
| Minimální objem vzorku 2 ml |  |
| možnost joystick tlačítka pro snadné ovládání |  |
| software pro analýzu výstupních dat |  |
| USB konektor pro propojení s počítačem |  |
| instalace a školení o používání zařízení a údržby ( min. 1 hod., pro max. 4 os.) |  |

# Comments

Odečitatelnost v celém rozsahu: alespoň 0,5 µg

Průměr vážící misky min. 2,5 cm

Výška krytu proti proudění vzduchu ≥ 50mm

Možnost interního justování

Možnosti externího justování

Automatická kontrola vyrovnání váhy

Senzory pro bezdotykovou obsluhu

Motorické ovládání otevírání a uzavírání dvířek skleněného krytu proti proudění vzduchu

Možnost nastavení uživatelských účtů chráněných heslem – User Management

Možnot tvorby metod vážení a knihovna metod

Dva displeje, z toho jeden integrovaný

USB nebo LAN konektrory pro propojení s PC nebo záznamovým zařízením

Instalace a školení o používání zařízení a údržby (v rozsahu min. 1 hodiny, pro max. 5 osob)