Technická specifikace

Název přístroje: STEREOMIKROSKOP

Počet kusů: 3

Použití přístroje: Selekce geneticky modifikovaných mušek a pro sexování živých kůrovců.

Požadavky na technické provedení centrifugy:

- Optická soustava Greenough, kompaktní konstrukce

- Zoom minimálně 6,7:1

- Celkové zvětšení v okulárech min. 45x, volba zvětšení plynule

- Pracovní vzdálenost minimálně 110 mm

- Binokulární hlavice, okuláry minimálně 10x, zorné pole minimálně 22 mm, dioptrická korekce minimálně±5 dioptrií na každém okuláru, okuláry včetně očnic

- Možnost rotace hlavice v rozsahu 360 stupňů

- Nastavitelný oční rozestup

- Nastavitelný spodní i horní omezovač zoomu

- Stativ celokovový stabilní s ostřícím posuvem v rozsahu minimálně 120 mm

- Černobílá kontrastní vyjímatelná vložka (stolek) stativu

- Osvětlení pro pozorování v dopadajícím světle

- Integrovaný zdroj studeného LED světla se dvěma rameny s tvarovou pamětí, plynulá regulace intenzity osvětlení, výkon min 6W délka ramen minimálně 500 mm