Technická specifikace

Zařízení v rámci projektu č. QK1910462 „Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat“

| Číslo specifikace zboží | Název zařízení | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sledovací GPS obojek na divoká prasata | 15 |
| 2. | Akcelerometr s magnetometrem | 10 |
| 3. | Proximity sensor | 16 |

Zařízení v rámci projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373 „Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry“

| Číslo specifikace zboží | Název zařízení | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sledovací GPS obojek na divoká prasata | 10 |
| 4. | Sledovací GPS obojek na srnce obecného | 10 |
| 5. | Sledovací GPS obojek na malé šelmy | 10 |
| 3. | Proximity sensor | 17 |

Použití a charakteristika dodávky:

Předmětem plnění je soubor zařízení k dálkovému sledování zvěře (prase divoké, srnec obecný, liška obecná), které se skládají jednak z GPS sledovacích zařízení, akcelerometrů spolu s magnetometrem a proximity sensorům inhibující ostatní sledovací zařízení ke zvýšené aktivitě. Podrobná specifikace je uvedena níže.

Název přístroje: 		SLEDOVACÍ GPS OBOJEK NA DIVOKÁ PRASATA

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 25 kusů sledovacích GPS obojků na divoká prasata a jejich teritoriálního chování s možností dálkového stahování dat vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každý obojek musí být tvořen:

- GPS modulem pro zaměření pozice

- Interním úložištěm

- UHF vysílač a přijímač, umožňujícím vzdálenou komunikaci s obojkem pomocí UHF vln

- drop-off mechanismus”, aby mohly být v případě potřeby obojky dálkově odepnuty a dohledány

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech a obojky musí být svou velikostí divokým prasatům. Přesná velikost obojku bude specifikována zadavatelem v rámci výzvy k plnění. Šířka obojku bude v rozsahu 40-60 mm; délka obojku 50-80 cm; tloušťka obojku 4-6 mm. Hmotnost obojku nesmí přesáhnout 1 200 g.

Požadavky na technické provedení jednotlivých částí sady:

Baterie, která bude napájet elektronické součástky, musí fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS (záznamovou frekvence min. ~ 1 lokace/hodinu; frekvenci musí být možno upravit dálkovým přístupem během jeho funkčnosti pomocí komunikátoru na bázi UHF vysílání).  Životnost obojku musí odpovídat minimálně 25 000 zaznamenaných GPS pozic.

Všechny obojky musí být vybaveny tzv. "drop-off mechanismem”, aby mohly být v případě potřeby dálkově odepnuty a dohledány. GPS pozice musí být stabilně uloženy v paměti GPS obojku a následně musí být umožněno jejich stažení po připojení obojku k PC a nebo musí být možnost stahovat data přes UHF komunikátor pomocí UHF vln o frekvenci 410-480 MHz nebo 800 – 950 MHz. Zároveň pomocí tohoto způsobu komunikace musí být umožněno nastavovat záznamovou frekvenci GPS pozic. Zařízení také musí pomocí komunikace UHF být schopno přijímat signál UHF z jiných zdrojů (Proximity sensor) a na základě tohoto signálu musí být schopno změnit svoje aktuální nastavení frekvence GPS pozic po dobu přítomnosti signálu z jiného zdroje UHF signálu (Proximity sensoru nebo jiného obojku).

Drop-off mechanismus zabudovaný v každém obojku se aktivuje po uplynutí doby, kdy je objekt sledován. Doba rozepnutí bude specifikována zadavatelem v průběhu funkčnosti obojku (prostřednictvím níže specifikovaného software) a musí být umožněna změna data dálkovým přístupem pomocí UHF komunikace to kdykoli během doby užívání. Součástí celé dodávky bude také software na zpracování dat používaný k vizualizaci, analýze, synchronizaci a kalibraci dat z akcelerometru a magnetometru.

Příslušenství – součást dodávky:

software pro stahování dat, jejich správu a nastavení obojku Bude možné pomocí něj exportovat data data ve formátu .dbf, .xls, csv , txt., kml, gpx. Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.

Název přístroje: 		AKCELEROMETR S MAGNETOMETREM

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 10 kusů zařízení schopných zaznamenávat aktivitu a prostorovou orientaci divokých prasat včetně všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každé zařízení musí být tvořeno:

- Tříosým magnetometrickým senzorem

- Tříosým akcelerometrickým sensorem

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech. Velikost senzoru nesmí být větší než 50x25x40 mm (šířka x výška x délka).

Požadavky na technické provedení senzoru:

Zařízení musí být schopno napojení na externí baterii o min. napětí 3 V. Tříosý akcelerometrický sensor musí měřit lineární zrychlení ve všech třech osách ve frekvenci minimálně 8 Hz. Tříosý magnetometrický senzor musí měřit vektor magnetického pole ve frekvenci 8 Hz. Data z akcelometru a magnetometru budou uchovávána na vnitřním úložišti obojku, proto musí být uložiště schopné pojmout velké množství dat (tj. min. ~3.8 x 109 datových bodů).

Příslušenství – součást dodávky:

- software pro práci a vizualizaci dat z akcelerometru a magnetometru, zejména pak program musí být schopen synchronizovat záznamy v čase a schopný data ze všech os zobrazit zároveň

- software pro tvorbu behaviorální klasifikace na základě dat z magnetometru a akcelerometru, a následné automatické vyhodnocení

Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.

Název přístroje: 		PROXIMITY SENSOR

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 33 kusů zařízení proximity sensoru schopných zaznamenávat aktivitu ostatních vysílačů UHF signálu, které se dostanou do blízkosti sensoru, a zároveň kontinuálně vysílat signál s možností přenosu informace pomocí UHF vln jinému zařízení v blízkosti, včetně všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každé zařízení musí být tvořeno:

- UHF vysílačem a přijímačem

- Baterií

- Anténou

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech. Velikost senzoru nesmí být větší než 250x250x250 mm (šířka x výška x délka), do rozměru se nezapočítává anténa, jejíž délka nesmí přesáhnout 50 cm.

Požadavky na technické provedení senzoru:

Zařízení pracuje jako vysílač a přijímač UHF signálu na frekvenci 410-480 MHz. Po aktivaci musí zařízení kontinuálně vysílat signál s informací o svém unikátním ID a zároveň zaznamenávat přítomnost ostatních UHF přijímačů v okolí. Signál proximity sensoru musí pokrýt kružnici v okolí vysílače o poloměru 150 metrů ve volném prostranství, bez vzrostlé vegetace. Životnost aktivovaného senzoru musí být minimálně 2 roky.

Název přístroje: 		SLEDOVACÍ GPS OBOJEK NA SRNCE OBECNÉHO

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 10 kusů sledovacích GPS obojků na srnce obecné a jejich teritoriálního chování s možností dálkového stahování dat vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každý obojek musí být tvořen:

- GPS modulem pro zaměření pozice

- Interním úložištěm

- UHF vysílač a přijímač, umožňujícím vzdálenou komunikaci s obojkem pomocí UHF vln

- drop-off mechanismus, aby mohly být v případě potřeby obojky dálkově odepnuty a dohledány

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech a obojky musí být svou velikostí divokým prasatům. Přesná velikost obojku bude specifikována zadavatelem v rámci výzvy k plnění. Šířka obojku bude v rozsahu 20-50 mm; délka obojku 30-50 cm; tloušťka obojku 2-4 mm. Hmotnost obojku nesmí přesáhnout 650 g.

Požadavky na technické provedení jednotlivých částí sady:

Baterie, která bude napájet elektronické součástky, musí fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS (záznamovou frekvence min. ~ 1 lokace/hodinu; frekvenci musí být možno upravit dálkovým přístupem během jeho funkčnosti pomocí komunikátoru na bázi UHF vysílání). Životnost obojku musí odpovídat minimálně 5 000 zaznamenaných GPS pozic.

Všechny obojky musí být vybaveny tzv. "drop-off mechanismem”, aby mohly být v případě potřeby dálkově odepnuty a dohledány. GPS pozice musí být stabilně uloženy v paměti GPS obojku a následně musí být umožněno jejich stažení po připojení obojku k PC a nebo musí být možnost stahovat data přes UHF komunikátor pomocí UHF vln o frekvenci 410-480 MHz nebo 800 – 950 MHz. Zároveň pomocí tohoto způsobu komunikace musí být umožněno nastavovat záznamovou frekvenci GPS pozic. Zařízení také musí pomocí komunikace UHF být schopno přijímat signál UHF z jiných zdrojů (Proximity sensor) a na základě tohoto signálu musí být schopno změnit svoje aktuální nastavení frekvence GPS pozic po dobu přítomnosti signálu z jiného zdroje UHF signálu (Proximity sensoru nebo jiného obojku).

Drop-off mechanismus zabudovaný v každém obojku se aktivuje po uplynutí doby, kdy je objekt sledován. Doba rozepnutí bude specifikována zadavatelem v průběhu funkčnosti obojku (prostřednictvím níže specifikovaného software) a musí být umožněna změna data dálkovým přístupem pomocí UHF komunikace to kdykoli během doby užívání. Součástí celé dodávky bude také software na zpracování dat používaný k vizualizaci, analýze, synchronizaci a kalibraci dat z akcelerometru a magnetometru.

Příslušenství – součást dodávky:

software pro stahování dat, jejich správu a nastavení obojku Bude možné pomocí něj exportovat data data ve formátu .dbf, .xls, csv , txt., kml, gpx. Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.

Název přístroje: 		SLEDOVACÍ GPS OBOJEK NA MALÉ ŠELMY

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 10 kusů sledovacích GPS obojků na lišku obecnou a jejich teritoriálního chování s možností dálkového stahování dat vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každý obojek musí být tvořen:

- GPS modulem pro zaměření pozice

- Interním úložištěm

- UHF vysílač a přijímač, umožňujícím vzdálenou komunikaci s obojkem pomocí UHF vln

- drop-off mechanismus, aby mohly být v případě potřeby obojky dálkově odepnuty a dohledány

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech a obojky musí být svou velikostí divokým prasatům. Přesná velikost obojku bude specifikována zadavatelem v rámci výzvy k plnění. Šířka obojku bude v rozsahu 20-50 mm; délka obojku 30-50 cm; tloušťka obojku 2-4 mm. Hmotnost obojku nesmí přesáhnout 650 g.

Požadavky na technické provedení jednotlivých částí sady:

Baterie, která bude napájet elektronické součástky, musí fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS (záznamovou frekvence min. ~ 1 lokace/hodinu; frekvenci musí být možno upravit dálkovým přístupem během jeho funkčnosti pomocí komunikátoru na bázi UHF vysílání). Životnost obojku musí odpovídat minimálně 5 000 zaznamenaných GPS pozic.

Všechny obojky musí být vybaveny tzv. "drop-off mechanismem”, aby mohly být v případě potřeby dálkově odepnuty a dohledány. GPS pozice musí být stabilně uloženy v paměti GPS obojku a následně musí být umožněno jejich stažení po připojení obojku k PC a nebo musí být možnost stahovat data přes UHF komunikátor pomocí UHF vln o frekvenci 410-480 MHz nebo 800 – 950 MHz. Zároveň pomocí tohoto způsobu komunikace musí být umožněno nastavovat záznamovou frekvenci GPS pozic. Zařízení také musí pomocí komunikace UHF být schopno přijímat signál UHF z jiných zdrojů (Proximity sensor) a na základě tohoto signálu musí být schopno změnit svoje aktuální nastavení frekvence GPS pozic po dobu přítomnosti signálu z jiného zdroje UHF signálu (Proximity sensoru nebo jiného obojku).

Drop-off mechanismus zabudovaný v každém obojku se aktivuje po uplynutí doby, kdy je objekt sledován. Doba rozepnutí bude specifikována zadavatelem v průběhu funkčnosti obojku (prostřednictvím níže specifikovaného software) a musí být umožněna změna data dálkovým přístupem pomocí UHF komunikace to kdykoli během doby užívání. Součástí celé dodávky bude také software na zpracování dat používaný k vizualizaci, analýze, synchronizaci a kalibraci dat z akcelerometru a magnetometru.

Příslušenství – součást dodávky:

software pro stahování dat, jejich správu a nastavení obojku Bude možné pomocí něj exportovat data data ve formátu .dbf, .xls, csv , txt., kml, gpx. Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.